Инв. №________

Экз. № ________

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1-ГП (676-11)

Заказчик:  Администрация Рыбинского района

Объект:    Генеральный план  р.п.  Урал

Пояснительная записка

Том I

Архитектурно-планировочное решение

Директор института	                                                            А.Г. Лапицкий

Первый заместитель

директора – главный инженер				                Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                                                   В.Н. Неня

г. Красноярск

2011 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования, отделом территориальной деятельности и транспортного развития

Начальнин МГП-1			                                                          Л.Г.Устинова

Архитектурная часть:

ГАП					                                                    А.И. Кузакова

Экономическая часть:

Вед. инженер   	Е.В. Рыбинская

Инженер  	Н.В. Неня

Транспорт:

ГИП	 В.Н. Неня

Охрана окружающей среды:

Главный специалист	 Н.И. Васильева

Зав. группой	 Т.Н. Черняева

Инженерная инфраструктура:

Помощник ГИПа	 М.В. Силкин

Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным                       ситуациям (ИТМ ГО и ЧС):

Главный специалист	Л.М. Резвых

Зав. группой	П.А. Марченков

Инженер II категории 	М.В. Клюкас

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная карта-схема. | М 1:100 000 | 1 | 17/5914сп |
| 2 | Карта-схема адресной привязки жилищного фонда | М 1:5 000 | 2 | 17/5915 «А» |
| 3 | Карта-схема современного состояния и использования территории (опорный план). Схема планировочного ограничения. | М 1:5 000 | 3 | 17/5915 |
| 4 | Генеральный план. Карта-схема функционального зонирования (основной чертеж). | М 1:5 000 | 4 | 17/5916 |
| 5 | Карта-схема охраны окружающей среды. | М 1:10 000 | 5 | 17/5917 |
| 6 | Карта-схема инженерной подготовки территории. | М 1:5 000 | 6 | 17/5920 |
| 7 | Карта-схема транспортной инфраструктуры. | М 1:5 000 | 7 | 17/5921 |
| 8 | Карта-схема инженерной инфраструктуры. | М 1:5 000 | 8 | 17/5922 |

Б. Текстовые материалы

ТОМ I – Архитектурно-планировочная часть          	      инв. № 17/5925

ТОМ II – Мероприятия по охране окружающей среды   	      инв. № 17/5926

ТОМ III– Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по чрезвычайным ситуациям

(ИТМ ГО и ЧС) 	      инв.№17/5927сп, 17/5923сп,17/5924сп

ТОМ IV – Правила землепользования и застройки                 инв. № 17/5928, 17/5918

ТОМ V – Инженерная инфраструктура                                    инв. № 17/5919

СД-диск – электронная версия                                   	      инв. № 239д(сп)

СОДЕРДАНИЕ

ТомI

Введение…………………………………………………………………………...............6

## ГЛАВА I. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА…………………..8

## Раздел1.Цели и задачи генерального плана…………………….………..…………….8

Раздел2. Перечень мероприятий по территориальному планированию………………………………………………………….….......................8

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры………………...9

2.2.Социально-экономические мероприятия…………………………………………...............9

## 2.3. Мероприятия по транспортной инфраструктуре…………………………………………13

2.4. Мероприятия по инженерной инфраструктуре…………………………………..............14

2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории…………………………………..15

2.6. Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………….16

2.7. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана……………………………………………………………………………………………..20

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА………………………………………………………………………..............................21

Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития………………………………………………………………………………………….21

## Часть I. Природные условия………………………………………………..................21

## 1.1. Климат………………………………………………………………………………...21

1.2. Физико-геологические явления и гидрогеологические условия………………………..32

1.3. Гидрологическая характеристика района проектирования……………………………...33

1.4. Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы……………………………………….37

1.5.Комплексная оценка природных условий…………………………………………39

Часть II. Градостроительная оценка района размещения поселка…………………41

## 2.1.Общие сведения и ситуационные факторы………………………………………………..41

## 2.2.Ресурсные возможности……………………………………………..…….............42

## 2.3.Интенсивность освоения территории…………………………….…...................43

2.4.Уровень жизни населения……………………………………………....................44

Часть III.Характеристика современного состояния и условия развития поселка……...…………………………………………………..…………………………45

## 3.1. Общие сведения о поселке…………………………………………………………45

## 3.2. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки…………………………………………………………………………………..46

3.3. Жилищный фонд……………………………………….………..…………............46

## 3.4.Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания…………..49

## Часть IV. Экономическая база развития поселка и населения………..……………54

4. 1. Занятость населения……………………………………………………………………….55

4.2. Население и трудовые ресурсы……………………………………………………………55

Часть V. Проектная организация территории………………………………………...60

## 5.1. Основные направления территориального развития поселка…...…...............60

## 5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации ……………………..............60

## 5.3. Планировочная организация промышленных и коммунальных территорий …..........62

## 5.4. Коммунально-складское хозяйство и территории ……………….............................62

## 5.5. Озеленение и благоустройство…………………………………………………………….63

## 5.6. Жилищный фонд и расселение……………………………………..…….............64

## 5.7. Организация культурно-бытового обслуживания населения……………………………66

## 5.8. Организация малого предпринимательства………………………………………………73

### 5.9.  Охрана объектов культурного наследия………………………………………………….74

Часть VI.Инженерная подготовка территории ……………...................................75

6.1. Водоотвод…………………………………………………………………………………...75

6.2. Благоустройство водоемов. Устройство пляжа…………………………………………..76

6.3. Рекультивация свалки………………………………………………………………………76

Часть VII. Транспортная инфраструктура ……………………….................................77

## 7.1. Внешний транспорт……………….…..………………………...………………….77

7.1.1. Автомобильные дороги ……………...…………………………..……………….78

7.1.2. Воздушный транспорт ……………………………………………..…….............78

7.1.3. Железнодорожный транспорт…………………………………..……………...78

7.1.4. Автомобильный транспорт……………………………………..………………78

7.2. Транспортная инфраструктура поселка…………………………………………………..79

7.2.1. Автомобильный транспорт…………………………………………………………….79

7.2.2. Устройства для хранения и обслуживания транспорта………………………………79

7.2.3. Улично-дорожная сеть………………………………………………………………….80

## Часть VIII. Инженерная инфраструктура……………………………………………………...82

8.1.Территориальное положение……………………………………………………………….82

8.2. Водоснабжение……………………………………………………………………………..83

8.2.1. Расчет  водопотребления……………………………………………………………….83

8.3. Сети водоснабжения………….............................................................................................85

8.3.1. Существующее положение……………………………………………………………..85

8.3.2. Проектные предложения………………………………………………………………..86

8.4. Канализация…………………………………………………………………………………87

8.4.1. Расчет водоотведения…………………………………………………………………...87

8.5. Сети и сооружения канализации…………………………………………………………..88

8.5.1. Существующее положение……………………………………………………………..88

8.5.2. Проектные предложения………………………………………………………………..88

8.6. Устройства связи……………………………………………………………………………88

8.6.1. Телефонизация…………………………………………………………………………..88

8.6.2. Радиофикация……………………………………………………………………………89

8.7. Теплоснабжение…………………………………………………………………………….90

8.7.1. Общие данные…………………………………………………………………………...90

8.7.2. Существующее положение……………………………………………………………..90

8.8. Проектные предложения…………………………………………………………………...92

8.9. Электроснабжение………………………………………………………………………….93

8.9.1. Современное состояние…………………………………………………………………93

8.10. Проектные предложения………………………………………………………………….94

Часть IX.  Земли и их использование…………………………………………………………..96

9.1. Современное использование……………………………………………………………….96

9.2. Проектная организация территории……………………………………………………….97

Часть X. Первая очередь строительства……………………..……….………………………100

10.1. Жилищное строительство……………………………………………………………….100

10.2. Культурно-бытовое строительство……………………………………………………..101

Часть XI. Основные технико-экономические показатели …………..…………….102

ПРИЛОЖЕНИЕ……....………………………………………………….….................107

Введение

Настоящая работа выполнена по заказу  Администрации Рыбинского района на основании муниципальному контракту №  1-ГП от 30.05.2011 г.

Ранее разработанных  генеральных планов нет.

Изменения, произошедшие в отношении осознания перспектив и возможностей их освоения, качественных характеристик проектируемой среды, появление новых подходов в градостроительном проектировании, обеспечивающих возможность перехода к правовым нормам градорегулирования объясняют необходимость выполнения градостроительной документации.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- Установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- Предложения по установлению границ населенного пункта;

- Решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- Параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- Предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- Предложения по установлению границ зон по охране памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- Меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития населенного пункта;

- Меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- Меры по улучшению экологической обстановки;

- Первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Исходный год  начала проектирования:

- 01.01.2011 г.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- I очередь               -           2021 г.

- Расчетный срок    -           2031 г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития поселка.

При разработке учитывались следующие материалы:

- «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского района на 2007- 2017 гг.»;

- Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2002 – 2010 г. включительно.

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:2000.

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс  РФ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Лесной кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 в ред. от 20.12.2010 N 164. «Детские дошкольные учреждения»;

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- ПУЭ. Издание 7. Правила устройства электроустановок.

В материалах спецразделов дополнительно приводятся списки используемых в проекте нормативных документов.

## ГЛАВА I  УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана рабочего поселка Урал на расчетный период являются:

1.Реализация принципа устойчивого развития поселка.

2.Позиционирование населенного пункта как территории, привлекательной для проживания.

Для достижения поставленных генеральным планом целей необходимо решение следующих задач:

1.Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

2.Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

4.Формирование экологически чистой и комфортной среды проживания.

5.Формирование привлекательного функционального зонирования поселковой территории.

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно Градостроительному Кодексу РФ, для проекта генерального плана рабочего поселка в результате анализа исходных данных были также выделены следующие архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории поселка;

-формирование основного культурно-административного центра в поселке;

-улучшение качества жилого фонда, строительство доступного комфортного жилья;

-реконструкция и модернизация существующей застройки.

# Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

## 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

В соответствии с перспективами развития рабочего посёлка Урал, изложенными выше, население  его на расчётный срок составит  - 1850 человек. Получит дальнейшее развития жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство.

Настоящим проектом генерального плана р.п. Урал  были намечены и решены следующие основные задачи:

- Упорядочение планировочной структуры села на основе сложившейся системы кварталов.

- Выравнивание, упорядочение главных магистралей и улиц местного значения.

- Улучшение качества жилищного фонда. Строительство новых домов взамен ветхого жилья.

- Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы поселкового центра.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий  на территории села.

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе градостроительного анализа территории. Осуществляются  посредством комплексной реконструкции существующей застройки, в сочетании с освоением новых площадок, созданием в посёлке развитой инфраструктуры  - для обеспечения  наилучших условий проживания.

Пространственное развитие пос. Урал  будет происходить за счет строительства на месте снесенных ветхих жилых домов и на свободных площадках.

## 2.2. Социально-экономические мероприятия.

Территория

1) По Закону Красноярского края №13-3019 от 18.02.05 г. и решения Уральского поселкового Совета депутатов № 21-61Р от 03.11.2004 г. существует утвержденная граница МО р.п. Урал в состав, которого входит рабочий поселок Урал. Площадь территории МО р.п. Урал – 2168,0 га, в том числе населённого пункта р.п. Урал – 426,0 га.

2) По существующему функциональному использованию в границах населенного пункта больше всего земель занято под застройкой (44,4%), и прочими территориями (50,0%), в том числе не вовлеченных в градостроительную деятельность (22,8%). Это земли, не имеющие градостроительной ценности (овраги, неудобицы, заболоченные), относительно этих территорий требуются более интенсивные  и основательные мероприятия, для использования их на перспективу в градостроительной деятельности.

3) Относительно принятых проектных решений по генеральному плану предлагается увеличить, откорректировать и  упорядочить в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими законодательными актами существующую границу населенного пункта.

4) На расчетный срок по генеральному плану предложено более четко организовать существующую территорию:

- предложены площадки на внутреннем потенциале – упорядочение застройки в центральной части поселка;

- предусматривается более качественная организация коммунальных площадок;

- предусматривается в большем объёме, чем в настоящее время,  озеленение общего пользования и защитное озеленение – 3,5 га, организовываются зоны отдыха и рекреации (лесопарки) – 12,4 га;

- по генплану из застройки выносится ветеринарный участок на новую площадку;

- убираются несанкционированные свалки;

- нарушенные земли подлежат рекультивации.

Жилая застройка на свободных площадках по генеральному плану предложена усадебного типа с приусадебными участками от 8 соток, предусмотрены площадки общей площадью около 15,5 га, 2-эт этажные жилые дома без приусадебных земельных участков 1,6га

Относительно существующего положения по проекту увеличится территория промышленно-коммунальных площадок на 23,6 га, в основном, для  развития малого и среднего бизнеса и составит – 1,1 га.

Социально - экономическое развитие и население

1. Современная численность населения – 1810 человек. Экономическая база посёлка не состоятельна, градоформирующие предприятия отсутствуют, шахты по добычи угля законсервированы и  перспективы нет, т.к.  отсутствуют промышленные запасы.

3. На перспективу (ближайшие 10-20 лет) в результате улучшения социальной жизни населения можно ожидать некоторое улучшение демографической ситуации в поселке. Однако это не смоет кардинально повлиять на значительное увеличение численности населения.

Увеличение населения в поселке происходит, и будет происходить из-за миграционных процессов, которые наблюдаются в целом по району.

Положительная миграция населения в поселок  связана с благоприятными факторами:

- имеется необходимая социальная инфраструктура;

- в непосредственной близости  находится районный центр - г. Заозерный, с развитой социальной сферой, но при этом с практическим отсутствием благоприятных территорий для комфортного проживания;

- благоприятная транспортная доступность;

- благоприятная  экологическая обстановка (отсутствуют производственные предприятия).

4. Предположительно, в дальнейшем динамика ежегодного механического прироста сохранится, но темпы снизятся, и население к концу расчетного срока увеличится по сравнению с существующим положением всего на 48 человека.

Следовательно, расчетная численность постоянного населения по проектным этапам генерального плана составит:

- на 1 очередь – 1810 человек;

- на расчетный срок – 1850 человек.

5. По генеральному плану предложено для сокращения уровня социального напряжения и повышения занятости населения, создание новых предприятий небольших мощностей, не выше IV класса опасности,  с участием в процессе малого и среднего бизнеса.

Кроме производственной деятельности, увеличится количество занятых в сфере коммунально-бытового обслуживания.

6. В результате реализации мероприятий предусмотренных в генеральном плане, частично сократится процент незанятого населения в трудоспособном возрасте, замедлится  отток населения моложе трудоспособного возраста.

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство

1) На начало проектирования жилищный фонд р.п. Урал – 52,36 тыс. м² общей площади жилого донда, обеспеченность жилищным фондом – 28,9 м²/чел., что выше социальной нормы по краю – 22 м2 /чел.

2) Градостроительная политика в части жилищного строительства направлена на улучшение качества проживания, населения.

По генеральному плану предложены следующие мероприятия:

-  повышение обеспеченности жилищным фондом на 1 человека, к расчетному сроку до 35 м², в том числе  на I очередь до 30 м², территориальные возможности, это сделать позволяют;

- проведение реконструкции и модернизации существующей застройки;

- замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном техническом состоянии, имеет износ более 65% (7,2 тыс. м² общей пл. жилого фонда;

- строительство социального жилья для решения жилищных проблем очередников и других малообеспеченных слоев населения и строительство муниципального жилья для расселения из ветхого жилищного фонда и выбытия жилья по другим не маловажным причинам;

- строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия;

- увеличение уровня обеспечения жилищ современными видами инженерного оборудования, замена изношенного оборудования.

3) При принятой расчетной численности населения (по второму варианту развития) и жилищной обеспеченности,  проектный жилищный фонд – 64,8 тыс. м2, в том числе на I очередь – 54,3 тыс. м2 общей площади жилищ.

4) По генеральному плану для нового жилищного строительства предложено в большей степени использовать внутренний территориальный потенциал.

Для достижения необходимого объема жилищного фонда необходимо освоение новых свободных площадок  под жилищное строительство усадебного типа.

Потребность в свободных площадках при усадебной застройке с участками 800 м² и более – 15,5 га, 2-х этажные секционные жилые дома без приусадебных земельных участков 1,6 га.

Объемы  жилищного строительства  в р.п. Урал

по проектным этапам генерального плана

Таблица №2.2.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | По проектным этапам генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На расчетный срок | в т.ч.на I очередь |
| 1 | Численность населения | чел. | 1810 | 1850 | 1810 |
| 2 | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 28,9 | 35,0 | 30,0 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 64,8 | 54,3 |
| 4 | Существующий жилищный фонд- всего в том числе: | -//- | 52,4 | - | - |
|  | 1) Требует замены жилфонд с износом свыше 65% разной формы собственности - всего из него: | -//- | 7,2 | - | - |
|  | 2) Заменяется по проекту генерального плана – всего | -//- | - | 7,2 | 1,3 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства-всего в т.ч.: | тыс. м2 | - | 19,6 | 3,2 |
| 5.1 | - на внутренних резервах (взамен выбытия) | -//- | - | 7,2 | 1,3 |
| 5.2 | - на свободной от застройки территории в т.ч.: | -//- | - | 12,4 | 1,9 |
| 6 | Требуется территории под новое строительство на свободных площадках, всего в т.ч.: | га |  | 16,5 | 0,6 |
| 6.1 | 75% - 1-но и 2-х квартирные жилые дома с приусадебными жилыми участками площадью свыше 800 м2, при плотности только для жилой застройки: -600 м²/га | га | - | (9,3 т. м2) 15,5 | - |
| 6.2 | 25% - 2-х этажные секционные жилые дома без приусадебных земельных участков, при плотности только для жилой застройки: - 3200 м²/га | га | - | (3,1 т.м2) 1,0 | (1,3 т. м2) 0,6 |

## 2.3. Мероприятия по транспортной инфраструктуре.

Улично-дорожная сеть.

Общую протяженность улично-дорожной сети поселка к расчетному сроку предлагается увеличить с 18 км до 21,6 км.

Внастоящее время дорожное покрытие улиц составляет 3.8 км - асфальтобетона и 14,2 км – переходное.

Проектом намечено к расчетному сроку реконструировать существующую улично-дорожную сеть  и построить 3,6 км новой улично-дорожной сети.

Реконструкцию и строительство рекомендуется провести в 2 этапа:

- первый этап - на I очередь – рекомендуется строительство капитальногодорожного полотна на существующих грунтовых улицах в центральной части и северо-западной части в  направлении города Заозерного, в объеме 7 км.

- второй этап – к расчетному сроку – рекомендуется реконструировать и построить 9,6 км улично-дорожной сети с капитальным покрытиемУлично-дорожная сеть посёлка к расчетному сроку предусматривается с капитальным покрытием.

Автомобильный транспорт.

Пассажирские перевозки осуществляютса автотранспортом Заозерновского АТП.

Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев  вырастет к расчетному сроку до 150 автомобилей на 1000 жителей, в том числе на 1 очередь – до 345 автомобилей. Можно ожидать увеличение количества автомобилей индивидуальных владельцев к расчетному сроку до 350 единиц.

Заправка перспективного количества автотранспорта обеспечится  АЗС г. Заозерного. Размещение АЗС в р.п. Урал экономически не выгодно, так как по нормам 1 колонка АЗС предназначена для заправки 1200 автомобилей. На территории поселка на перспективу предлагается разместить одно СТО на 2 поста. Моечные пункты рекомендуется разместить в месте расположения СТО.

## 2.4. Мероприятия по инженерной инфраструктуре.

Водоснабжение:

В р.п.Урал  проектом предлагается выполнить строительство централизованной системы водоснабжения. Водоснабжение предлагается осуществлять путем устройства вводов в жилые дома.

Водозаборные сооружения предлагаются в составе водозаборных скважин, 2х резервуаров хранения запаса воды, насосной станции 2-го подъема, станции обеззараживания.

На расчетный срок:

На Расчетный срок в р.п.Урал  проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, для существующей жилой застройки при помощи водоразборных колонок. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

Проектом предлагается при проектировании и строительстве  сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Канализация:

Проектом предлагается выполнить централизованное канализование жилой и общественно-деловой застройки с последующим отводом на очистные сооружения.

Для обеззараживания сточных вод, перед их сбросом необходимо установить установку обеззараживания  с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Связь:

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

- уличные громкоговорители

Теплоснабжение:

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется. Существующая застройка жилого и общественно-делового назначения имеющая подключение к сетям теплоснабжения на расчетный срок сохраняется.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки р.п.Урал осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Энергоснабжение:

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий энергоснабжения ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных.

Проектом предлагается выполнить модернизацию и капитальный ремонт существующих сетей.

## 2.5. Мероприятия по инженерной подготовке территории.

- Водоотвод.

Проектом предусматривается проектирование и строительство системы водоотведения дождевых и талых вод с территории.

Для этого предложена открытая система водоотвода. Проезжие части улиц и дорог необходимо оборудовать придорожными кюветами или лотками.

С территории поселка предусматривается два выпуска с чистными сооружениями.

Для защиты проектируемой территории от размыва на косогорных участках проектом предусмотрены нагорные канавы. Ориентировочная протяженность –5.3км.

- Благоустройство водоемов. Устройство пляжей

Благоустроить прибрежную зону существующего пруда в южной части р.п. Урал, предлагаемую для устройства пляжа. Протяженность береговой полосы пляжной зоны ориентировочно составит 200 м.

Озеро в южной части поселка, используемое как водоприемник для дождевых и талых вод, также необходимо благоустроить: берега укрепить одерновкой, дно озера очистить от мусора.

- Рекультивация земель.

Проектом предлагается вынос двух свалки бытового мусора в западной части поселка, для создания зоны отдыха. Площадь засыпки ориентировочно составит 7,9 га.

- Благоустройство водоемов. Устройство пляжей

Благоустроить прибрежную зону существующего пруда в северной части р.п. Урал, предлагаемую для устройства пляжа. Протяженность береговой полосы пляжной зоны ориентировочно составит 270 м.

Озеро в южной части поселка, используемое как водоприемник для дождевых и талых вод, также необходимо благоустроить: берега укрепить одерновкой, дно озера очистить от мусора.

2.6. Охране окружающей среды

В проекте комплексно проанализированы природные условия проектируе-мого района и признаны достаточно благоприятными для постоянного прожива-ния населения, а  степень комфортности рассматриваемой территории оценена как комфортная. По строительно-климатическому районированию  проектируе-мый район расположен в I климатическом районе с подрайоном IВ - район бла-гоприятный для строительства.

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в совокупности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в поселке имеется незначительный потенциал для добычи и переработки минеральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны, но учитывая близкое расположение районного центра, имеющийся ресурсный потенциал рассмотрен, как сырье для запланированных к развитию предприятий города Заозерный.

Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматриваемом поселке позволил выделить основные объекты - загрязнители, представленные в таблице /см. табл.1.17/, и разработать комплекс природоохранных мероприятий.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

В целях охраны воздушного бассейна в границах проектирования  в проекте рекомендовано:

Проектом рекомендовано:

1. Руководству ОО «Уральские тепловые сети»:

а) на первую очередь развития поселка

- осуществить капитальный ремонт котельной;

- установить более эффективную систему очистки на дымовой  трубе котельной с    коэффициентом очистки 0,98;

- осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных нормативов - предельно-допустимых выбросов;

- сформировать зеленые СЗЗ вокруг предприятия;

- поддерживать оптимальный режим сгорания топлива в котельной;

- своевременно осуществлять ремонт, чистку и герметизацию газоходов;

- своевременно устранять отклонения в работе пылеулавливающего оборудования;

- исключить варианты хранения твердого топлива на открытых площадках;

- ликвидировать неорганизованные свалки ТБО.

2. Владельцам передвижных источников загрязнения:

б) на расчетный срок:

- перевести транспортные средства на газовый вид топлива.

3.Осуществлять периодический производственный лабораторный контроль на источниках загрязнения воздушного бассейна. Контроль проводить в соответствии с ГОСТом 17.2.3.02 – 78/3 аттестованной службой охраны, гигиены труда, промышленной безопасности и экологического контроля.

Мероприятия по охране водного бассейна

В целях охраны водного бассейна проектом предлагается:

- срочное строительство поселковых канализационных очистных сооружений по предварительно разработанному и согласованному проекту, предусматривающему полную биологическую очистку стоков с доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков для сброса в водоток рыбохозяйственного назначения на уровень предельно – допустимых концентраций;

- закрытие несанкционированных свалок ТБО;

- ликвидация сливных ям и надворных туалетов по окончанию строительства общепоселкового канализационного коллектора и очистных сооружений;

-проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод и в первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах, колонках и колодцах;

-разработка проекта ЗСО источников водоснабжения (водозаборных скважин №1, 2);

-организация зон санитарной охраны первого и второго поясов водозаборных скважин и водонапорных башен с регламентированием хозяйственной деятельности в них;

-формирование водоохранных зон акватории и водотоков;

-выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой линии;

-реконструкция существующей системы инженерного оборудования ЖКХ поселка;

-реконструкция и модернизация водозаборов с добычей питьевой воды с проектного уровня (Н -150м) с установкой на них систем водоочистки;

-чтобы ограничить поступление в подземные воды окислителей, являющихся причиной повышенного ожелезивания подземных вод /зафиксированное в пробах скважин/, при эксплуатации водозабора следует выполнять необходимые требования:

- затрубное пространство кондуктора должно быть зацементировано;

-устье скважины закрыто герметично;

-при установке фильтра необходимо избегать интервалов с мощными прослоями углей.

-предприятиям существующим и вновь организовывающимся необходимо организовывать очистку производственных и поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях.

Мероприятия по охране почв

В целях улучшения санитарно - гигиенического состояния и охраны почв проектом рекомендуется:

-использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий. На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения;

- вынос существующих несанкционированных свалок ТБО с  проведени-ем механической рекультивации   территорий;

-разработать рациональную схему сбора производственных и бытовых отходов по поселку, определив и оборудовав мусоросборные площадки для временного хранения ТБО (бетонированные или асфальтированные);

- организовать специальные площадки для временного хранения промыш-ленных отходов, которые подлежат вывозу;

-обеспечивать мойку и дезинфекцию контейнеров (сборников) в соответ-ствии с санитарно-гигиеническими требованиями, а также поддерживать их исправное состояние;

-осуществлять контроль за выполнением графика по удалению отходов с территорий жилищного фонда.

-разработать программу, направленную на сокращение отходов производства и потребления;

- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах поселковой черты и в районах хозяйствующих предприятий поселка;

- овраги в границах поселка проектом предлагаются к засыпке;

- участки нарушенных территорий подвергнуть  биологической рекуль-тивации;

-захоронение ТБО осуществлять на полигоне города Заозерный, своевременно собирая и транспортируя их на полигон;

-сбор и транспортировку к месту утилизации отходов 3кл. опасности и ниже осуществлять на контрактной основе с предприятиями, имеющими лицензию на их утилизацию.

-неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (эти же растворы применять для дезинфекции деревянных мусоросборников /время контакта не менее 2 мин.).

Мероприятия по охране растительного мира

В целях упорядочения пользования  лесов, предупреждения их истоще-ния, а также для улучшения микроклимата и условий проживания в поселке предусмотрены следующие мероприятия:

- согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 формируются зеленые са-нитарно-защитные зоны, размер которых принят по классификации произ-водств и предприятий; насаждения  специального  назначения предлагается подобрать из ассортимента газоустойчивых и пылеустойчивых;

- озеленяются лесопосадками водоохранные зоны /см табл.2.2.4/, а в коридоре СЗЗ ЛЭП  –  выделяются  СЗЗ с растительно – травяным покровом;

- рекреационную зону предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки с формированием спортивного газона из трав, устойчивых к вытаптыванию;

- соблюдение мероприятий по противопожарной безопасности с целью сохранения лесов и растительности от пожаров;

- на немногочисленных лесных территориях и будущих сформированных СЗЗ и ВОЗ обязательно своевременное лесовосстановление – соблюдение основного принципа воспроизводства лесов.

Мероприятия по охране недр

При освоении близлежащих залежей природных ресурсов в целях рационального использования и охраны недр проектом рекомендуется:

- проводить  предварительные геолого-гидрогеологические исследования перед освоением недр;

- регулярно проводить проверки предприятий по вопросам геолого-маркшей-дерского обеспечения горных работ, выполнения лицензионных условий и согласованных управлением нормативов эксплуатационных и технологических потерь;

-  контролировать оформление уточненных границ горного отвода;

- проводить проверки соблюдения требований законодательства о недрах при разработке месторождений полезных ископаемых.

Мероприятия по охране окружающей среды от воздействия физических факторов

Для исключения влияния электромагнитных излучений  на население жилая застройка в зоне ЭМИ не предусматривается и назначена зона ограничения строительства объектов по высоте на перспективу.

Для исключения влияния шума, ЭМИ

в проекте выделены и рекомендуются:

- СЗЗ от подстанции – 300м / подстанция открытого типа/ с установкой шумозащитного экрана с южной стороны подстанции;

- СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /110кв/ -шириной 50м;  ЛЭП /35кв/ - 40м и  ЛЭП менее 20кв - шириной 5м;

- установку новых антенн сотовой связи допускать с предварительно разрабо-танными проектами СЗЗ для них вне жилой застройки на высокогорных отметках.

## 2.7. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана.

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселка включают:

- Подготовку и утверждение правил землепользования и застройки;

- Разработку проектов по сокращению санитарно-защитных зон предприятий и объектов на территории населенного пункта, влияющих на жилые зоны;

- Подготовку документации по планировке территории;

- Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - мониторинга реализации генерального плана.

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Раздел 1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

## Часть I. Природные условия

## 1.1.Климат

Граница рассматриваемой территории накладывается на степную и лесостепную части Рыбинской котловины, расположившиеся вдоль северной окраины Восточного Саяна и представляющие собой расчлененную холмисто-увалистую равнину со средними высотами 200-500 м. Тектоническую основу Рыбинского района составляет мезо-кайнозойский прогиб на контакте со структурами Восточного Саяна. Современный рельеф района обусловлен новейшими тектоническими движениями и накоплениями среди мощных толщ обломочного материала. С юга котловина ограничена уступом Восточного Саяна, а к северу, постепенно повышаясь, переходит в Средне-Сибирское плоскогорье. В юго-западной части котловины рельеф мелкосопочный с отдельными грядами и холмами, возвышающимися на 200-250 м над долинами рек. Высота рельефа в границах городской черты варьируется в пределах от 193,7м до 220м над уровнем моря в БС.

Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть территории расположена в прохладном, умеренно - прохладном и умеренно-влажном подрайоне.

Среднегодовая температура воздуха  наиболее холодных суток -45°. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3.Зима умеренно-суровая и продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и менее -257. /см. табл.1.1 - 1.2, 1.5: ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х. школа/.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются неравномерно. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в среднем имеет мощность 51 см. Максимум осадков приходится на лето. За  апрель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 63мм. За ноябрь – март выпадает 156 мм.  /см. табл.6 - 1.7,1.9 - 1.10/.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления /см. табл.1.3 - 1.4/. Сильные ветра /со скоростью 15 м/сек и более/, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее – зимнее - весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. Наибольшее число их - в мае /7 дней/.

Характерным для данного района является большая повторяемость штилей, которая достигает 24%, летом число дней с безветренной погодой уменьшается до 11-16%.

По строительно – климатическому районированию  район проектирования относится к подрайону IВ, по степени увлажнения – к умеренно – влажному.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

/ст. Солянка/ст. Рыбинская с.- х. школа/

Таблица № 1.1.1

| № п\п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/ | -18,1 -18,2 | -16,2 -16,0 | -9,4 -9,3 | 0,0 -0,2 | 8,0 7,8 | 15,2 15,0 | 18,3 17,6 | 15,2 14,7 | 8,3 8,4 | 0,1 0,5 | -10,4 -10,2 | -17,3 -16,9 | -0,5 -0,6 |
| 2 | Средний минимум | -25,6 -22,3 | -24,2 -20,7 | -14,4 -14,6 | -4,7 -4,8 | 2.4 1,7 | 9,4 9,0 | 12,7 11,9 | 10,0 9,7 | 3,5 3,5 | -3,5 -3,2 | -14,5 -14,1 | -21,5 -21,8 | -5,3 -5,6 |
| 3 | Абсолютный минимум | -48 -49 | -42 -43 | -35 -37 | -28 -25 | -11 -11 | -3 -3 | -2 -4 | -1 -1 | -12 -10 | -31 -29 | -41 -44 | -46 -46 | -48 -49 |
| 4 | Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха | -37 | -33 | -26 | -16 | -6 | -2 | 7 | 4 | -3 | -15 | -29 | -37 | -41 -42 |
| 5 | Средний максимум | -14,2 -14,6 | -11.7 -11,5 | -5,4 -4,4 | 5.0 4,9 | 14.3 13,5 | 21,5 21,0 | 24,2 23,3 | 21.0 20,1 | 13,8 13,8 | 4.6 5,0 | -6,5 -6,5 | -13,5 -13,1 | 4.4 4,3 |
| 6 | Абсолютный максимум | 6 5 | 8 5 | 17 17 | 25 26 | 35 35 | 36 36 | 36 37 | 35 35 | 29 29 | 27 25 | 12 12 | 8 8 | 36 37 |
| 7 | Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха | -3 -3 | 0 1 | 7 7 | 16 17 | 26 26 | 30 30 | 31 30 | 29 29 | 24 24 | 18 18 | 5 6 | -1 -1 | 32 32 |
| 8 | Дата первого заморозка: самая поздняя средняя |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Дата последнего заморозка: самая ранняя средняя |  |  |  |  | 31 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Даты наступления и прекращения устойчивых морозов: наступление прекращение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 23,5С. Средняя температура отопительного периода – 8,1 С. Его продолжительность - 242 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ

Таблица № 1.1.2

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
|  | Температуры поверхности почвы /в градусах по шкале Цельсия/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | средний минимум | -26 | -24 | -19 | -7 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1 | -6 | -17 | -24 | -8 |
| 2 | средний максимум | -14 | -10 | -2 | 12 | 27 | 37 | 40 | 34 | 22 | 8 | -6 | -13 | 11 |
| 3 | абсолютный минимум | -50 | -46 | -39 | -27 | -14 | -6 | -1 | -4 | -15 | -33 | -45 | 48 | -50 |
| 4 | абсолютный максимум | 5 | 8 | 24 | 37 | 52 | 58 | 59 | 54 | 44 | 33 | 14 | 6 | 59 |
| 5 | средняя температура | -20 | -18 | -11 | 0 | 10 | 19 | 22 | 18 | 9 | -1 | -11 | -18 | 0 |
| 6 | Средняя дата первого заморозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Средняя дата последнего заморозка |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя дата устойчивого промерзания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 9 | Средняя дата полного оттаивания |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Глубина промерзания почвы | 119 | 175 | 208 | 229 |  |  |  |  |  |  | 15 | 70 |  |

Средняя глубина промерзания почвы из максимальных –236; наименьшая - 150 см; наибольшая –279см. Средняя продолжительность безморозного периода – 92 дня.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА

Таблица № 1.1.3

| № п/п | Наименование параметра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 |
| 2 | Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/ | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 18 |
| 3 | Наибольшее число дней с сильным ветром | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 4 | Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|  | СВ | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | 13 | 21 | 21 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 |
|  | В | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|  | ЮВ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | Ю | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
|  | ЮЗ | 44 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 21 | 20 | 32 | 46 | 45 | 46 | 35 |
|  | З | 34 | 32 | 33 | 27 | 32 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
|  | СЗ | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|  | Штиль | 24 | 20 | 15 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 |

ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (в % от общего числа случаев)

Таблица №1.1.4

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градации (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 56,6 | 57,6 | 55,6 | 48,9 | 44,1 | 46,6 | 55,8 | 59,4 | 54,4 | 50,2 | 48,0 | 52,0 | 52,4 |
| 2-5 | 28,6 | 30,6 | 31,1 | 37,7 | 41,6 | 43,8 | 39,4 | 35,4 | 37,4 | 38 | 34,2 | 32 | 35,8 |
| 6-9 | 9,9 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 8,9 | 11,4 | 9,8 | 8,4 |
| 10-15 | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 5,4 | 5,0 | 2,7 |

Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направ-лений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Таблица №1.1.5

| Станция | Среднего-довая тем-пература воздуха (ºС) | Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) | Абсолют-ный мини-мум темпе-ратуры воздуха (ºС) | Средняя температура июля (ºС) | Средняя температура января (ºС) | Продолжи-тельность отопитель-ного периода (дни) | Расчетная температура вентиляции (ºС) | Расчетная температура отопительно-го периода (ºС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | -0,5 | 36 | -48 | 18,3 | -18,1 | 242 | -23,0 | -8,1 |
| Ключи | -0,1 | 37 | -48 | 18,4 | -17,5 | 239 | -22,6 | -7,8 |
| Рыбинская с.-х.. школа | -0,6 | 37 | -49 | 17,5 | -18,3 | 242 | -23,5 | -8,0 |

ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Таблица №1.1.6

| Станция | Число дней со снежным покровом | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты разрушения устойчивого снежного покрова | Даты схода снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| Солянка | 174 | 6X | 20IX | 8IX | 1IX | 10X | 2XII | 8IV | 15III | 30IV | 28IV | 30III | 26V |
| Ключи | 184 | 8X | 24IX | 30X | 24X | 8X | 12XI | 18IV | 31III | 20V | 29IV | 3IV | 20V |

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа

Таблица № 1.1. 7

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/ | 76 79 | 75 77 | 68 69 | 61 63 | 53 54 | 61 62 | 68 71 | 74 75 | 74 73 | 70 70 | 76 75 | 78 78 | 70 71 |
|  | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в час | 77 81 | 76 80 | 70 72 | 67 66 | 63 60 | 73 69 | 80 78 | 84 83 | 82 80 | 75 76 | 77 76 | 79 80 | 75 75 |
| 3 | в семь часов | 78 81 | 79 81 | 75 76 | 70 69 | 61 62 | 70 71 | 77 79 | 84 85 | 86 84 | 77 77 | 78 78 | 79 79 | 76 77 |
| 4 | в тринадцать часов | 74 77 | 71 73 | 61 61 | 51 57 | 41 45 | 48 50 | 54 57 | 58 60 | 58 58 | 60 60 | 72 71 | 76 76 | 60 62 |
| 5 | в девятнадцать часов | 76 80 | 73 75 | 64 67 | 57 59 | 46 51 | 54 59 | 62 68 | 68 73 | 72 70 | 69 69 | 76 75 | 78 78 | 66 69 |
| 6 | Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков наблюдения и более 80% в 13 часов | 0.1 11.6 | 0.0 9.0 | 0.4 3.6 | 4.0 3.2 | 13,4 2,3 | 5,2 2.0 | 1.4 3.1 | 0.9 4.0 | 1,0 4,7 | 1,7 5,1 | 0,1 10,9 | 0.0 13.0 | 28,2 72,5 |

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Максимальный отрицательный баланс наблюдается в январе – 1.3 ккал/см2, максимальный положительный – в июне – 9.1 ккал/см2. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1917ч в год. в том числе в июле – 258 ч, в декабре – 29ч

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Ст.Солянка/ст.Ключи

Таблица № 1.1.8

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | Число ясных дней по общей облачности: | 3.6 5,6 | 4,6 6,1 | 3.6 5,3 | 3,1 3,6 | 2,2 2,5 | 2.2 2,7 | 2.3 2,8 | 3.5 3,4 | 3,5 3,4 | 1.7 1,9 | 1,8 2,8 | 3,2 4,7 | 35 45 |
| 2 | Число ясных дней по нижней облачности | 19,3 19,9 | 19,5 19,7 | 21,4 19,6 | 13,1 12,8 | 10.1 10,4 | 10.5 10,1 | 9,4 11,9 | 9.4 9,4 | 9,0 9,5 | 9,5 10,2 | 12,5 12,4 | 16,0 16,8 | 160 163 |
| 3 | Число пасмурных дней по общей облачности | 11,4 9,1 | 9,9 6,8 | 10,2 8,1 | 11,0 9,4 | 11,1 10,0 | 10,9 9,2 | 9,9 7,6 | 9,9 9,5 | 12,1 10,1 | 15,3 13,5 | 14,7 13,5 | 13,4 12,2 | 140 119 |
| 4 | Число пасмурных дней по нижней облачности | 0,8 0,8 | 0,2 0,6 | 0,3 0,3 | 2,0 1,6 | 2,1 2,4 | 2,3 2,0 | 1,8 2,5 | 2,7 3,0 | 3,6 3,8 | 2,7 3,4 | 2,1 2,3 | 1,4 1,3 | 22 24 |
| 5 | Среднее число дней с туманом | 3 0,3 | 1 0,1 | 0,7 0,1 | 0,7 0,1 | 0,2 0,1 | 0,4 0,2 | 1 0,8 | 2 1 | 2 0,7 | 0,6 0,2 | 1 0,2 | 2 0,6 | 14 4 |
| 6 | Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,07 0,1 | 1 1 | 4 6 | 7 7 | 4 5 | 0,5 0,9 | 0.03 - | - | - | 17 20 |

СВОД - ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таблица №1.1.9

| Станция | Среднегодовая влажность воздуха (%) | Среднегодовое количество осадков (мм) | Число дней с осадками более 30 мм (дни) | Число дней с градом (дни) | Средняя высота снежного покрова (см) | Число дней с метелями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | 70 | 451 | 0,5 | 1,1 | 19 | 41 |
| Ключи | 70 | 615 | 0,5 | 1,5 | 47 | 39 |
| Рыбинская с/х школа | 71 | 430 | - | 1,0 | - | 6 |

ХАРАКТЕРИСТИКА  АТМОСФЕРНЫХ  ОСАДКОВ

Ст.Заозерный, ст.Солянка/ст.Ключи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица  № 1.10

| №п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | год |
| 1 | Среднее количество осадков мм Ст.Заозерный | 11 | 9 | 9 | 18 | 30 | 39 | 60 | 58 | 44 | 23 | 23 | 16 | 68 | 272 | 340 |
|  |  | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | наибольшее количество | наименьшее количество | максимум | минимум |
|  |  | 10 | 5 | 2 | 80 | 90 | 95 | 1946год/1960год | 1945год/1945 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2 | Годовое количество осадков различной обеспеченности мм | 465 600 | 505 640 | 550 690 | 285 410 | 265 375 | 255 350 | 552 689 | 244 315 |
| 3 | Ст.Солянка/ст.Ключи | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | средний максимум | абсол. максимум |
|  | Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм | 21 23 | 37 39 | 46 48 | 55 55 | 66 62 | 73 66 | 28мм 30мм | 66мм 63мм |
| 4 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Осадки /мм/ |
|  |  | 0,1 - 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,0 – 5,0 | 5,0 – 10,0 | 10,0 – 20,0 | 20,0 – 30,0 | 30,0 и более |
|  | Число дней с осадками различной величины за год | 148 176 | 99 134 | 72 104 | 19 27 | 7 9 | 1 2 | 0,4 0,5 |
| 5 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Появление снежного покрова | Образование устойчивого снежного покрова | Разрушение устойчивого снежного покрова | Сход снежного покрова |
|  |  | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее |
|  | Даты снежного покрова | 20. IX 24. IX | 8.XI 30.X | 6.X 13.X | 10.X 8. X | 2.XII 12.XI | 1.X 27.X | 15.III 31. III | 30. IV 20 V | 8.IV 18.IV | 30.III 3.IV | 26.V 20.V | 28.IV 29.IV |
| 6 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | Высота снежного покрова /см / |
|  |  | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 |
|  | Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % | 34 - | 15 9 | 18 27 | - 23 | 3 31 | - - | - 5 | - 5 |
| 7 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
|  | Средняя декадная высота снежного покрова, см | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Поле защ |
|  |  | - - | 1 3 | 2 5 | 5 10 | 8 16 | 10 21 | 10 24 | 10 28 | 11 31 | 12 34 | 13 37 | 13 38 | 14 39 | 14 41 | 15 41 | 16 42 | 15 40 | 12 33 | 6 19 | 2 8 | 0 4 |  |
| 8 | Высота снежного покрова на пос-ледний день декады, см | - - | - - | 4 6 | 8 13 | 12 20 | 13 23 | 15 26 | 17 31 | 19 35 | 19 37 | 20 39 | 21 41 | 21 41 | 21 44 | 21 45 | 22 44 | 20 43 | 14 31 | - 19 | - - | - - | поле |

Число дней со снежным покровом – 174/184. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, достигает:  средняя – 19/47 см, максимум –51/86см. минимум – 4/26см.

Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов

## 1.2. Физико-геологические явления и гидрогеологические условия.

Канско - Рыбинский предгорный прогиб с характерным для него равнинным и холмисто-увалистым рельефом с высотами 300-400 м, на котором расположился Рыбинский район, находится на стыке Средне-Сибирского плоскогорья и Восточного Саяна. Этот мезозойско-кайнозойский прогиб сложен в центральной части мощными толщами молодых осадочных пород, которые на окраинах сменяются породами палеозойского возраста.

По типу рельефа рассматриваемая территория поселка приходится на степную и лесостепную геоморфологическую зону, для которой характерна глубокая расчленённость рельефа эрозионными врезами речной сети, достигающей по мере увеличения высот местности от 219,1 до 334,8 метров относительно верхних частей водоразделов.

Наибольшая расчленённость поверхности лесостепи наблюдается в южной предгорной части, которая характеризуется холмисто-увалистым и низкогорным рельефом. Поверхность северной части лесостепи менее расчленена и носит большей частью полого - увалистый характер. В связи с указанным строением рельефа наблюдается симметричность строения речных долин и междуречий. Именно в этой зоне проживает 60% населения Рыбинского района, к которой относится р.п. Урал.

С южной части застройки поселка имеется горное образование, варьирующее свои высоты в пределах 295,2-326,22 метров, подножье, которого окаймляет лог, снижающийся на уровень 284,4м.

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на отдельных строительных площадках близлежащего города Заозерный, в литологическом разрезе выделены шесть элементов:

элемент 1 – почвенно-растительный слой; суглинок просадочный первого типа с мощностью просадочной толщи 3,0м;

элемент 2 – суглинок непросадочный мягкопластичный, местами - с линзами песка мелкого и супеси текучей, с глубиной  распространения 4,50 – 4,80м;

элемент 3 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с глубиной залегания 4,40 - 7,80м; в северной части города - суглинок тегучепластичный, непросадочный;

элемент 4 – на глубине 6,0 – 7,80м - песок гравелистый, обводненный;

элемент 5 – алевролит, песчаник выветрелый с прослоями сажи, глубина залегания 7,60 – 10,50м;

элемент 6 - алевролит выветрелый (элювий) на глубине 9,70 – 13,0м.

Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на на 1.0м. Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м  /рекомендации технического отдела ТГИ» Красноярскгражданпроект»/.

Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водоносными горизонтами. Разгружаются воды в речных долинах.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниевые, загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента.

При разработке последующих стадий проектов необходимо проведение изысканий в границах проектирования.

### 1.3. Гидрологическая характеристика района проектирования

Гидрография в границах проектирования представлена прудом Южный (Баргинское водохранилище), впадающем в него ручьем Безымянный и рекой Барга. В 8,4 км  с востока от поселка протекает река Ирша длиной 21км - левый приток реки Большая Камала.

Река Барга является левым притоком реки Кан (бассейн р.Енисей) и впадает в нее на 108 км от устья.

Длина реки Барга равна 56 км, площадь водосбора составляет 308 км2.

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки. Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска – 195,98м БС.* /Створ водопользования расположен в 24,3 км от устья - 1.5 км ниже автомобильного моста через реку на северо-восточной окраине г. Заозерный/.     Половодье обычно наблюдается в конце апреля. С 20 октября по 20 ноября река замерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход.

В 14,7 км выше по течению от створа «24,3км» (в р.п. Урал) находится земляная плотина, образовавшая Баргинское водохранилище с объемом 4,2 млн.м3. При плановых сбросах воды с водохранилища на реке Барга образуются многоярусные наледи, увеличивающие в сторону левобережья ширину русла  по сравнению с меженной.

По данным МЧС периодичностью раз в пять лет, в период паводка, разливающимися водами р. Барга частично затапливается жилой сектор расположенных на ее берегах населенных пунктов (г. Заозерный). Заторы, образующиеся в этот период на Барге, являются следствием антропогенного воздействия на нее и неработоспособностью русла в этот период в силу его недостаточной пропускной способности, т. к. река неглубокая. В результате пойма реки /преимущественно пониженное левобережье/ заливается паводковыми водами, и в отдельных местах русло достигает ширины 600м. Река Барга окаймляет поселок Урал с его южной стороны. Т.к. р.п. Урал расположен на отметках на 10м выше меженного уровня реки паводковые воды для поселка опасности не представляют.

Гидрологические характеристики руч. Безымянный отсутствуют ввиду их неизученности. Ручей образуется в период снеготаяния, путем естественного сбора талых вод по тальвегу. В жаркое лето ручей пересыхает. Длина его 1360м. Выше истока (около 2 км) тальвег со временем превратился в овраг в результате водной эррозии.

В границах поселка постоянных водотоков нет.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ

Таблица № 1.3.1

| № п\п | Река-пункт | Длина реки от устья до пункта км | Длина реки от истока до пункта км | Длина реки км | Площадь водосбора км2 | Средняя высота стока м | Озер- ность ‰ | Заболо- чен- ность % | Лесис- тость % | Уклон реки ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- ний | средне- взвешен- ный |
| 1 | Река Барга | 29 | 27 | 56 | 308 | 297 | менее1 | менее1 | 7 | 2,9 | 1,7 |

РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ

Таблица № 1.3.2

| № п\п | Река-пункт, характеристика, год | Дата | Наибольший расход воды и дата м3/с | Продолжи-тельность половодья сут. | Сток половодья в % от годового | Слой стока за половодье мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала поло-водья | макс. расхо- да | окончания половодья | средне- суточн. | сроч- ный | дата срочного расхода |  |  |  |
| 1 | Река Барга | 16.IV 1964 | 27.IV 1964 | 21.V .1964 | 4,40 | 4,40 | 1964 | 36 | 1 | 14 |

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

Таблица № 1.3.3

| Река-пункт | Характеристики паводков | Максимальные расходы воды и слои стока дождевых паводков различной обеспеченности % |
| --- | --- | --- |
|  | за период наблюдений наибольшие | за многолетний период средние |  |
|  | расход м3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 | расход м 3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Река Барга | - | - | - | 0,22 | 22 | 0,71 | - | -- | - | - | - | - |

### 1.4.  Минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы в границах проектирования представлены месторождениями глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также залежами пресных подземных вод.

В радиусе 4 км /без учета полезных ископаемых в черте г.Заозерного/ от существующих границ поселка сосредоточены месторождения глин и суглинков

легкоплавких для кирпича, проявления камня строительного, торфа и залежи пресных подземных вод. Характеристика месторождений и проявлений представлена в табл.1.14.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.

Иршинское месторождение, /3М/, расположено между  р.п. Ирша и р.п. Урал, в С-В направлении от р.п. Урал и в 3 км от г.Заозерного. Открыто в 1940 году при оконтуривании месторождений угля КГУ. Разведано в 1952 году трестом «Востсибуглеразведка».

Полезной толщей являются лессовидные покровные суглинки четвертичного возраста мощностью 9,7-18,5м, залегающие под почвенно - растительным слоем мощностью 0,3м. Суглинки светло- и темно-бурого цвета, макропористые, с обильным включением белых вкраплений гипса и пропластками мелкозернистого песка. По гранулометрическому составу суглинки классифицируются в основном как средние пылеватые, реже – тяжелые и легкие пылеватые.

В результате лабораторных испытаний  установлена возможность получения из суглинков кирпича обыкновенного марок 100 -150 при температуре обжига не ниже 950С. Полузаводскими испытаниями, проведенными на Ирша - Бородинском кирпичном заводе, подтверждена возможность получения кирпича обыкновенного  марки 100, отвечающего требованиям ГОСТ 530-54. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород составляет 0,2-1,0 м, максимальная глубина отработки – 18,5м. Линейный коэффициент вскрыши 1: 5. Запасы суглинков  в качестве сырья для производства кирпича утверждены ТКЗ КГУ в 1953г. по сумме категорий А+В в количестве 1825 тыс. м³ (А-1065, В -760 тыс. м3) /см табл.1.14/. По состоянию на  01.01.2002 запасы без изменений. Месторождение не разрабатывается, является объектом государственного резерва.

Бурый уголь. Заозерновское проявление расположено в 1 км юго-восточнее ж/д станции Заозерная и в 3 км от р.п. Ирша. Выявлено в 1931г. Востсибуглем установлен пласт угля мощностью 3,0м. Проявление приурочено к Канско-Ачинскому бассейну Рыбинского угленосного района. Проявление не оценено. Качество бурого угля  не изучено. Ресурсы не подсчитывались.

Торф. Проявление Глубоковское (5П) расположено в 6 км юго-западнее п. Ирша, в 4км от п. Урал. Проявление изучено маршрутно Красноярск край ЗУ в 1936г.

Площадь проявления в границах промышленной глубины торфяной залежи составляет 244 га. Проявление низинного типа. Расположено в пойме р. Камала. Водоприемником является р. Камала., протекающая по торфяному проявлению. Средняя степень разложения торфа - 60%. Мощность торфяного пласта составляет 1,0м.

Прогнозные ресурсы торфа составляют по категории Р1 422 тыс.т.

Камни строительные.

Налобинское проявление 9(П) расположено на правом берегу реки Барга, около д. Налобино, вблизи ст. Заозерная /около железнодорожной магистрали/, в 5км от поселка Ирша и в 3км от п. Урал.

Проявление известно с давних пор. Песчаники с временным сопротивлением раздавливанию до 1510кг/см². Песчаники пригодны для бута. Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано.

Пресные подземные воды.

Баргинское месторождение (2) расположено в 9 км южнее города Заозерный, в 2км юго-западнее р.п. Урал, на левом берегу пруда Южный, в 5 км от п. Ирша.

Поисковые работы выполнены в 1989-1991гг. Осиновской партией  ГГП «Красноярскгеология». Площадь месторождения составляет 5км². Подземные воды перспективного водоносного горизонта приурочены к отложениям камалинской свиты. Водовмещающими породами являются песчаники и пласты бурых углей. Глубина залегания горизонта 50-135м. Верхним водоупором служат алевролиты и аргиллиты мощностью 10-30м, нижним водоупором - алевролиты  красногорьевской и переясловской свит. Воды горизонта напорные с величиной напора 50-150м. Запасы воды утверждены ТКЗ ГГП «Красноярскгеология» в 1991г. и по состоянию на 01.01.2002г. по категориям А+В+С1 составляют 6,3 тыс. м³/сут. (А-21,3 тыс. м³/сут., В-2,5 тыс. м³/сут., С1-2,5 тыс. м³/сут.). Месторождение не эксплуатировалось.

Подробную характеристику  эксплуатируемых скважин см. в табл.1.14.

Местоположение близлежащих к поселку  месторождений полезных ископаемых представлено на «Схеме охраны окружающей среды» /М 1:5000/.

Лесные ресурсы. По состоянию на 01.01.2008 г. земли лесного фонда Рыбинского района составляют – 112,3 тыс. га, из которых лесных площадей, покрытых лесом, 108, 7 тыс. га.

Предприятий лесного хозяйства муниципальной формы собственности в Рыбинском районе не имеется. Ликвидный запас в лесах составляет - 293,4 тыс.м. куб.

В границе поселка и в его окружении таковых территорий не имеется.

С южной, юго-западной и западной сторон к поселку примыкают пашни. Небольшой березовый лесной массив, который можно использовать в рекреационном назначении, находится на склонах примыкающего горного образования с северо-восточной стороны поселка. В поселке имеется небольшая березовая роща, вписавшаяся в застройку с западной стороны, где расположен парк культуры и отдыха. Парк не обустроен и не спланирован.

Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Рыбинский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее обладает определенными ресурсами для организации и развития массового сезонного кратковременного отдыха. Живописный рельеф, эстетическая  ценность природного ландшафта - предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей поселка.

В настоящее время на левом берегу реки Барга имеются пляжные площадки, необорудованные и неустроенные. Есть незначительные по площади лесопарковые зоны.

Собственных баз выходного дня и лыжных баз поселок  не имеет.

### 1.5.  Комплексная оценка природных условий

В результате комплексного анализа природно-климатических условий в границах проектирования можно сделать следующие выводы:

- количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания овощных, зерновых культур и зеленых насаждений;

- вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех, выращиваемых сельскохозяйственных культур;

- по ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее – зимнее - весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек.

По строительно-климатическому районированию  поселок Урал расположен в I климатическом районе с подрайоном IВ. Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1.0м.

Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м.

Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

На основании проанализированных данных климатические условия района можно признать достаточно благоприятными для постоянного проживания населения  и отнести их к комфортным.

Неблагоприятными для освоения территории факторами физико - геологического характера является наличие шахт, образованных при добыче месторождения бурого угля в 50-х годах в пределах существующей застройки.

К неблагоприятным гидрохимическим факторам отнесено наличие в подземных водах Баргинского месторождения значительных концентраций бензопирена.

Комплексная оценка антропогенных факторов, природно-климатических, минеральных ресурсов в совокупности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в поселке имеется незначительный потенциал для добычи и переработки минеральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям капитального строительства, а также для организации производств продукции, востребованной другими отраслями экономики страны, но учитывая близкое расположение районного центра, имеющийся ресурсный потенциал рассмотрен, как сырье для запланированных к развитию предприятий города Заозерный.

Часть II. Градостроительная оценка района размещения      поселка Урал

## 2.1. Общие сведения и ситуационные факторы

Муниципальное образование Рыбинский район – является восточным районом края и расположен в центральной части его по обе стороны от Транссибирской железнодорожной магистрали.

Площадь территории района в административных границах - 352650 га (данные формы 22-2 Управления Роснедвижимости по Красноярскому краю, Рыбинскому  району).

На основании внесенных  изменений в Закон Красноярского края о статусе МО г. Заозерного от 20.12.07 г. № 4 - 1125   население района составило на 01.01.2011 г. – 31,85 тыс. человек.

Городское население района – 18,6  тыс. чел., сельское население –15,8 тыс. человек (принимается по данным Красноярскстата статистический бюллетень № 8-2).

По всей территории района с запада на восток проходит Транссибирская железнодорожная магистраль. Имеются четыре крупные ж.д. станции; ст. Заозерная, ст. Камала, ст. Солянка и ст. Саянская.

Автомобильная магистраль представлена федеральной автотрассой «Байкал» и хорошо развитой сетью внутренних автомобильных дорог.

На территории района  имеются запасы полезных ископаемых, которые разместились по всей территории района. Основными является: каменный уголь, расположенный в юго-восточной и южной части района (Канское месторождение). Кроме каменного угля из полезных ископаемых в районе имеется: золото, бентонитовые глины, полевошпатовое сырье и мн. другие.

Экономическая база района не имеет в настоящее время четкой специализации. Основные отрасли экономики МО Рыбинский район Красноярского края представлены угольно-добывающей промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, связью и сферой услуг.

Промышленный потенциал района в большей степени сформирован на минерально–сырьевых ресурсах доминирующую позицию занимает - бурый уголь. На базе других ресурсов производственных предприятий очень мало, но наметились положительные тенденции и интерес, к появлению  инвестиционных проектов, связывающие свою деятельность с добычей и переработкой других полезных ископаемых.

Рабочий поселок Урал по Закону Красноярского Края от 18.02.2005 г. № 13-3019 входит в состав района, является городским населенным пунктом.

Расположен посёлок в южной части Рыбинского района.

Возник рабочий посёлок Урал, для расселения населения, которое работало, в основном, на предприятиях  по добычи полезных ископаемых.

Транспортное сообщение с районным центром городом Заозерным и краевым центром осуществляется круглогодично.

Население посёлка на 01.01.11 г. – 1810 тыс. человек. Территория в границах МО п. Урал  – 2168,0 га, в том числе только рабочего посёлка – 426,0 га.

Транспортно-географическое положение района и р.п. Урал оценивается как благоприятное, близость транспортных магистралей, удобные транспортные связи. Выгодное геополитическое положение Рыбинского района и поселка, способствует развитию торгово-экономических связей, инвестиционному развитию.

В целом состояние жилищного фонда поселка характеризуется, как удовлетворительное. Объем жилищного фонда составляет 52,4 тыс.м² общ. пл. жилищ.

Средняя обеспеченность жилищным фондом по поселку – 28,9 м²/чел., что выше социальной нормы установленной по Закону Красноярского края 22 м²/чел.

### 2.2. Ресурсные возможности

Минерально-сырьевые ресурсы района.

МО Рыбинский район Красноярского края имеет запасы полезных ископаемых, которые разместились по всей территории района. Основными является: каменный уголь, расположенный в юго-восточной и южной части района (Канское месторождение). Даже на территории поселка была шахта по добычи угля, в настоящее время не действует. Кроме каменного угля из полезных ископаемых в районе имеется: золото, бентонитовые глины, полевошпатовое сырье и мн. другие.

Запасы полезных ископаемых по категориям А+В+С1 составили:

-уголь бурый – 3803,232 млн. тонн;

-пегматит керамический (полевошпатовое сырье) - 2585 тыс. тонн;

-глины, суглинки легкоплавкие для кирпича - 6033 тыс. м. куб.;

-формовочные глины -15265 тыс. тонн;

-подземные воды (пресные) - 41,6 тыс. м. куб./сутки;

-общераспространенные полезные ископаемые – 7,34 млн. куб.м.;

-золото  – 1,679 тонн.

Промышленный потенциал района в большей степени сформирован на минерально–сырьевых ресурсах (бурый уголь) занимает доминирующую позицию. На базе других ресурсов производственных предприятий очень мало, но наметились положительные тенденции и интерес, а так, же появились инвестиционные проекты, связывающие свою деятельность с добычей и переработкой других полезных ископаемых.

Лесные ресурсы.

Большая часть лесного фонда района находилось и находится в ведении Гослесфонда. Лесной фонд распределяется между Уярским, Канским и Сухобузимским районами, что осложняет его учет.

Земли лесного фонда района составляют – 112,3 тыс. га из них, лесных площадей, покрытых лесом -108, 7 тыс. га.

Предприятий лесного хозяйства муниципальной формы собственности в Рыбинском районе не имеется.

Сельскохозяйственные ресурсы.

Район имеет неплохие предпосылки для развития агропромышленного комплекса, но, ситуация в АГК сложная и неоднозначная:  затяжной перестроечный период 90-х годов, привел к полному развалу комплекса, существующее положение в сельском хозяйстве нестабильно.

Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 6 муниципальных образованиях района из 16. Земель, сельскохозяйственного назначения – 218,6 тыс. га (61,9 % от общего земельного фонда района).

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет - 151,7 тыс. га из них фонд перераспределения земель - 17,7 тыс. га.

В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 43 %, на долю растениеводства 57 %.

На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 96 % всего объема производства сельскохозяйственной продукции.

Рекреационные ресурсы.

Район не богат рекреационными ресурсами, наиболее благоприятной  является западная его часть, в основном, вдоль р. Рыбной, в районе населенных пунктов: с. Рыбного, д. Татьяновки, на территории Переясловского сельсовета.

Трудовые ресурсы.

В Рыбинском районе имеется потенциал трудовых ресурсов, который в последние годы недоиспользуется из-за отсутствия мест приложения труда.

Основная часть трудоспособного населения занята на производстве, в основном, в добывающей промышленности и  в структурных подразделениях по содержанию и обслуживанию железной дороги.

### 2.3. Интенсивность освоения территории.

Экономическая база района не имеет в настоящее время четкой специализации. Основные отрасли экономики МО Рыбинский район Красноярского края представлены промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, связью и сферой услуг. Доминирующей промышленностью в районе является угольно-добывающая.

Обладая значительным потенциалом природных ресурсов, экономика района не получила должного развития. Объем отгруженных товаров собственного производства составил по отрасли добыча полезных ископаемых - 1,64 % в обрабатывающей отрасли и 0,002 % в производстве и распределении электроэнергии газа и воды - 0,049 %  от общекраевых показателей.

Население района составляет – 31,9 тыс. жителей. Плотность населения – 10,6 человек на 1 кв. км.

Транспортная освоенность территории высокая не ниже, чем в других районах края. Густота автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 119,2 км дорог на 1000 квадратных километров территории района.

## 2.4. Уровень жизни населения

Уровень жизни в Рыбинском районе характеризуется как невысокий  среди многих других районов края  (ниже среднего по некоторым показателям).

По данным Красноярскстата среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям района в 2006 г. – 10461 рублей,  в  2007 году  составила 11912,3 рублей (без учета г. Заозёрного), в 2008 г. – 16047,0 рублей.

Основную долю доходов в консолидированный бюджет района дает промышленность свыше 30,0%. Наименьшая доля поступлений в бюджет района от сельского хозяйства менее 2,0% и торговли – менее 1,0%.

Выводы:

Анализ современного состояния экономики ресурсных возможностей развития, а также оценка ситуационных и градостроительных факторов района в целом позволили выявить следующее:

1. Выгодное транспортно-географическое положение, транспортная освоенность территории района  высокая.

2. Обладая  значительным  природно-ресурсным потенциалом,  район не получил должного развития  на базе этих ресурсов. Не развиваются многие производства. Доминирующая отрасль производства  -  угольно-добывающая,  которая не может обеспечить полностью рабочими местами незанятое трудоспособное население района и поселка.

3. Агроклиматические условия района позволяют успешно развивать сельское хозяйство и удовлетворять потребность в сельхозпродуктах население не только района, а так же и других регионов края.

Ситуация в АГК сложная:   затяжной перестроечный период 90-х годов, привел к полному развалу комплекса, ситуация в сельском хозяйстве до настоящего времени не стабилизировалась до конца.

Часть III. Характеристика современного состояния и

условия развития поселка.

### 3.1. Общие сведения о поселке

Расстояние до административного районного центра г. Заозерного 7 км.

Население р.п. Урал на начало проектирования - 1810 человек. Территория в границах МО п. Урал –2168,0 га.

Поселок находится в центральной освоенной части Рыбинского района, имеет хорошую транспортную связь круглогодично, как с районным центром г. Заозерным, г. Бородино, так и с краевым центром.

Транспортное сообщение с населенным пунктом осуществляется по  автомобильным дорогам с выходом на федеральную трассу М-53.

Через поселок проходила железная дорога, которая была предназначена для обслуживания угольно-добывающей промышленности. На данный момент ее не существует, сохранилась только насыпь. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Заозёрном.

Возник рабочий посёлок Урал, для расселения населения, которое работало, в основном, на предприятиях  угольно-добывающей промышленности.

По социально-экономическим показателям поселок стал неперспективным, появилась явно выраженная «маятниковая» миграция, хотя в динамике население поселка не сократилось за период с 2004 г. по 2011 г. Этому  способствует освоенная центральная часть района, особенно транспортная инфраструктура и близость районного центра г. Заозерного, где имеется полная  номенклатура объектов обслуживания.

Территориальных ресурсов для развития поселка в границах поселения достаточно, эти территории могут быть использованы для улучшения жилищных условий существующего и перспективного населения, под организацию промышленно-коммунальных зон для малого и среднего бизнеса.

В целом состояние жилищного фонда поселка характеризуется, как неудовлетворительное (натуральное обследование). Объем жилищного фонда составляет   52361 м².

Средняя обеспеченность жилищным фондом по поселку – 28,9м²/чел. Этот показатель выше среднего общекраевого показателя по городским населенным пунктам – 21,7 м²/чел (на 01. 01. 09 г.) и превышает социальную норму 22м²/чел. по Закону Красноярского края.

Основными проблемами социально-экономического развития поселка на данный момент являются:

- недостаточное развитие экономической базы;

- низкая занятость населения трудовой деятельностью, отсутствие промышленных и коммунальных  предприятий, занятость только в сферах обслуживания и то частично;

- недостаточное развитие социально-бытового обслуживания и коммунальной инфраструктуры.

### 3.2. Современная планировочная ситуация и характеристика застройки

Сложный рельеф (перепады высот) внесли свои коррективы и определили планировочную структуру поселка.

Планировочно  более организована застройка в центральной части поселка.

Жилая застройка характеризуется, в основном, сетью кварталов с преобладанием 1 этажных, домов с приусадебными участками, много строений находится в удовлетворительном техническом  состоянии.

Основное размещение объектов обслуживания и административно-деловой застройки сформировалось в центральной части по улицам: Октябрьской, Шахтерской, Первомайской.

Промышленно-коммунальные площадки в центральной и северной части поселка, в настоящее время не используются по прямому назначению, заброшены и пустуют. Вывод:

. Территориальных возможностей в существующей границе поселения достаточно для перспективного развития в нужных направлениях, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание жителей :

-под жилищное строительство,

-под строительство объектов обслуживания, с размещением всей необходимой инфраструктуры.

### 3.3. Жилищный фонд

Жилищный фонд р.п. Урал состоит, главным образом, из одноэтажных деревянных жилых домов с приусадебными участками, построенных в 1940-60-е годы, а также 38 домов 2- х этажных, 1 дом 3-х этажный. В центральной части поселка по ул. Первомайской, Майской, Шахтерской, Сибирской, Октябрьской имеются многоквартирные дома, муниципальной формы собственности.

Площадь приусадебных участков в поселке различная – от 15 соток и более.

Общая площадь существующего жилищного фонда – 52361 м2 общ. пл. жилищ, количество домов составляет – 339 шт. (опорный план), это с учетом ветхого  жилья.

По техническому состоянию 13,7% строений (71 шт.), с износом более 65 %, с  общей площадью 7185 м2 всего жилищного фонда, из них 2,5% строений (3 шт.), ветхое жилье, к сожалению, данный жилищный фонд не признан официально аварийным.

Средняя обеспеченность населения поселка жилищным фондом на 1 жителя по современному состоянию составляет – 28,9 м2.

Характеристика жилищного фонда

Таблица № 3.3.1

| № п.п. | Показатели | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | В % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По этажности: |  |  |  |
|  | - 1эт. жилищный фонд усадебного типа | 300 | 29450 | 56,2 |
|  | - 2-х- 3-х эт. жилищный фонд малоэтажного типа | 39 | 22911 | 43,8 |
| 2 | По техническому состоянию: |  |  |  |
|  | -износ 0-30% | 48 | 9666 | 18,5 |
|  | -износ 31-65% | 220 | 35510 | 67,8 |
|  | -износ свыше 65% из него: | 68 | 5872 | 11,2 |
|  | - разрушенный и разваленный фонд | 3 | 1313 | 2,5 |
| 3 | По материалу стен: |  |  |  |
|  | - капитальный | 104 | 31101 | 59,4 |
|  | - не капитальный | 235 | 21260 | 40,6 |
|  | Итого: | 339 | 52361 | 100 |

Выводы:

1) Техническое состояние жилищного фонда по поселку характеризуется  как удовлетворительное -  только 13,7 % строений с большим процентом износа, (свыше 65%).

2) Средняя обеспеченность жилищным фондом, приходящаяся на 1 жителя – высокая, 28,9 м² (нормативные показатели по краю 22м²/чел).

3) По генеральному плану необходимо проведение мероприятий по улучшению общего состояния жилищного фонда в посёлке:

- замена жилищного фонда, который находится в неудовлетворительном состоянии, 7,2 тыс. м² общ. пл.;- на месте выбытия жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии будет предложена замена его другим, то есть,  массовая реконструкция внутри существующей застройки;

Рисунок 3.3.1 Структура жилищного фонда по критериям,  %%.

### 3.4. Учреждения культурно-бытового и коммунального обслуживания

Сеть основных объектов культурно-бытового обслуживания поселка представлена:

- МКОУ «Уральская СОШ №34» проектная вместимость учреждения 325мест, обучается 267 детей;

- МДОУ детский сад «Родничок» проектная вместимость учреждения 40 мест (по СанПиН 40 мест), посещает учреждение  40 детей;

МДОУ детский сад «Одуванчик» проектная вместимость учреждения 95 мест (по СанПиН 38 мест), посещает учреждение  52 детей;

-Уральский ДСУ (дневной стационар) на 25 койк/мест, Уральская врачебная амбулатория на 50 пос/см.

- МУК «КСК п. Урал» вместимость учреждения 400 зр. мест;

-  Почтовым  отделением и отделением  Сбербанка РФ;

- Библиотека 33,0 тыс. экз.

Характеристика объектов обслуживания

Таблица № 3.4.1

| № | Наименование объекта | Адрес | Ед. изм. | Показат. в ед. изм. | Год постр. | Мат. стен | Площадь, м2 Объем, м³ | Износ % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 1 | МКОУ «Уральская СОШ №34» | ул. Первомайская, 18 | мест по СанПиН учащихся | 325 267 | 1979 | кирп. | 3153 10536 | 40 | спец. |
| 2 | МДОУ детский сад «Родничок» | ул. Первомайская, 4 | мест по СанПиН детей | 40 40 | 1952 | кирп. | 231 692 | 85 | спец. |
| 3 | МДОУ детский сад «Одуванчик» | ул. Горького,5 | мест по СанПиН детей | 95 52 | 1967 | кирп. | 620 1859 | 75 | спец. |
| 4 | Уральский ДСУ (дневной стационар) | ул. Октябрьск ая, 22 | проект койк/мест факт | 25 25 | 1950 | кирп. | 764 2326 | 100 | присп. |
| 5 | Уральская врачебная амбулатория | ул. Советская, 5 | проект пос/см факт | 50 49 | 1949 | шл. бл. | 238 675 | 100 | присп. |
| 6 | Аптека №189 | ул. Майская,4 | объект | 1 | 1950 | кирп. | 114 342 | 39 | присп. на 1-эт. жил. дома |
| 7 | Ветеринарный участок | ул. Первомайская,8 | объект | 1 | 1950 | кирп. | 17 52 | 50 | присп. в здании адм. |
| 8 | МУК «КСК п. Урал» | ул. Первомайская, 10 | зр. мест | 400 | 1987 | кирп. | 2294 14006 | 39 | спец. |
| 9 | Библиотека | ул. Первомайская, 10 | тыс. экз. | 33 | 1987 | кирп. | 100 300 | 39 | в здании "КСК" |
| 10 | Филиал ФГУП Почта России | ул, Первомайская, 8 | объект | 1 | 1950 | кирп. | 64 193 | 66 | присп. в здании адм. |
| 10 | Отделение Сбербанка РФ |  |  | 1 |  |  | 57 172 | -//- |  |
| 11 | Магазины (5 шт.) | по поселку в целом | м2 торговой площ. | 354 | - | кирп. | 645 1937 |  | спец. |
| 12 | Баня | ул.Советс кая, 6 | посещ. | 25 | 1951 | кирп.. | 141 493 | > 60 | спец. |
| 13 | Пожарная часть | - | а/м | - | - | - | - | - | Обслуживан-ие пож. частью г. Заозерный 7км |
| 13 | Спортивный зал | ул. Первомайская, 10 | мест | 266 | 1987 | кирп. | 171 513 | 39 | присп. в здании адм. |
| 14 | Администр. посёлка | ул. Первомайская, 8 | м2 полез. площ. | 457 | 1950 | шл. бл. | 457 1371 | 66 | спец. |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 9066 35467 |  |  |

Объекты образования - школы

В поселке имеется МКОУ «Уральская СОШ №34» , проектная вместимость учреждения 325 мест, (по СанПиН 350 мест), обучается 267 детей. Охват по вместимости 100 %, Часть  детей обучаются в других учебных заведениях района в специализированных, коррекционных и др. школах. Школа находится в удовлетворительном состоянии.

Дошкольные образовательные учреждения

В поселке имеется 2 детских сада, который посещает 92 детей. Техническое состояние здания соответствуют нормативным параметрам и требованиям СанПиН  по площадям, приходящимся на одного ребенка. Территория  участка 0,43 га. Здания детских садов имеют большой износ и требуют реконструкции.

Объекты здравоохранения

Сеть объектов здравоохранения представлена врачебной амбулаторией.  На 1 тыс. жителей поселка приходится  12,6 пос/смену, что ниже  социальной нормы (18,2 пос/смену на 1 тыс. жит.)   Нужно отметить, что частично обслуживание население поселка получает в поликлинике «Центральной районной больницы».

В поселке естьдневной стационар больницы,  полное обслуживания население  может получать в ЦРБ в  г. Заозёрном.

Объекты культуры и массового досуга

Культурное и досуговое  обслуживание населения поселка осуществляется: МУК «КСК п. Урал», вместимостью 400 зр. мест и библиотекой. Здание 1987 года постройки.

Учреждение ДК по вместимости удовлетворяет потребности населения.       Библиотечный фонд поселка,  составляет 33,06 тыс. томов, что в полном объеме обеспечивает проживающее население.

Прочие объекты обслуживания

Номенклатура прочих объектов обслуживания разнообразна, к ним относятся:

- объекты коммунально-бытового обслуживания (бани, гостиницы, ателье по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, парикмахерские, прачечные, химчистки и т.д.);

- объекты общественного питания (столовые, кафе, закусочные, бары);

- объекты  торговли (рынки, магазины, торговые комплексы и т.д.);

Из всех вышеперечисленных объектов, в поселке  размещены учреждения связи, отделения банка, баня, магазины.

Большая часть объектов торговли находится в частной форме собственности.

На перспективу объекты обслуживания будут предложены к размещению,  исходя из нормативных требований. Большинство из них, возможно, появится при участии частного бизнеса с разрешения местной администрации.

Под размещение объектов будет предусматриваться  территория с соблюдением равномерности и  нормативного радиуса обслуживания.

Обеспеченность населения поселка учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица № 3.4.2

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Наличие на современном уровне | норма на 1,0 т. чел. | Требуется на сущ. население | % современной обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Общеобразовательные школы(*) | мест | 325 | 136* | 245 | 100 |
| 2 | Детские дошкольные учреждения (*) | мест | 135 | 69* | 124 | 100 |
| 3 | Внешкольные учреждения | детей | 266 | 10% от учащихся | 14 | На базе образовательной школы |
| 4 | Больницы | коек | 25 | 13,47 7,47* | 24 13 | 100 |
| 5 | Амбулатория | пос. смену | 50 | 18,2* | 33 | 100 |
| 6 | Аптечный пункт (киоск) | объект | 1 | - | 100 |
| 7 | Дом культуры | зр.мест | 400 | на нас. пункт. 1001-3000 чел. 150 | 400 | 100 |
| 8 | Библиотека | т. экз. | 33,0 | 5,0 | 9 | 100 |
| 9 | Спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Спортзалы: 1.При школе | м2 пл. пола | 171,0 | 80 | 145 | 100 |
|  | 2. «КСК п. Урал» |  | 278,2 |  |  |  |
| 9.2 | Стадионы и открытые спортивные площадки | га | - | 0,2 | 0,4 | - |
| 10 | Продовольственные и промтоварные магазины | м2 торг. площ. | 354 | 300 | 540 | 66 |
| 11 | Бани | п.м. | 25 | 5 | 9 | 100 |
| 12 | Отделения связи | объект | 1 | объект на нас. п. св.500 чел. | 1 | 100 |
| 13 | Отделения банков | объект | 1 | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | 100 |
| 14 | Пожарная часть | объект | 1 | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | Обслуживан-ие пож. частью г. Заозерный 7км. |

Примечания:

- (*) емкость учреждений указана  пересчитанная от проектной вместимости к требуемой по СанПиН.

-136*норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии с учетом полного среднего образования детей, приходящаяся на 1 тыс. жителей.

- 69* норма обеспеченности рассчитана исходя из демографии.

-18,2* пос/смену показатель социальной нормы (Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 г. № 1063-р).

Обеспеченность населения поселка различными видами обслуживания различна:

-На современном этапе нехватает  торговых площадей

-Практически нет учреждений для занятий физкультурой и спортом.

-Многих объектов обслуживания по номенклатуре нет в наличии, таких как парикмахерские, мастерских по ремонту одежды, обуви и бытовой техники, объектов общественного питания и коммунального обслуживания.

Из перечисленных объектов некоторых не существует по причине невостребованности  у населения (близость г. Заозерного) и отсутствия  инициативы частного  бизнеса.

Выводы:

1) Современный уровень культурно-бытового обслуживания в посёлке отстает от нормативных показателей, как по объему и номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг.

2) Нужно отметить, что на систему обслуживания объектами соцкультбыта населения поселка влияет близость  районного  центра - г. Заозерного  с развитой сетью объектов обслуживания. Размещение объектов обслуживания в поселке  будет предлагаться, исходя из занимаемого места  в системе расселения.

3) Торговая сеть представлена 5-ю магазинами. Торговых площадей недостаточно для обеспечения потребностей населения. Большинство объектов сосредоточены в одном месте центральной части поселка, что доставляет неудобства  населению, проживающему на периферии (не соблюдается радиус обслуживания).

4) Объектов культуры и массового досуга  достаточно по вместимости, и техническое состояние основных фондов (износ здания ДК более 39%) - удовлетворительное.

5) Не на должном уровне организованы площадки общего пользования для занятий физкультурой и спортом, стадиона в поселка нет, 9) Пожарная безопасность обеспечивается пожарной частью г. Заозерного (7 м), только для обслуживания поселка этого вполне достаточно, но при этом нужно учитывать систему расселения Рыбинского  района.

6) Прочие объекты обслуживания большей частью  не востребованы или находятся в г. Заозерном (крупные объекты торговли, рынки, объекты бытового обслуживания, гостиницы, объекты общественного питания). На перспективу размещение таких  объектов только рекомендательно.

7) В восточной части поселка расположено кладбище площадью 2,3 га, территории которого вполне достаточно.

## Часть IV. Экономическая база развития поселка и население.

Анализ существующего положения выяснил, что промышленных предприятий на территории поселения нет.

Экономическая база посёлка несостоятельна, градоформирующие предприятия отсутствуют.

В поселке расположены несколько предприятий коммунальной сферы и связи: Бородинская насосная станция, котельная обслуживающая поселок.

Основная занятость населения в большей степени сконцентрирована в непроизводственной сфере: школе, амбулатории, библиотеке, ДК, почте, магазинах.

Для поселка характерна низкая занятость населения, что связано с  отсутствие мест приложения труда. Большая часть трудоспособного населения поселка в поисках работы вынужденно мигрировать  («маятниковая» миграция).

Трудоспособное население составляет - 750 человек это 41,4 % от всего населения.

Численность занятых только на предприятиях и организациях  поселка приблизительно - 134 чел., или 7,4 % от трудоспособного населения. Предположительно около 34 % трудоспособного населения работает за пределами населенного пункта. Всего на градоформирующих предприятиях занято порядка 264 чел. или 14,6 % от всего населения.

Немалая часть населения занята в непроизводственной сфере - 130 чел. Следовательно, общая численность занятых в экономике  составляет 750 человек.

На перспективу в генплане  развитие экономики поселка предложено за счет:

1) развития предприятий малого бизнеса с численностью занятых от 10 чел. в производственной сфере порядка 38 чел. в непроизводственной;

3) развития социальной сферы с увеличением занятых со 130 чел. до 160  чел.

Учитывая резерв трудовых ресурсов и существующую занятость населения, на расчетный срок, в экономике поселка предположительно будет участвовать порядка 48 человек.

Существующая  «маятниковая» миграция, сохранится на том же уровне.

### 4. 1. Занятость населения.

Таблица № 4.1.1

| № п/п | Наименование отраслей, предприятий, организаций | Численность работающих, человек | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соврем. состоян. | I очередь | Расч. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | А. Градообразующие предприятия – всего в т.ч.: | 285 | 285 | 312 |  |
| 1.1 | Прочие виды производственной, коммунальной и хозяйственной деятельности: | 134 | 134 | 152 |  |
|  | - ООО «Уральские тепловые сети» | 94 | 94 | 97 |  |
|  | - ООО «Бородинское энергоуправление» | 40 | 40 | 45 |  |
| 2. | Прочие градообразующие («маятниковая» миграция) | 465 | 465 | 465 | 65 % от трудоспособного населения |
| 3. | Резерв кадров | - | - | 10 |  |
|  | ИТОГО градообразующие кадры | 599 | 620 | 638 |  |
|  | Б. Обслуживающие отрасли всего, в т.ч.: | 151 | 151 | 160 |  |
| 1. | Администрация, школа, амбулатория, библиотека, ДК, почта, магазины | 151 | 151 | 160 |  |
| 2. | Резерв кадров | - |  |  |  |
|  | Всего занято в экономике: | 750 | 750 | 798 |  |

### 4.2. Население и трудовые ресурсы

Население поселка на 01.01.2011г. (исходный год начала проектирования) - 1810 человек. Динамика численности населения за период 2004-2011г.приводится в таблице № 4.2.1.

Таблица № 4.2.1

| № п.п | Годы | Постоянное население поселка, чел. | Общий прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1.01.2005г. | 2012 | - |
| 2 | 1.01.2006г. | 1943 | -69 |
| 3 | 1.01.2007г. | 2000 | +57 |
| 4 | 1.01.2008г. | 1889 | -11 |
| 5 | 1.01.2009г. | 1879 | -10 |
| 6 | 1.01.2010 г. | 1836 | -43 |
| 7 | 1.01.2011 г. | 1810 | -26 |

Примечание: Данные по численности населения приведены по материалам Красноярскстата (статистический бюллетень, № 8-4).

Факторы движения численности населения за последние годы по данным статистического учета характеризуются следующими показателями, которые приводятся в таблицах №4.2.2 и 4.2.3.

Таблица № 4.2.2

| № п/п | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество родившихся, чел. | 17 | 31 | 19 | 13 | 4 |
| 2 | Количество умерших, чел. | 31 | 49 | 46 | 44 | 29 |
| 3 | Количество прибывших, чел. | 48 | 96 | 84 | 112 | 20 |
| 4 | Количество выбывших, чел. | 45 | 43 | 40 | 76 | 20 |

Таблица № 4.2.3

| № п/п | Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Естественный прирост (+), убыль (-), чел. | -14 | -18 | -27 | -31 | -19 |
| 2 | Миграционный прирост (+), снижение (-), чел. | +3 | +53 | +44 | +36 | - |
| 3 | Общий прирост (+), снижение (-) за год, чел. | -11 | +35 | +17 | +5 | -19 |

Динамика движения численности населения в посёлке специфична и не постоянна, то наблюдается незначительный отток, то значительное увеличение.

По показателям из таблиц видно, что естественные процессы хоть и имеют положительную динамику, но она тоже не постоянна. Если в 2008 г. на 1 тыс. жит. приходилось 10,1 родившихся, то уже в 2010 г. 2,2.

Таким образом, при такой скачкообразной динамике механического движения населения, затруднительно точно проследить демографические процессы.

Половозрастная структура

По предоставленным данным о возрастной структуре посёлка, видно, что 63,7 % от общего числа жителей приходится на население в трудоспособном возрасте.

За последние несколько лет возрастная структура населения изменилась в сторону увеличения  удельных показателей по категории моложе трудоспособного возраста с 19,4% до 21,1% и  в сторону увеличения населения старше трудоспособного возраста, если в 2008г. приходилось 14,2%, то уже в 2010г. – 15,2%.

Удельный вес трудоспособного населения на протяжении последних лет имеет положительную динамику.

За 7 лет начиная с 2003года по 2010 год,  население сократилось на 202 чел. В последние годы население в поселке сокращается.

Исходя из анализа показателей естественных и миграционных процессов в целом по Рыбинскому району, можно сделать вывод, что спад численности  населения в поселке произошел за счет миграции.

Возрастная структура населения

Таблица № 4.2.2

| № п/п | Показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1.01. 2005 г | 1.01. 2006 г. | 1.01. 2007 г. | 1.01. 2008 г. | 1.01. 2009 г. | 1.01. 2010 г. | 1.01. 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Распределение населения по возрастным группам |
|  | Всего население чел. | 2012 | 1943 | 2000 | 1889 | 1879 | 1836 | 1810 |
|  | - моложе трудоспособного | 391 | 375 | 460 | 407 | 396 | 388 | 382 |
|  | - трудоспособный возраст | 1164 | 1106. | 1120 | 1230 | 1216 | 1169 | 1153 |
|  | - старше трудоспособного возраста | 457 | 462 | 420 | 252 | 267 | 279 | 275 |
| 2 | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % |
|  | - моложе трудоспособного | 19,4 | 19,3 | 23,0 | 21,5 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
|  | - трудоспособный возраст | 57,9 | 56,9 | 56,0 | 65,2 | 64,7 | 63,7 | 63,7 |
|  | - старше трудоспособного возраста | 22,7 | 23,8. | 21,0 | 13,3 | 14,2 | 15,2 | 15,2 |

Прогноз населения.

Численность населения на перспективу можно определять с помощью нескольких методов прогноза, а также, исходя из комплексной оценки и на основании имеющихся территориальных возможностей.

В дальнейшем перспективное население поселка предлагается рассматривать по нескольким  вариантам.

Вариант 1 Социально-экономический

Численность трудоспособного населения в поселке – 1153 чел., из них в экономике занято 750 чел. (65,0%) или 41,4 % от численности всего населения, проживающего в посёлке.

Значительная доля трудоспособного населения, около 58,6 % (1060 чел.) не занята в экономике. К категориям незанятого трудоспособного населения относятся:

- занятое население домашним хозяйством;

- инвалиды труда;

-лица – не имеющие постоянного места работы – резерв трудовых ресурсов.

Повышение уровня занятости населения поселка предполагается за счет:

- развития социальной сферы поселка.

На перспективу (ближайшие 10-20 лет) в результате улучшения социальной жизни населения можно ожидать некоторое улучшение демографической ситуации в поселке. Но, все - таки  естественные процессы, не смогут кардинально повлиять  на значительное увеличение численности населения.

Увеличение населения в поселке происходит и будет происходить из-за миграционных процессов, которые наблюдаются в целом по району. В поселке имеется благоприятная среда проживания для населения, это практическое отсутствие производственных предприятий, территориальный потенциал для жилищного и иного строительства, близость райцентра г. Заозерного с развитой социальной инфраструктурой.

Прогноз численности занятых в градообразующих отраслях

Таблица № 4.2.3

| № п.п. | Градообразующие кадры | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | соврем. состоян. | I очередь | расч. ср. |
| 1 | Кадры прочих предприятий и организаций, осуществляющих производственную деятельность в поселке | 285 | 285 | 323 |
| 2 | Резерв градообразующих кадров | - | - | 10 |
| 3 | Кадры прочих видов деятельности «маятниковая» миграция | 465 | 465 | 465 |
|  | Итого градообразующие кадры | 750 | 750 | 798 |

Перспективная структура занятости населения (%%).

Таблица № 4.2.4

| № п.п. | группы населения | соврем. состоян. | I очередь. | расч. ср. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Занято в экономике, всего | 41,4 | 41,4 | 43,1 |
|  | - градообразующая группа | 33,1 | 33,1 | 34,5 |
|  | - обслуживающая группа | 8,3 | 8,3 | 8,6 |
| 2 | Несамодеятельная группа | 58,6 | 58,6 | 56,9 |
|  | Итого | 100 | 100 | 100 |

Таким образом, исходя из развития экономической базы поселка, численность занятых в градообразующих отраслях экономики остается на прежднем уровне на 1 очередь, а на расчетный срок генплана - 48 чел.

В связи с повышением уровня культурно-бытового обслуживания населения поселка, удельный вес обслуживающей группы в общей численности населения возрастет с 33,1 % на 1-м этапе развития и до 34,5 % - к расчетному сроку генплана.

Расчет численности населения.

Численность населения поселка по периодам развития определяется по формуле:

Н  =   А * 100

100-(Б+В), где

Н – население поселка по периодам,  чел.;

А – абсолютная численность градообразующих кадров, чел.;

Б – процент обслуживающих кадров;

В – процент несамодеятельной группы.

Население поселка составит:

На I очередь:      Н   =   599 * 100          = 1810 чел.

100-(8,3+58,6)

На расчетный срок:

Н   = 638 * 100          = 1850 чел.

100-(8,6+56,9)

Население поселка по социально-экономическим показателям на I очередь  сохраняется на уровне существующего и не сокращается, а на расчетный срок увеличится незначительно на 40 человек и составит 1850 человек.

Вариант 2 Миграционное движение

В поселке начиная с 2007 г. наметилась ежегодная отрицательная динамика уменьшения численности постоянного населения.

Динамика численности населения по р.п. Урал

Таблица № 4.2.5

| Годы | Постоянное население поселка, чел.*) | Общий прирост (+), убыль (-), чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.01.2006 г. | 1943 | - |
| 1.01.2007 г. | 2000 | +57 |
| 1.01.2008 г. | 1889 | -11 |
| 1.01.2009 г. | 1879 | -10 |
| 1.01.2010 г. | 1836 | -43 |
| 1.01.2011 г. | 1810 | -26 |

Примечание: Данные по численности населения приведены по материалам Красноярскстата (статистический бюллетень, № 8-4).

За 6 лет  население посёлка уменьшилось на 133 чел., средний ежегодный уменьшение прирост – 22 человека.

Следовательно, расчетная численность постоянного населения по проектным этапам генерального плана составит:

- на 1 очередь – 1810 человек;

- на расчетный срок – 1850 человек.

Прогноз возрастной структуры населения.

Таблица № 4.2.6

| № п.п. | Возрастные группы населения | Удельный вес группы, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | совр. состоян. | I оч. | расч. ср. |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста | 21,1 | 21,2 | 21,6 |
| 2 | Трудоспособный возраст | 63,7 | 63,8 | 64,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста | 15,2 | 15,0 | 14,4 |

## Часть V. Проектная организация территории

### 5.1. Основные направления территориального развития поселка.

Рабочий посёлок Урал расположен вдоль автомагистрали Красноярск – Заозёрный-Бородино на расстоянии, равноудалённом  от районного центра г. Заозёрный  и от г.Бородино.

В соответствии с перспективами развития рабочего посёлка, изложенными выше, население  его на расчётный срок составит  - 1,85 тыс. человек. Получит дальнейшее развития жилищное, культурно-бытовое и производственное строительство.

Настоящим проектом генерального плана р.п. Урал  были намечены и решены следующие основные задачи:

- Упорядочение планировочной структуры посёлка на основе сложившейся системы кварталов.

- Выравнивание, упорядочение главных магистралей и улиц местного значения.

- Улучшение качества жилищного фонда. Строительство новых домов взамен ветхого жилья.

- Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы поселкового центра.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий  на территории посёлка.

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.

Для размещения намечаемых объектов нового строительства потребуются дополнительные территории, т.к. за счёт реконструкции  и уплотнения застройки разместить все объекты не представляется возможным.

Основными направлениями территориального развития приняты:

- западное, и северо-западное - для размещения жилищного строительства и промышленных площадок для развития предпринимательской деятельности на расчетный срок;

- юго-западное - для организации промышленно-коммунальной зоны на расчетный срок.

### 5.2. Предложения по архитектурно-планировочной организации

Рабочий посёлок Урал расположен на холмистой территории в живописной местности и имеет внешние связи с г. Заозёрный и г. Бородино.

Определяющими факторами в сложившейся планировочной структуре  явились: наличие рельефа со значительной изрезанностью с отсутствием генерального плана. Существующая планировочная структура представляет четкую квартальную сеть в центральной части поселка инесколько хаотичную по переферии с восточной и южной стороны.

Находящиеся коммунальные предприятия различных классов опасности, не имеющие санитарно-защитных зон и сосредоточены в центральной и северной частях поселка, в настоящее время не используются по прямому назначению, заброшены и пустуют..

В посёлке  недостаточно полно решено транспортное и культурно-бытовое обслуживание, система озеленения, не организованы места для активного отдыха - спортивные и парковые  зоны и т.д.

Основное размещение объектов обслуживания и административно-деловой застройки сформировалось в центральной части посёлка по улицам: ул. Первомайской, Майской, Горького, Октябрьской.

Архитектурно- планировочная структура р.п. Ирши, предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, максимальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся планировочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе градостроительного анализа территории  и осуществляются  посредством комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в посёлке развитой инфраструктуры  - для обеспечения  наилучших условий проживания.

Пространственное развитие р.п. Урал  будет происходить за счет реконструкции существующей застройки, строительства на месте снесенных ветхих жилых домов и на свободных площадках.

При анализе  исходных данных для проекта генерального плана р.п. Урал были выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

- организация предпринимательской деятельности на территории посёлка с выделением требуемых территорий;

- улучшение качества жилого фонда и строительство нового;

- реконструкций и модернизация существующей застройки.

предприятий малого бизнеса.

Компактное расселение на территории поселка, обеспечивает пешеходную доступность населения к производственным предприятиям и элементам общественного центра.

В северной части на территории заброшенного предприятия предусмотрен резерв развития посёлка.

Общественный центр обслуживания расположен в центральной части посёлка на месте существующего в настоящее время. Проектом предусматривается дальнейшее его развитие.

Получит развитие и сеть повседневного обслуживания населения, объекты которой разместятся  в организованных  подцентрах  новых жилых территорий.

В проектируемой лесопарковой зоне - в юго-западной части посёлка предлагается разместить спортивно-оздоровительные площадки для активного отдыха. Предлагается создание условий для пассивного созерцательного отдыха (прогулочные аллеи, беседки, павильоны, площадки для отдыха родителей с детьми), а также  пляжного отдыха на озере.

Гаражи, хозпостройки в кварталах усадебной застройки предусмотрены непосредственно на приусадебных участках.

Ниже, в специальных разделах даны предложения по всем видам необходимых работ, учитывая весь комплекс преобразований,  обеспечивающих достижение благоприятных условий проживания.

### 5.3. Планировочная организация промышленных и коммунальных территорий.

В поселке присутствуют несколько предприятий коммунальной сферы и связи: Бородинская насосная станция, котельная обслуживающая поселок.

Общая площадь коммунальных площадок, которые  находятся в границе населенного пункта – 15,3 га. На перспективу почти все эти  площадки сохраняются с организацией своих территорий и сокращением относительно застройки санитарных разрывов.

2) в юго-восточной части предложены площадки площадью – 2,0 га, для предприятий малых бизнеса и иной деятельности.

На юго-западе от застройки находится не санкционированная свалка на территории  - 2,8га, на перспективу предлагается её ликвидация и рекультивации земли.

### 5.4. Коммунально-складское хозяйство и территории.

Складских объектов в поселке нет,  торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов поселкового значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения поселка в потребительских товарах (таблица № 5.4.1.).

К расчетному сроку для поселка необходимо иметь 1,08 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 0,83 тыс. м2.

Расчет вместимости  и площади участков складов поселкового значения

Таблица № 5.4.1

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов, м2 | Площадь уч-ка, га | Площадь складов м2 | площадь уч-ка, га |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. 1,81 т.ч., м2 | расч. на 1т.ч., м2 | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. 1,85 т.ч., м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 77 | 139,4 | 310 | 0,06 | 77 | 142,5 | 310 | 0,06 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 217 | 392,8 | 740 | 0,14 | 217 | 401,5 | 740 | 0,14 |
| 3 | Распределительные холодильники | 27 | 48,9 | 190 | 0,04 | 27 | 50,0 | 190 | 0,04 |
| 4 | Фруктохранилища | 17 | 30,8 | 1300 | 0,24 | 17 | 31,5 | 1300 | 0,24 |
| 5 | Овощехранилище | 54 | 97,7 | 1300 | 0,24 | 54 | 100,0 | 1300 | 0,24 |
| 6 | Картофелехранилища | 57 | 103,2 | 1300 | 0,24 | 57 | 105,5 | 1300 | 0,24 |
| 7 | Склады строительных материалов | - | - | 300 | 0,05 | - | - | 300 | 0,06 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 0,05 | - | - | 300 | 0,06 |
|  | Итого: | 449 | 812,8 | 5740 | 1,06 | 449 | 831,0 | 5740 | 1,08 |

### 5.5. Озеленение и благоустройство

Система зелёных насаждений формируется для  оздоровления окружающей человека среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения архитектурно-художественного облика посёлка.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.

Р.п.Урал не имеет чёткой системы озеленения, соответствующей нормативным требованиям. Слабо озеленены улицы, производственные и складские предприятия не имеют санитарно-защитных зон, отсутствуют организованные зоны отдыха.

Проектом генерального плана предлагается создание в центральной части поселка единой зеленой зоны, соединяющей центр бульваром от обелиска до существующей парковой зоны, организованной из лесного массива, через предлагаемый проектом спортивно-развлекательный парк.

Проектная система включает в себя озеленение улиц, организацию бульваров, лесопарковой и спортивной зон, санитарно-защитных полос, а также палисадников и усадебных участков.

Улицы озеленяются рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарников. Отдельные зелёные элементы вводятся в планировочную структуру, занимая непригодные для застройки территории.

Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы, ввиду резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.

Для улучшения качества проживания и экологической обстановки, предложено организовать также  защитное озеленение.

### 5.6. Жилищный фонд и расселение

Создание комфортных жилищных условий является первоочередной задачей. Обеспеченность жилищным фондом в настоящее время составляет 28,9 кв.м. общей площади на 1 человека.

Техническое состояние большинства жилых зданий неудовлетворительное. Объем жилищного фонда в поселке с износом свыше 65%, разной формы собственности – 7,2 тыс. м2 общей площади жилищ, это 13,7% от всего жилищного фонда.

На перспективу намечено следующее:

- улучшить качество жилищного фонда;

-выбрать оптимальное соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства, учитывая то обстоятельство, что увеличилась потребность населения в жилье усадебного типа;

-строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам;

- проведения реконструкции и модернизации существующей застройки;

-строительство рыночного, элитного, индивидуального жилья для части населения, которое пожелает и будет иметь возможность улучшить свои жилищные условия.

- увеличить обеспеченность жильем на 1 человека к расчетному сроку до 35,0 кв.м., в том числе на 1 очередь до 30,0 кв.м.

Выбытие жилищного фонда по проекту будет происходить, исходя из технического состояния жилфонда и по другим причинам.

При принятой расчетной численности населения (по второму варианту развития) и жилищной обеспеченности,  проектный жилищный фонд составит  – 64,8 тыс. м2, в том числе на I очередь – 54,3 тыс. м2 общей площади жилищ.

Расчет объемов жилищного строительства в р.п. Урал по проектным этапам генерального плана

Таблица № 5.6.1.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | По проектным этапам генплана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На расчетный срок | в т.ч.на I очередь |
| 1 | Численность населения | чел. | 1810 | 1850 | 1810 |
| 2 | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 28,9 | 35,0 | 30,0 |
| 3 | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 64,8 | 54,3 |
| 4 | Существующий жилищный фонд- всего в том числе: | -//- | 52,4 | - | - |
|  | 1) Требует замены жилфонд с износом свыше 65% разной формы собственности - всего из него: | -//- | 7,2 | - | - |
|  | 2) Заменяется по проекту генерального плана – всего | -//- | - | 7,2 | 1,3 |
| 5 | Объем нового жилищного строительства-всего в т.ч.: | тыс. м2 | - | 19,6 | 3,2 |
| 5.1 | - на внутренних резервах (взамен выбытия) | -//- | - | 7,2 | 1,3 |
| 5.2 | - на свободной от застройки территории в т.ч.: | -//- | - | 12,4 | 1,9 |
| 6 | Требуется территории под новое строительство на свободных площадках, всего в т.ч.: | га |  | 16,5 | 0,6 |
| 6.1 | 75% - 1-но и 2-х квартирные жилые дома с приусадебными жилыми участками площадью свыше 800 м2, при плотности только для жилой застройки: -600 м²/га | га | - | (9,3 т. м2) 15,5 | - |
| 6.2 | 25% - 2-х этажные секционные жилые дома без приусадебных земельных участков, при плотности только для жилой застройки: - 3200 м²/га | га | - | (3,1 т.м2) 1,0 | (1,3 т. м2) 0,6 |

Принимая во внимание расчетную потребность и планировочную структуру генерального плана, в пределах расчетного срока, в результате проведения мероприятий по улучшению жилищных условий, под новое строительство на свободных площадках должно быть, освоено не менее  32,0 га, только жилой территории.

Выводы:

1) Тип и характер застройки в поселке определился сложившимися в последние годы тенденциями в жилищном строительстве, территориальными возможностями.

2) Исходя из комплексной оценки территории посёлка, выявлено наличие не благоприятных для застройки территорий из-за сложного рельефа, но и благоприятных территорий свободных от застройки имеется в достаточном количестве, под строительства жилья   15,5га.

3) Нужно отметить, что помимо свободных площадок есть и внутренний  потенциал, который и предложено использовать в большей степени на расчетный срок генерального плана.

4) Предлагаемые мероприятия по генеральному плану в сфере жилищно-коммунальной политике в целом улучшат условия проживания:

а)  проектом предлагается постепенно заменить жилищный фонд,  разной формы собственности, который морально и физически устарел, имеет  износ 65 % и более в объеме 7,2 тыс. м²;

б) проектом предлагается увеличить обеспеченность жилищным фондом на 1 жителя с 28,9 до 35,0 м², в том числе на 1 очередь до 30,0 м² (территориальные возможности это сделать позволяют);

в) предложено новое строительство на благоприятных для застройки территориях с соблюдением всех норм проектирования.

4) Потребность в новом жилищном строительстве будет обеспечиваться не только на свободных от застройки территориях, но и на площадках, высвобождаемых в результате сноса, где это возможно по санитарным, экологическим, природным и др. немаловажным условиям (реконструктивные мероприятия).

### 5.7. Организация культурно-бытового обслуживания

Генеральным планом на перспективу ставится задача – сформировать социальную инфраструктуру рабочего поселка по полной номенклатуре в соответствии с действующими нормативами.

По генеральному плану предусматривается, главным образом, размещение объектов обслуживания местного значения первой ступени, которыми должно быть обеспечено население на 100 % как по номенклатуре, так и по мощностям в единицах измерения (ДОУ, образовательные школы, поликлиники, ФАПы, амбулатории, аптеки, магазины, пожарные посты или депо). Объекты второй ступени обслуживания по генеральному плану предлагаются к размещению  рекомендательно, для более качественного обслуживания населения. Сохранение существующих объектов определяется исходя из их технического состояния.

При проектировании общественных зданий и учреждений в системе культурно-бытового обслуживания населения, необходимо учитывать требования СП 35-105-2002, и СНиП 2.08.02 по обеспечению доступности для инвалидов учреждений и предприятий обслуживания.

В сферах коммунально-бытового обслуживания (кроме объектов местного значения), а так же обслуживания рекреационных объектов отдыха, туризма и спорта наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства.

Потребность в объектах культурно-бытового обслуживания по генеральному плану будет рассчитываться, исходя из принятого по генеральному плану, второго варианта развития, численность населения на расчетный срок – 1,85 тыс. чел., на 1 очередь – 1,81 тыс. чел.

Расчеты по потребности в объектах культурно-бытового обслуживания и номенклатуре приводятся ниже в таблице № 5.7.1.

Перечень объектов соцкультбыта предлагаемых к размещению по генеральному плану на расчетный срок и в том числе на I очередь приводится в таблице № 5.7.2.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового назначения в р.п. Урал

Таблица № 5.7.1

| Наименование объектов | Ед. изм. | Наличие по современному состоянию. | Современная обеспеченность, % | По генеральному плану | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I первую очередь | На расчетный срок |  |
|  |  |  |  | 1,81 тыс. чел. | 1,85 тыс. чел. |  |
|  |  |  |  | норма | требуется на расчётное насел. | сохран. | Дополните-льная потребность | норма | требуется на расчётное насел. | сохран. | Дополните-льная Потреб ность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 325 | 100 | 142 на 1 т.ж. | 257 | 325 | Не требуется | 144 на 1 т.жит. | 266 | 325 | Не требуется |  |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 135 | 100 | 72 на 1 т.ж. | 130 | 135 | Не требуется | 79 на 1 т.жит | 133 | 135 | Не требуется |  |
| Внешкольные учреждения | мест детей | 266 | 100 | 10% от учащихся | 59 | 266 | Не требуется | 10% от учащихся | 60 | 266 | Не требуется |  |
| Больница | коек | обслуживание в ЦРБ г. Заозерного (7 км) | 7,47 на 1 т.ж. | 13,5 | обслуживание в ЦРБ г. Заозерного (7 км) | 7,47 на 1 т.ж | 13,8 | обслуживание в ЦРБ г. Заозерного (7 км) |  |
| Больница (дневной стационар) | коек | 25 | 100 | 7,47 на 1 т.ж. | 13,5 | 25 | Не требуется | 7,47 на 1 т.ж | 13,8 | 25 | Не требуется |  |
| Амбулатория | пос/ см | 49 | 100 | 18,2 пос/см. на 1 т.ж. | 33 | 49 | Не требуется | 18,2 пос/см на 1 т.жит. | 34 | 49 | Не требуется |  |
| Аптека | объект | 35 | 100 | объект на 5-6 т.ж. | 1 | На 1-эт. жилого дома |
| Скорая помощь | авт. | обслуживание через ЦРБ (г. Заозерный 7 км) |
| ДК, клубы, кинотеатры, развлечение | зр. мест | 400 | 100 | 150 зр. мест на нас. пункт от 1,0 до 3,0 т.жит. | 400 | 400 | Не требуется | 150 зр. мест на нас. пункт от 1,0 до 3,0 т.жит. | 400 | 400 | Не требуется |  |
| Библиотеки | т.том. | 33,06 | 100 | 5 т.том. на 1 т.жит. | 9,0 | 33,06 | Не требуется | 5 т.том. на 1 т.жит. | 9,25 | 33,06 | Не требуется |  |
| Магазины промтоварные, продовольственные | м2 торг. площади | 354 | 66 | 300 м2 торг. пл. на 1 т.жит. | 543 | 354 | 189 | 300 м2 торг. пл.на 1 т.жит. | 555 | 354 | 201 |  |
| Учреждения бытового обслуживания | раб. мест | - | - | 7 раб. мест на 1 т. жит | 13 | - | 13 | 7 раб. мест на 1 т. жит. | 14 | - | 14 |  |
| Предприятия общественного питания | посад. мест | - | - | 40 посад. мест на 1 т.жит | 72 | - | 72 | 40 посад. мест на 1 т. жит. | 74 | - | 74 |  |
| Бани | п.м. | 25 | 100 | 5 помыв. мест на 1 т. жит. | 9 | н.д. | Не требуется | 5 помыв. мест на 1 т. жит. | 9 | н.д. | Не требуется |  |
| Гостиницы | мест | - | - | Обслуживание в г. Заозёрном 7 км. |
| Плоскостные спортивные сооружения общепоселкового значения (стадионы, спортплощадки) | га | - | - | 0,2 га на 1 т. жит. | 0,4 | - | - | 0,2 га на 1 т.жит. | 0,4 | - | 0,4 |  |
| Спортивные залы общепоселкового значения | м2 пл.пола | 620 | 100 | 80 на 1 т. жит. | 145 | 620 | Не требуется | 80 на 1 т.жит. | 148 | 620 | Не требуется |  |
| Отделения связи | объект | 1 | 100 | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | Не требуется | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | Не требуется |  |
| Отделения банков | объект | 1 | 100 | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | Не требуется | 1 объект 1-2 тыс. чел. | 1 | 1 | Не требуется |  |
| Пожарная часть | депо авто | обслуживание пожарной частью г. Заозерный 7 км., п. Ирша 2 км |

Перечень проектируемых объектов культурно-бытового обслуживания.

Таблица 5.7.2.

| № п/п | Наименование объектов | Размещение | Ед. изм. | Мощно-сть | Ориент. площадь зданий, м² | Ориент. строит. объем, м3 | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Спортивные сооружения: |  |  |  |  |  | 0,4 |
| 1.1. | Плоскостные спортивные сооружения общепоселкового значения (стадионы, спортплощадки |  | га | - | 0,4 |  |
| 2. | Торговля | В южной части по ул. Гагарина 10 (реконструкция существующего) |  |  | 343 | 1029 | 0,2 |
| 1.1. | Магазин |  | м2торг. площ. | 201 | 250 | 750 |  |
| 1.2. | Кафе |  | посад. мест | 20 | 93 | 279 |  |
|  | ВСЕГО в т.ч.: |  |  |  | 343 | 1029 | 0,6 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 343 | 1029 | 0,6 |

Для создания полноценной системы обслуживания населения поселка генеральным планом предусматривается ряд необходимых мероприятий.

Дошкольные образовательные учреждения

Существующая обеспеченность в местах ДОУ по поселку полная и  составляет - 135 мест, на уровне 100 %.

Общеобразовательные школы

Расчетное количество мест в общеобразовательной школе по генеральному плану, посчитано при условии обучения всех детей в одну смену и исходя из динамики, по демографии, а также с учетом места, занимаемое поселком  в системе расселения.

В поселке имеется МКОУ «Уральская СОШ №34» , проектная вместимость учреждения 325 мест, (по СанПиН 350 мест), обучается 267 детей. Охват по вместимости 100 %, Часть  детей обучаются в других учебных заведениях района в специализированных, коррекционных и др. школах. Школа находится в удовлетворительном состоянии.

Учреждения дополнительного образования

Дополнительные занятия для детей проводились на базе школы, в настоящее время составляет 266 мест.

Учреждения здравоохранения и социальной защиты

Из объектов здравоохранения в посёлке имеется Уральская врачебная амбулатория на 49 посещений в смену. Исходя из социальной нормы 18,2 пос/смену на 1 тыс. жит., мощностей амбулатории достаточно. Стационарное обслуживание жителей поселка в настоящее время происходит в Центральной районной больнице, которая находится в г. Заозёрном.  На перспективу ситуация сохранится.

Объектов социальной защиты в посёлке не имеется и в перспективе по генеральному плану размещение учреждений такого плана не предлагается.

Учреждения культуры и массового досуга

В поселке имеется  МУК «КСК п. Урал» вместимостью на 400 зр. мест, Дополнительной потребности на перспективу по вместимости не требуется.

Библиотечный фонд (33 т. томов) имеется в достаточных объемах, для того что бы удовлетворить потребности расчетного населения.

Спортивно-физкультурные сооружения

Сеть спортивных сооружений в поселке  развита очень слабо. Проектом предложено на территории, за МУК «КСК п. Урал» построить спортивное сооружение общепоселкового значения (стадионы, спортплощадки), площадь территории 0,4га.

Предприятия торговли и общественного питания

Существующая торговая сеть  не полностью обеспечивает население посёлка, но почти все эти объекты сконцентрированы в центральной части, что не совсем удобно для жителей, которые проживают на периферии.

На перспективу предлагается развитие реконструкция бывшего кафе-пекарни расположенной по ул. Гагарина 10

Информации о наличии в настоящее время предприятий общественного питания в посёлке нет. Потребность для расчетного населения составляет - 20  места.

Объекты бытового и коммунального обслуживания

Из Объектов бытового и коммунального обслуживания в поселке имеется баня на 25 помывочных мест, другие объекты расположены в п. Ирша, г. Заозерный

Прочие объекты

Предприятия связи

Почтовое отделение и отделение сбербанка РФ размещаются в административном здании по ул. Первомайская, 8. Строительство новых объектов по проекту не предлагается.

Пожарное депо

Обслуживание пожарной частью г. Заозерный 7 км, п. Ирша 2 км.

Выводы:

Объекты, которые находятся в неудовлетворительном  состоянии, предложено капитально отремонтировать, а ранее существующие реконструировать.

С учетом, сохраняемого  жилого фонда на расчетный срок составит – 19,6 тыс. м³, в том числе: 1 очередь – 3,2 тыс. м³.

### 5.8. Организация малого предпринимательства

Развитие малого предпринимательства представляется социально-экономическим приоритетом, который может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, определяющих уровень социально-экономического развития поселка и формирования благоприятного хозяйственного климата.

Объекты малого предпринимательства могут размещаться в производственно-коммунальных, общественно-деловых, жилых зонах населенного пункта, в зависимости от вида деятельности и при условии соблюдения необходимых санитарных норм.

Для развития производственных видов деятельности с участием малого и среднего предпринимательства в генеральном плане р.п. Урал предусмотрены производственно-коммунальные площадки не выше IV кл. опасности, площадью – 6,2 га.

Непроизводственная деятельность, также как и производственная является привлекательной для малого предпринимательства.

Наибольшая роль отводиться участию структур  малого, среднего бизнеса и предпринимательства в сферах коммунально-бытового обслуживания, а так же обслуживания рекреационных объектов, отдыха, туризма, спорта, досугового развлечения, общественного питания и бытового обслуживания (кроме объектов местного значения).

### 5.9.  Охрана объектов культурного наследия.

В р. п. Урал  памятников культуры (объектов истории и архитектуры) не выявлено.

## Часть VI. Инженерная подготовка территории.

Инженерное благоустройство р.п. Урал  разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

Рабочий посёлок Урал расположен на расстоянии, равноудалённом от районного центра г. Заозёрный и от г. Бородино.

В южной части поселка расположено оз. Южное, настоящее время проблема отведения ливневых и талых вод с территории не решена, ввиду отсутствия нагорных канав и очистных сооружений.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории разработан в следующем составе:

- Водоотвод;

- Благоустройство водоемов. Устройство пляжа;

- Рекультивация свалки.

### 6. 1. Водоотвод.

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается открытая система водоотвода. На чертеже показаны водоотводные сооружения только по основным магистралям и переломным точкам для отражения принципиальной схемы водосбора. Дождевые воды с прилегающей к проезжей части территории собираются в придорожные кюветы или лотки, которыми оборудуются проезжие части улиц. Размеры назначаются по гидравлическим расчетам или по типовым поперечникам. Кюветы и лотки перекрыть металлическими съемными решетками. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов). В остальных случаях укрепить одерновкой. Кюветы, лотки, пересекающиеся с улицами, дорогами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д., перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в трубы.

По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется на очистные сооружения, а затем выпускается в водоем.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория разделена на дваводосборных бассейна. С территории водосборного бассейна Б-1 ливневые стоки попадают в очистные сооружения запроектированые на правом берегу р. Барга (выпуск № 1). Водоем, расположенный в южной поселка, является водоприемником дождевых и талых вод с территории водосборного бассейна Б-2 (выпуск № 2). На берегу водоема, находящегося в восточной части населенного пункта, запроектированы очистные сооружения №2, которые принимают ливневые стоки с территории водосборного бассейна Б-2, Для защиты проектируемой территории от размыва на косогорных участках проектом предусмотрено устройство нагорных канав. Протяженность канавы ориентировочно составит 5.3 км. Нагорные канавы укрепить одерновкой.

Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

В высотном положении очистные сооружения должны быть запроектированы выше отметки 1% паводка. Расстояние от уреза воды до территории очистных сооружений должно составлять не менее 50 метров.

По действующим нормам сброс сточных вод в черте населенного пункта запрещен. Поэтому локальные очистные сооружения, запроектированные в границах проектируемой территории, носят временный характер, до строительства общей сети ливневой канализации, с выносом очистных сооружений за пределы населенного пункта.

### 6. 2. Благоустройство водоемов. Устройство пляжа.

Прибрежную зону существующего пруда в южной части поселка, предлагаемую для устройства пляжа, необходимо благоустроить, предварительно выполнив специальный проект. Протяженность береговой полосы пляжной зоны ориентировочно составит 270 м. Пруд предлагается очистить, дно, при необходимости, углубить, береговые откосы укрепить.

### 6.3. Рекультивация свалки.

В западной части поселка за лесным массивом, являющимся поселковым парком расположена несанкционированная свалка, которую предлагается вынести данную территорию рекультивировать. Площадь рекультивации составляет- 2.8 га.

Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

## Часть VII. Транспортная инфраструктура.

### 7.1.Внешний транспорт.

Современное состояние. Рабочий поселок Урал расположен в центральной части Рыбинского района, который является восточным районом Красноярского края.

Район пересекает в широтном направлении Транссибирская железнодорожная магистраль, автодорога федерального значения М-53 «Байкал» и нефтепровод «Анжеро-Судженск – Иркутск».

Районным центром Рыбинского района является г. Заозерный, от которого веером расходятся автодороги регионального и межмуниципального значения.

Для нормального транспортного сообщения поселка необходимо построить 2 км дороги, V технической категории с капитальным покрытием, до  автомобильной дороги с капитальным покрытием «Заозерный – Бородино», которая обеспечивает выход на автодорогу М-53 «Байкал» и на железнодорожную станцию «Заозерная», расположенную на Транссибирской магистрали.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Емельяново» г. Красноярска, расположенный  в западном направлении в 154 км от р. п. Урал.

Проектные предложения. Развитие р.п. Урал рассматривается в комплексе с Рыбинским районом. В основу стратегии транспортного развития Рыбинского района положена «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского района на период до 2017г.», данные федеральных, краевых, районных отраслевых и ведомственных программ.

На перспективу предусматривается реконструкция дорог района с устройством капитального покрытия и приведением категорий дорог в соответствие с  техническими параметрами.

В рамках работ по разработке Генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края ОАО «Газпром-промгаз» сформирована схема газификации Рыбинского района.

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков, железных и автомобильных дорог и т. д.).

По территории района трасса магистрального газопровода пройдет параллельно Транссибирской железнодорожной магистрали с её южной стороны. Газораспределительная станция разместится в районе пересечения  магистрального газопровода и автодороги «Заозерный – Ирша», вдоль которой пройдет межпоселковый газопровод, от него будет газифицирован проектируемый поселок.

### 7.1.1. Автомобильные дороги.

Современное состояние. Внешние связи поселка обслуживаются автомобильным транспортом.  Рядом с поселком, в двух километрах,  проходит автомобильная дорога IV категории «Заозерный – Бородино» с асфальтобетонным покрытием. Интенсивность движения на дороге, составляющая 932 автомобиля в сутки, соответствует категории дороги.

Проектные предложения. Автодорогу «Заозерный – Бородино» к расчетному сроку  рекомендуется реконструировать под III техническую категорию, так как уже в настоящее время интенсивность движения по ней приближается к 1000 автомобилей в сутки, а на перспективу, в связи с ростом уровня автомобилизации, превысит этот показатель и, тогда технические показатели дороги не будут соответствовать интенсивности движения.

### 7.1.2. Воздушный транспорт.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Емельяново» г. Красноярска, расположенный  в западном направлении, в 154 км от р. п. Урал.

### 7.1.3. Железнодорожный транспорт.

Современное состояние. По территории Рыбинского района проходит с запада на восток  двух путный электрифицированный с автоблокировкой  участок Транссибирской железнодорожной магистрали «Красноярск-Иланская».

В настоящее время все пассажирские железнодорожные перевозки осуществляются через станцию Заозерная.

Станция Заозерная Красноярской железной дороги по основному назначению и характеру работы является грузовой. Станция двусторонняя, работает на два направления: в четном – на Иланскую, в нечетном – на Уяр. Линии на Иланскую и Уяр двухпутные.

Станция оснащена виадуком и подземным пешеходным переходом для безопасного выхода к поездам.

Станция выполняет по пассажирскому и грузовому движению следующие операции: пропуск пассажирских, пригородных и почтово-багажных поездов; пропуск транзитных поездов всех наименований; прицепка вагонов к сборным поездам.

### 7.1.4.Автомобильный транспорт.

Современное состояние.

Автобусные перевозки поселка обслуживает специализированное автотранспортное предприятие по перевозке пассажиров - ГП КК «Заозерновское АТП», расположенное в г. Заозерный.

ГП КК «Заозерновское АТП» оказывает услуги пассажирского транспорта по регулярным городским, внутрирайонным и междугородним автобусным маршрутам.

Предприятие имеет гараж в капитальном исполнении с ямой для ТО автотранспорта, а также автомойку. Численность работающих составляет 79 человек.

Для обслуживания пригородных и междугородных маршрутов в г. Заозерный, рядом с железнодорожным вокзалом,  размещается капитальное здание автовокзала на 150  мест единовременного пребывания пассажиров.

Проектные предложения.

На перспективу предусматривается улучшение технического состояния автобусного парка Заозерновского АТП с его обновлением и увеличением количества автобусов. По району требуется обеспечение населенных пунктов пассажирской связью с центром района и сельсоветов. На дорогах, по которым осуществляются автобусные перевозки населения и учащихся, требуется в первую очередь устройство капитального типа покрытия.

### 7.2. Транспортная инфраструктура поселка.

### 7.2.1. Автомобильный транспорт.

Обеспеченность автотранспортом. Уровень автомобилизации по поселку в настоящее время составляет 340 автомобилей  на 1тыс. жителей.

К расчетному сроку можно ожидать рост обеспеченности всеми автомобилями до 350 машин на 1 тыс. жителей, в том числе на I очередь – до 345 машин.  Количество автомобилей на расчетный срок составит 645 единиц, в том числе на I очередь – 625 единиц.

### 7.2.2. Устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Расчет производится по нормам СНиП  2.07.01-89*.

Автостоянки для длительного хранения. Население поселка проживает в частном секторе, индивидуальный транспорт хранится в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков. Транспорт муниципальных предприятий, хранится в гаражах, расположенных на территориях организаций.

АЗС, СТО, моечные пункты.  Согласно СНиП 2.07.01- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200  легковых автомобилей.

В настоящее время на территории поселка нет автозаправочных станций.  Ближайшая автозаправочная станция находится в г. Заозерный. На перспективу изменений не предусматривается. Размещать АЗС в р.п. Урал экономически не выгодно.

На территории поселка на перспективу предлагается разместить одно СТО на 2 поста.

### 7.2.3. Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. По данным администрации Рыбинского района и р.п. Урал протяженность улично-дорожной сети в современных границах населенного пункта составляет 18 км, в том числе с переходным покрытием 14,2км (79%). Улицы с асфальтобетонным покрытием составляют-3,8км.

Плотность улично-дорожной сети составляет 4,3 км/км2 территории поселка, в том числе с капитальным покрытием – 0.88 км/км2 территории.

Проектные  предложения.

В основу проектного решения генерального плана развития поселка заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СНиП 2.07.01-89*:

Жилые улицы образуют структуру улично-дорожной сети поселка из которой следует выделить как образующую каркас, ширина улиц в красных линиях составляет 20 м с проезжей частью – 6м.

Ширина тротуаров составляет 2х1.5м.

Проектом намечено к расчетному сроку реконструировать существующую улично-дорожную сеть  и построить 3,6 км новой улично-дорожной сети.

Реконструкцию и строительство рекомендуется провести в 2 этапа:

- первый этап - на I очередь – рекомендуется строительство капитальногодорожного полотна на существующих грунтовых улицах в центральной части и северо-западной части в  направлении города Заозерного, в объеме 7 км.

- второй этап – к расчетному сроку – рекомендуется реконструировать и построить 9,6 км улично-дорожной сети с капитальным покрытием

Улично-дорожная сеть посёлка к расчетному сроку предусматривается с капитальным покрытием.

Баланс улично-дорожной сети на расчетный срок.

Таблица № 7.2.3

| № п/п | Наименование | Тип профиля | Длина, км | Ширина, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в красных линиях | проезжей части | Тротуа- ров | в красных линиях | проезжей части | тротуаров |
| Улицы в жилой застройке |
| 1 | Жилые улицы | 1-1 | 21.6 | 20.0 | 6.0 | 1.5х2 | 432000 | 129600 | 64800 |
|  | Всего |  | 31,2 |  |  |  | 432000 | 129600 | 64800 |

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства,  дома должны строиться с учетом новых красных линий.

## Часть VIII. Инженерная инфраструктура

В данной работе решен вопрос обеспечения инженерной инфраструктурой  р. п. Урал Рыбинского района  Красноярского края на 1 очередь и расчетный срок.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Раздел «Инженерное оборудование», том III разработан по заданию Заказчика, на основании исходных материалов для проектирования предоставленных  Заказчиком.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год       - 01.01.2011г.

- I очередь               -          2021г.

- Расчетный срок    -           2031г.

Поскольку процесс проектирования достаточно продолжительный и реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, исходные данные принципиально не влияют на принятые решения по определению стратегии и направления развития города.

### Территориальное положение.

Рабочий поселок Урал входит в состав Рыбинского района с 2005 г. (Закон Красноярского края  № 13-3019) до этого поселок был в административном подчинении г. Заозёрного.

Расстояние до административного районного центра г. Заозерного 12 км.

Население р.п. Урал на начало проектирования - 1810 человек. Территория в границах поселения – 2168,0га, в том числе населенного пункта р.п. Урал – 426,0 га.

Поселок находится в центральной освоенной части Рыбинского района, имеет хорошую транспортную связь круглогодично, как с районным центром г. Заозерным, г. Бородино, так и с Краевым центром.

Транспортное сообщение с населенным пунктом осуществляется по  автомобильным дорогам с выходом на федеральную трассу М-53.

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Заозёрном.

Возник рабочий посёлок Урал, для расселения населения, которое работало в основном на предприятиях  изготовления торгового оборудования.

В связи с прекращением деятельности предприятия, привело к тому, что прекратили свою деятельность основные градообразующие предприятия, основная часть трудоспособного населения высвободилась, из-за этого  возникла напряженная социально-экономическая обстановка в посёлке.

По социально-экономическим показателям поселок стал неперспективным, появилась явно выраженная «маятниковая» миграция, хотя в динамике население поселка не сократилось, этому все - таки способствует освоенная центральная часть района, особенно транспортная инфраструктура и близость районного центра г. Заозерного, где имеется полная  номенклатура объектов обслуживания

### 8.2. Водоснабжение.

8.2.1. Расчет  водопотребления.

Водопотребителями р.п. Урал являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения.

Население р.п. Урал составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 1810 чел.

- на расчетный период                                                      – 1850 чел.

Застройка  р.п. Урал предусматривается 1, 2х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы расхода воды приняты по таблице №4 СНиП 2.04.02-84 и составляют– 150 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно – питьевые нужды населения. Общий расход воды на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды составляет:

– на 1 очередь строительства  – 524,30 м³/сут.

– на Расчетный срок                 – 533,50 м³/сут.

Расчеты и расходы сведены в таблице №2.1.4.

Расчет водопотребления.

Таблица №2.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 1,810 | 271,50 | 1,850 | 277,50 |
| Итого | 1,810 | 271,50 | 1,850 | 277,50 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 20% |  | 54,30 |  | 55,50 |
| Всего | 1,810 | 325,80 | 1,850 | 333,00 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог.

Таблица №2.1.2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 1,810 | 90,50 | 1,850 | 92,50 |

Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице №7 приложений к ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица №2.1.3

| № п/п | Объекты пожаротушения | Население т.чел | Кол-во пожаров | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 пожар л/сек | Общий л/сек | Общий м³. |
| 1 очередь строительства |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1,810 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| Итого | 108,00 |
| Расчетный срок |
| 1 | Наружное пожаротушение | 1,850 | 1 | 10 | 10 | 108,00 |
| Итого | 108,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарные расходы по р.п. Урал сведены в таблицу №2.1.4.

Объемы водопотребления р.п. Урал.

Таблица №2.1.4

| № п/п | Наименование расходов | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 325,80 | 333,00 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 90,50 | 92,50 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 108,00 | 108,00 |
| Всего | 524,30 | 533,50 |

8.3. Сети водоснабжения.

8.3.1. Существующее положение.

Водоснабжение р.п.Урал осуществляется с помощью централизованного  системы водоснабжения, в составе 2х артезианских скважин (№1 «Береговая», п. Урал, ул. Береговая №1,производительность насоса ЭЦВ 8-16-140; скважина №2 «Шахтерская», п. Урал, ул. Шахтерская №16 ,производительность насоса ЭЦВ 6-10-140),  сетей и сооружений водоснабжения, а также поверхностный водозабор из Баргинского водохранилища. для производственных и хозбытовых нужд – 60,1 тыс. м3. Водопользование осуществляется при помощи водоразборных колонок в районах усадебной застройки и путем устройства ввода водопровода для многоквартирных жилых домов.

Жилая застройка находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

По территории р.п.Урал так же проходит магистральный водопровод п.Урал-г.Бородино.

8.3.2. Проектные предложения.

На 1 очередь:

Проектом предлагается два варианта обеспечения р.п.Урал водоснабжением:

1-й вариант:  выполнить подключение к существующему магистральному водопроводу п.Урал-г.Бородино.

2-й вариант:  проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды пожаротушения в составе водозабора на основе водозаборных  скважин для добычи подземных вод и водопровода объединенного, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. Водопровод проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и нужды пожаротушения.

Водозаборные сооружения предлагаются в составе водозаборных скважин, 2х резервуаров хранения запаса воды, насосной станции 2-го подъема, станции обеззараживания.

Выполнить санитарно-защитные зоны источников водоснабжения I. II. III-го поясов.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное.  Для существующей и проектируемой жилой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода в здания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо  выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

Проектом предлагается выполнять  строительство сетей водоснабжения из труб стальных  по ГОСТ 10704-91. Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурсо- и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На Расчетный срок в р.п.Урал  проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для новых жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, для существующей жилой застройки при помощи водоразборных колонок. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать.

### 8.4. Канализация.

8.4.1. Расчет водоотведения.

Проектом предусматривается отвод и очистка стоков на очистных сооружениях. Объектами водоотведения являются:

- население;

- местная промышленность;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и составляют:

- 150 л/сут на человека.

Общий расход сточных вод  составляет:

– на 1 очередь строительства  - 325,80 м³/сут.

– на Расчетный срок                 - 333,00 м³/сут.

Расходы сточных вод хозяйственно-бытовой канализации  сведены в таблицу №3.1.1.

Объемы  водоотведения.

Таблица №3.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 150 | 1,810 | 271,50 | 1,850 | 277,50 |
| Итого | 1,810 | 271,50 | 1,850 | 277,50 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 20% |  | 54,30 |  | 55,50 |
| Всего | 1,810 | 325,80 | 1,850 | 333,00 |

8.5. Сети и сооружения канализации.

8.5.1. Существующее положение.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в р.п.Урал присутствуют частично. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование  жилой застройки усадебного типа производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям, септиков.

8.5.2. Проектные предложения.

Проектом предлагается выполнить централизованное канализование жилой и общественно-деловой застройки с последующим отводом на очистные сооружения.

Для обеззараживания сточных вод, перед их сбросом необходимо установить установку обеззараживания  с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

### 8.6. Устройства связи.

8.6.1. Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

- телефонные аппараты;

- телефоны-автоматы.

Проектом предусматривается расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности городских населённых пунктов – 100% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

На расчетный срок по данным технико-экономического расчета количество квартир – 671 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 671телефонных номеров.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно – 47шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 60 шт.

Проектом  предлагается установить терминалы спутниковой связи в комплекте с таксофоном спутниковой связи.

Телефонов-автоматов:

2*4=8 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 671+47+8=726 шт.

На территории р.п. Урал  функционирует сотовая связь.

На территории также организовано покрытие сотовой связи «Енисейтелеком».

8.6.2. Радиофикация

Проектом предусматривается  радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 1 уличных громкоговорителей соответствуют 44 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  11,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 726 |  |
| 2 | Установка приемника УКВ, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 671 | из них 1 громкоговоритель |

### 8.7. Теплоснабжение.

8.7.1. Общие данные.

Климатические данные:

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха              - минус 47ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки)

- средняя  температура  самого  холодного

месяца  ( января )                                                                 - минус 18,2°С;

- средняя  температура  отопительного периода              - минус 8,1°С;

- продолжительность отопительного  периода                 - 242 суток

Общие данные:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по методике для расчета количеств тепловой энергии в коммунальном хозяйстве.

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

8.7.2. Существующее положение.

В настоящее время в р.п.Урал  действует одна котельная. Котельная  «УТС» обеспечивает теплоснабжение на нужды отопления и горячего водоснабжения. Тепловая энергия подается по трубопроводам в основном на нужды отопления и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома и зданий общественно-делового назначения.

Котельная «УТС» имеет общую мощностью: Котел №1 КЕВ-6,5 -14 СО (4Гкал/час); Котел №2 КЕВ-6,5 -14 СО (4Гкал/час); Котел №3 КВ-5 ФС (5Гкал/час).

Топливо – уголь бурый, марки 2БР.

Теплоснабжение части жилой застройки находящейся вне зоны действия системы теплоснабжения обеспечивается индивидуальными печами, отапливаемых углем.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица №5.2.1.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 6,52 | 7,78 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 1,52 | 1,52 |
| Всего | 8,04 | 9,3 |

Примечание*:  в общий объем  потребления тепловой энергии жилым фондом включены так же жилые дома обеспечиваемые теплоснабжением от индивидуальных теплогенераторов.

## Р.п. Урал.

Тепловые нагрузки административно-хозяйственных учреждений.

Таблица №5.2.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Администрация поселка Урал | 0,044 | 0,008 | 0,001 | – | 0,053 |
| 2 | Баня | 0,011 | 0,033 | 0,022 | – | 0,066 |
| 3 | МКОУ «Уральская СОШ №34» | 0,244 | 0,043 | 0,003 | – | 0,29 |
| 4 | Здание МКОУ «Уральская СОШ №34» | 0,014 | 0,003 | 0,002 | – | 0,019 |
| 5 | МДОУ детский сад «Родничок» | 0,02 | 0,005 | 0,003 | – | 0,028 |
| 6 | МДОУ детский сад «Одуванчик» | 0,053 | 0,013 | 0,007 | – | 0,073 |
| 7 | МБУЗ Рыбинская ЦРБ Уральский ДСУ (дневной стационар) | 0,07 | 0,042 | 0,007 | – | 0,119 |
| 8 | Уральская врачебная амбулатория | 0,02 | 0,012 | 0,001 | – | 0,033 |
| 9 | Аптека №189 | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 10 | МУК «КСК п. Урал» | 0,368 | 0,307 | 0,003 | – | 0,678 |
| 11 | Библиотека | 0,01 | 0,002 | 0,001 | – | 0,013 |
| 12 | Спортивный зал, МУК «КСК п. Урал» | 0,023 | 0,004 | 0,012 | – | 0,039 |
| 13 | ООО «Валентина» | 0,022 | 0,004 | 0,001 | – | 0,027 |
| 14 | ООО «Родня» | 0,006 | 0,001 | 0,001 | – | 0,008 |
| 15 | ООО «Троица» | 0,004 | 0,001 | 0,001 | – | 0,006 |
| 16 | ООО «Фаворит» | 0,018 | 0,003 | 0,001 | – | 0,022 |
| 17 | маг. «Радуга» | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 18 | Отделение Сбербанка РФ | 0,006 | 0,001 | 0,001 | – | 0,008 |
| 19 | Филиал ФГУП Почта России | 0,006 | 0,001 | 0,001 | – | 0,008 |
| 20 | Ветеринарный участок | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 21 | ООО «Уральские тепловые сети» | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| 22 | ООО «Бородинское энергоуправление» | 0,002 | 0,001 | 0,001 | – | 0,004 |
| Итого | 1,52 |

8.8. Проектные предложения.

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется. Существующая застройка жилого и общественно-делового назначения имеющая подключение к сетям теплоснабжения на расчетный срок сохраняется.

К обеспечению индивидуальным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2 этажные жилые дома и общественно-деловые здания в проектируемых и существующих кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 60ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь и Расчетный срок:

Расчет потребности в тепловой энергии  жилищно-коммунального сектора выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят по  ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Расчетный расход  тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 60 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Проектируемые объекты бюджетных учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить теплоснабжением от существующей котельной. Для этого необходимо выполнить строительство и реконструкцию тепловых сетей.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки р.п.Урал осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Объем работ.

Таблица №5.3.1.

| № п/п | Наименование | ед. изм | Этапы развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | Трубопроводы из бесшовных горячедеформированных труб по ТУ 14-3-1128-82, из низколегированной стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-73. Ду100мм в каналах непроходных КЛ 90-45 | м.п. | + | + |
| 2 | Реконструкция котельной УТС-1 с увеличением мощности до 2,1 Гкал | соор. | + | - |

### 8.9. Электроснабжение.

8.9.1. Современное состояние.

Электроснабжение р.п. Урал осуществляется от электрических сетей ОАО «Красноярскэнерго» филиал «Северные электрические сети».

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют среднюю степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части с усадебной застройкой плит электрических. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электроподстанции находящиеся на территории муниципального образования поселок Урал:

Щетинкина № 1 КТП 2-08-80 на 100 квт. Ампер

Майская № 2 КТПН 2-14-84/400

Дом Культуры КТПН 2-14-85/250

Строительная КТПН 2-14-87/160

Пионерская КТП 2-2—14-89/180

Школа ЗТП 2-14-93/400

Садовая КТПН 2-14-95/ 400

Горького КТП 2-32-81/160

Октябрьская 1 ЗТП 2-32-82/250

Октябрьская 2 КТП 2-32-82/250

Сибирская КТП 2-32-90/180

Баня КТПН 1-040210/250

Центральная подстанция, запитывающая вышеперечисленные - Уральская 235/6 квт, мощность 15 тысяч КВТ. ампер.

Электрические нагрузки р.п.Урал сведены в таблицу № 6.1.1.

Электрические нагрузки.

Таблица №6.1.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | МВт | 1,2 | 1,45 |
| 2 | Общественные здания | МВт | 0,45 | 0,57 |
| Всего | 1,65 | 2,02 |

8.10. Проектные предложения.

1 очередь и расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить ремонт и реконструкцию существующих сетей электроснабжения и трансформаторных подстанций.

Объемы работ.

Таблица №6.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 100 кВа | шт. | 1 |  |
| 4 | Строительство ЛЭП ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных. | м.п. | 1200,0 |  |

## Часть IX.  Земли и их использование

### 9.1. Современное использование

По Закону Красноярского края №13-3019 от 18.02.05 г. и решения Уральского поселкового Совета депутатов № 47-180Р от 28.01.09 г. существует утвержденная граница МО п. Урал в состав, которого входит рабочий поселок Урал. Площадь территории МО п. Урал – 2168,0 га, в том числе земель поселения – 426,0 га.

Территории по функциональному использованию в пределах границы населенного пункта

Таблица № 9.1.1

| № п/п | Территории | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Сельскохозяйственного использования (огороды и другие цели) | 23,8 | 5,6 |
| 2. | Под застройкой без резервных территорий (жилая застройка, общественно-деловая, озеленение общего пользования, улицы и т.д.) – всего в т.ч.: | 214,8 | 50,4 |
|  | - жилой | 125,9 | 29,6 |
|  | - общественно-деловой | 3,4 | 0,8 |
|  | - озеленением общего пользования | 16,0 | 3,8 |
|  | - улицами, проездами | 43,2 | 10,0 |
|  | - промышленно-коммунальной, складской и инженерно-технических сооружений | 26,3 | 6,2 |
| 3. | Прочие территории – всего, в т.ч.: | 187,5 | 44,0 |
|  | - поселковый лес и растительность | - | - |
|  | - под дорогами (вне жилой застройки) | - | - |
|  | - нарушенные – карьеры | 7,9 | 1,9 |
|  | - под водой | 85,5 | 20,1 |
|  | - не вовлеченные в градостроительство (природный ландшафт, болота, неудобицы) | 94,1 | 22,0 |
|  | Итого: | 426,0 | 100,0 |

По современной структуре использования земель, в границах населённого пункта можно сделать вывод, что большая часть земель занята застройкой, почти 44 %.

Кроме этого, 22,8 % территории, не вовлечено в градостроительство, относительно данных территорий требуется проведение различных дополнительных инженерно-технических мероприятий.

На дальнейших этапах освоения посёлка произойдет трансформация.

Часть прочих территорий, где это возможно будет предложена под застройку и иную хозяйственную деятельность.

### 9.2. Проектная организация территории.

Баланс территорий составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана и приводится ниже в таблице № 9.2.1.

Относительно принятых проектных решений по генеральному плану и в  соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими законодательными актами существующую границу населенного пункта, не меняется.

Таблица № 9.2.1.

| № п/п | Показатели | Современное использование | По генплану | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | на 1 очередь | на расчетный срок |  |
|  |  |  |  | га | %% | га | %% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Общая площадь территорий в пределах границы населённого пункта - всего в том числе: | 426,0 | 100,0 | 426,0 | 100,0 | 426,0 | 100,0 |  |
| 1.1. | Территории жилой застройки усадебного типа – всего | 109,5 | 25,7 | 109,5 | 25,7 | 125,0 | 29,3 |  |
| 1.2. | Территории жилой малоэтажного типа – всего | 16,4 | 3,8 | 17,0 | 4,0 | 18,0 | 4,2 |  |
| 1.3. | Территории общественно-деловой застройки – всего | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 0,9 | 3,8 | 0,9 |  |
| 1.4. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | 16,0 | 3,8 | 24,2 | 5,7 | 24,2 | 5,7 |  |
|  | – парки, бульвары, скверы | 16,0 | 3,8 | 24,2 | 5,7 | 24,2 | 5,7 |  |
|  | - санитарно-защитное озеленение | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Территории лесопарков – всего | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Территории улиц, проездов | 43,2 | 10,0 | 49,3 | 11,6 | 49,3 | 11,6 |  |
| 1.7. | Территории производственно -коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | 26,3 | 6,2 | 23,5 | 5,4 | 23,5 | 5,4 |  |
| 1.8. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) – всего | 23,8 | 5,6 | 23,8 | 5,6 | 23,8 | 5,6 |  |
| 1.9. | Территории прочие: | 187,5 | 44,0 | 174,9 | 41,0 | 158,4 | 37,2 |  |
|  | - поселковый лес и растительность | - | - |  |  |  |  |  |
|  | - под дорогами (вне жилой застройки) | - | - |  |  |  |  |  |
|  | - под водой и пляжем | 85,5 | 20,1 | 86,8 | 20,4 | 86,8 | 20,4 |  |
|  | - нарушенные (карьеры) | 7,9 | 1,9 | - | - | - | - |  |
|  | - рекультивируемые | - | - | 7,9 | 1,8 | 7,9 | 1,8 |  |
|  | - иные территории (невовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | 92,8 | 21,8 | 80,2 | 18,8 | 63,7 | 15,0 |  |

На расчетный срок по генеральному плану предложено более четко организовать существующую территорию.

Организация территориального пространства по генеральному плану:

- предложены площадки на внутреннем потенциале там, где это возможно для  жилой  и общественно-деловой застройки общепоселкового значения – (упорядочение застройки в центральной части поселка с формированием структуры центра);

- предусматривается более качественная организация коммунальных площадок;

- в настоящее время территорий  озеленения общего пользования – 16,0 га, организовываются зоны отдыха – 8,2 га;

- убираются несанкционированные свалки;

- нарушенные земли необходимо рекультивировать.

Жилая застройка на свободных площадках по генеральному плану предложена усадебного типа с приусадебными участками от 8 соток и более:

- на северо-восточной и восточной части поселка  предусмотрено 15,5 га территории, 2-х этажными домами без приусадебных земельных участков 0,6 га .

## Часть X. Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывает период 2010-2020 годы. Население рабочего посёлка на I очередь составит 1810 человек.

На I этапе застройки проектом решаются задачи – повысить комфортность проживания в поселке существующего и расчетного населения.

Поднять уровень обеспеченности населения жильем с 28,9 до 30 м2/чел., качественно организовать обслуживание  объектами соцкультбыта.

.

### 10.1. Жилищное строительство

На I очередь генплана потребность в жилищном фонде составит – 54,3тыс. м2 при населении 1,81 тыс. чел. и обеспеченности 30,0 м2/чел.

Выбытие жилищного фонда на I очередь предлагается выборочно, всего  7,2 тыс. м² общ. пл. жилищ, с процентом износа более 65%.

Дополнительно нового строительства для удовлетворения потребности необходимо – 1,9 тыс. м². Под освоение предлагается использовать внутренние территориальные резервы, а так же свободные от застройки территории.

На 1 очередь будут застраиваться территории в центральной части поселка

Таблица № 10.1.1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | на I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения | чел. | 1810 | 1810 |
| 2. | Обеспеченность жилищным фондом | м2/чел. | 28,9 | 30,0 |
| 3. | Потребность в жилищном фонде | тыс. м2 | - | 54,3 |
| 4. | Существующий жилищный фонд- всего в том числе: | -//- | 52,4 | - |
|  | 1) Требует замены жилфонд с износом свыше 65% разной формы собственности - всего из него: | -//- | 7,2 | - |
|  | 2) Заменяется по проекту генерального плана – всего | -//- | - | 1,3 |
| 5. | Объем нового жилищного строительства-всего в т.ч.: | тыс. м2 | - | 3,2 |
| 5.1 | - на внутреннем потенциале (взамен сноса) – всего в т.ч.: | -//- | - | 1,3 |
| 5.2 | - на свободной от застройки территории -2-х этажные жилые дома без приусадебных земельных участков | -//- | - | - |
| 6. | Требуется территории под новое строительство на свободных площадках, всего | га | - | 0,6 |

### 10.2. Культурно-бытовое строительство

Объекты социально-культурного назначения на I очередь освоения по генеральному плану размещены с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры по всем нормативным параметрам, существующим на сегодняшний момент.

На 1 очередь предложена  реконструкция кафе-пекарни по ул. Гагарина;

-магазин-201 м2торг. площ.;

-кафе на 20 мест.

Проектируемые объекты культурно-бытового обслуживания.

Таблица № 10.2.1

| № п/п | Наименование объектов | Размещение | Ед. изм. | Мощно-сть | Ориент. площадь зданий, м² | Ориент. строит. объем, м3 | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Торговля | В южной части по ул. Гагарина 10 (реконструкция существующего) |  |  | 343 | 1029 | 0,2 |
| 1.1. | Магазин |  | м2торг. площ. | 201 | 250 | 750 |  |
| 1.2. | Кафе |  | посад. мест | 20 | 93 | 279 |  |
|  | ВСЕГО в т.ч.: |  |  |  | 343 | 1029 | 0,2 |
|  | на 1 очередь |  |  |  | 343 | 1029 | 0,2 |

## Часть XI. Основные технико-экономические показатели

Таблица № 11.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Современ. состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Территория |
|  | Общая площадь территорий в пределах границы населённого пункта – всего, в том числе: | га % | 426,0 100,0 | 426,0 100,0 | 426,0 100,0 |
| 1.1. | Территории жилой застройки всего; | -//- | 125,9 29,5 | 126,5 29,7 | 143,0 33,6 |
|  | усадебная | -//- | 109,5 25,7 | 109,5 25,7 | 125,0 29,3 |
|  | малоэтажная | -//- | 16,4 3,8 | 17,0 4,0 | 18,0 4,2 |
| 1.2. | Территории общественно-деловой застройки – всего | -//- | 3,4 0,8 | 3,8 0,9 | 3,8 0,9 |
| 1.3. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | -//- | 16,0 3,8 | 24,2 5,7 | 24,2 5,7 |
|  | – парки, бульвары, скверы | -//- | 16,0 3,8 | 24,2 5,7 | 24,2 5,7 |
|  | - защитное озеленение | -//- | - | - | - |
| 1.4. | Территории лесопарков | -//- | - | - | - |
| 1.5. | Территории улиц, проездов | -//- | 43,2 10,0 | 49,3 11,6 | 49,3 11,6 |
| 1.6. | Территории производственно-коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | -//- | 26,3 6,2 | 23,5 5,4 | 23,5 5,4 |
| 1.7. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) – всего | -//- | 23,8 5,6 | 23,8 5,6 | 23,8 5,6 |
| 1.8. | Территории прочие: | -//- | 187,5 44,0 | 174,9 41,0 | 158,4 37,2 |
|  | - поселковый лес и растительность | -//- | - | - | - |
|  | - под дорогами | -//- | - | - | - |
|  | - под водой и пляжем | -//- | 85,5 20,1 | 86,8 20,4 | 86,8 20,4 |
|  | - нарушенные (карьеры) | -//- | 7,9 1,8 | - | - |
|  | - рекультивируемые | -//- | - | 7,9 1,8 | 7,9 1,8 |
|  | - иные территории (невовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | -//- | 92,8 21,8 | 80,2 18,8 | 63,7 15,0 |
| II. | Население |
| 2.1. | Численность постоянного населения | тыс.чел. | 1,81 | 1,81 | 1,85 |
| 2.2. | Возрастная структура населения – всего в т.ч.: | % от населения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | - дети до 16 лет | -//- | 21,1 | 21,2 | 21,6 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 года) | -//- | 63,7 | 63,8 | 64,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -//- | 15,2 | 15,0 | 14,4 |
| III. | Жилищное строительство |
| 3.1. | Жилищный фонд - всего в том числе: | тыс. м2 общей площади жилищ | 52,4 | 54,3 | 64,8 |
| 3.1.1 | - усадебный | -//- | 295 | 1,9 | 9,3 |
| 3.1.2 | - 1-2 этажный | -//- | 22,9 | - | 3,1 |
| 3.2. | Требует замены малоценный жилищный фонд (с износом более 65,0 %), всего | -//- | 7,2 |  |  |
| 3.3. | Убыль жилищного фонда, всего | -//- | - | 7,2 | 1,3 |
| 3.4. | Новое жилищное строительство - всего, в том числе: | -//- | - | 3,2 | 19,6 |
| 3.4.1 | - на внутреннем потенциале, всего в т.ч.: | -//- | - | 1,3 | 7,2 |
|  | - усадебного типа с участками 800 м² | -//- | - | - | 7,2 |
|  | - малоэтажная | -//- | - | 1,3 | - |
| 3.4.2 | - на свободной территории, | -//- | - | 1,9 | 12,4 |
|  | - усадебного типа с участками 800 м² | -//- | - | 1,9 | 12,4 |
|  | - малоэтажная | -//- | - | - | - |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищ | м2 /чел. | 28,9 | 30,0 | 35,0 |
| IV. | Объекты социально-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 135 | 135 | 135 |
| 4.2. | Общеобразовательная школа | мест | 325 | 325 | 325 |
| 4.3. | Внешкольные учреждения | мест | при школе | при школе | при школе |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |
| 4.4.1 | - стационар | коек | обслуживане через «ЦРБ» г. Заозерного (7км) | обслуживане через «ЦРБ» г. Заозерного (7к м) | обслуживане через «ЦРБ» г. Заозерного (7км) |
| 4.4.2 | - стационар (дневной стационар) | коек | 25 | 25 | 25 |
| 4.4.3 | - амбулатория | посещ/ смену | 49 | 49 | 49 |
| 4.4.4 | - скорая помощь |  | обслуживание через «ЦРБ» г. Заозерного (7км) | обслуживане через «ЦРБ» г. Заозерного (7км) | обслуживане через «ЦРБ» г. Заозерного (7км) |
| 4.4.5 | - аптеки и аптечные пункты | объект | 35 | 35 | 35 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Культурно-досуговый комплекс | зр. мест | 400 | 400 | 400 |
| 4.5.2 | Библиотека | т. том | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 4.6. | Физкультурно-оздоровительные и спортивные объекты: |  |  |  |  |
| 4.6.1 | - спортивные залы | м² пл. пола | 620,0 | 620,0 | 620,0 |
| 4.6.2 | - бассейн | м² зерк. воды | - | - | - |
| 4.6.3 | - открытые спортивные площадки и стадионы | га | - | 0,4 | 0,4 |
| 4.7. | Отделение связи – почта | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.8. | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания: |  |  |  |  |
| 4.8.1 | - торговля | м² торг. площ. | 354,0 | 543,0 | 555,0 |
| 4.8.2 | - общепит | посад. мест | - | 20 | 20 |
| 4.8.3 | - бытовое обслуживание | раб. мест | - | - | - |
| 4.9. | Баня | помыв. мест | 25 | 25 | 25 |
| 4.10. | Пожарное депо | депо/ авт. | Обслуживан. г. Заозерный 7 км, п. Ирша 2 км | Обслуживан. г. Заозерный 7 км, п. Ирша 2 км | Обслуживан. г. Заозерный 7 км, п. Ирша 2 км. |
| V | Транспортная инфраструктура |
| 5.3 | Общая протяжённость улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 18.0 | 18.0 | 21.6 |
|  | - асфальтобетон | км | 3.8 | 7.0 | 17,8 |
|  | - гравий | км | 11,05 | 7.2 | - |
| 5.4 | Из общей протяжённости магистральная сеть | км | - | - | - |
| 5.5 | Реконструкция улиц и дорог | -//-//- | - | 14.2 | 14.2 |
| 5.6 | Строительство улиц и дорог | -//-//- | - | 7.0 | 17.8 |
| 5.7 | Протяжённость улично-дорожной сети с автобусным сообщением | км | - | - | - |
| 5.8 | Плотность улично-дорожной сети в том числе | км/кв.км тер-ии | 4.3 | 4.3 | 5.1 |
|  | - магистральной | -//-//- | - | - | - |
| 5.9 | Плотность улично-дорожной сети с автобусным сообщением | км/кв.км тер-ии | - | - | - |
| 5.10 | Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев | машин / на 1 тыс. чел. | 340 | 345 | 350 |
| 5.11 | Количество легковых автомобилей индивидуальных владельцев | машин | 616 | 621 | 645 |
| 5.12 | Количество СТО | единиц | - | 1 на 1 пост | 1 на 2 поста |
| VI | Инженерная инфраструктура |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | н/д | 0,524 | 0,533 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | - | 0,325 | 0,333 |
|  | ина производственные нужды | -//-//- | - | 0,054 | 0,055 |
|  | - на полив |  | - | 0,090 | 0,09 |
|  | -на пожаротушение |  | - | 0,108 | 0,108 |
| 6.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.3 | Производительность водозаборных сооружений | Тыс.куб.м / сут. | - | - | - |
| 6.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | н/д | - | - |
| 6.5 | Протяженность сетей | км | 12,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | Канализация |  |  |  |  |
| 6.6 | Общее поступление сточных вод - всего | Тыс.куб.м / сут. | - | 0,325 | 0,333 |
|  | В том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды | -//-//- | - | 0,271 | 0,277 |
|  | -производственные сточные воды | -//-//- | - | 0,54 | 0,55 |
| 6.7 | Производительность очистных сооружений канализации | -//-//- | - | - | - |
| 6.8 | Протяженность сетей | км | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.9 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт. ч/год | н/д | 1,65 | 2,02 |
|  | В том числе: -на жилые дома | -//-//- | н/д | 1,2 | 1,45 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | н/д | 0,45 | 0,57 |
| 6.10 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | 500 | 500 | 900 |
| 6.11 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 6.12 | Протяженность сетей | км | н/д |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.13 | Потребление тепла | МВт | н/д | 8,04 | 9,3 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | 1,52 | 1,52 |
|  | Жилой фонд | -//-//- | - | 6,52 | 7,78 |
| 6.14 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час, 3 котельные | 4,4,5 | - | - |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | - | - | - |
| 6.15 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | - | - | - |
| 6.16 | Протяженность сетей | км | 8,349 | - | - |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.17 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - | - | - |
| 6.18 | Потребление газа – всего | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 6.19 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 6.20 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
|  | Связь |  |  |  |  |
| 6.21 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
| 6.22 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | н/д | 100% | 100% |
| VII | Инженерная подготовка территории |
| 7.1 | Протяженность открытых водоотводных сооружений | км | - | 18 | 21.6 |
| 7.2 | Количество ливневых очистных сооружений | шт. | - | 1 | 2 |
| 7.3 | Рекультивация свалки | га | - | 7,9 | 7,9 |
| VIII | Санитарная очистка территории |
| 8.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год | 1,515 | 1,515 | 1,527 |
| 8.2 | Необходимая для складирования мусора площадь на полигоне ТБО, ( в г. Заозерный) | га |  | 0,45 | 0,46 |
| 8.3 | Общая площадь свалок | га | 8,8 | 6,0 | 0,0 |
| IX. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 9.1.1 | ЗСО 1 пояса источников водоснабжения (скважин) | га | - | 2,25 | 2,25 |
| 9.1.2 | ЗСО 2 пояса источников водоснабжения (скважин) | га | - | 38,94 | 38,94 |
| 9.1.3 | ЗСО водонапорных башен 1 пояса | га | - | 0,0626 | 0,0626 |
| 9.1.4 | ЗСО водонапорных башен 2 пояса | га | - | 1,56 | 1,56 |
| 9.2 | Водоохранные зоны | га | - | 153,5 | 153,5 |
| 9.3.1 | Рекультивация нарушенных территорий (карьеров) | га | - | 7,9 | - |
| 9.3.2 | Рекультивация нарушенных территорий (свалок) | га | - | 8,47 | - |
| 9.4 | Площадь жилых территорий, находящаяся в санитарно- защитных зонах | % | 70 | 4 | 4 |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Характеристика административно-хозяйственных учреждений (по состоянию на начало проектирования)

| № п\п | Наименование зданий и сооружений | Адрес (улица, №, дом) | Ед. изм | Вместимость или мощность | Год постр. | Этажность | Полезная площадь, м2 | Строител.объем, м3 | Площ. участка м2 | Износ, % | Спец. Или присп. Здания | Примечания | Форма собствен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Административно-хозяйственные учреждения и учреждения управления

| 1 | Администрация поселка Урал | ул. Первомайская, 8 | мест | 10 | 1950 | 2 | 457,0 | 1371,0 | н/д | 66 | Присп. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по административным учреждениям: |  | 10 |  |  | 457,0 | 1371,0 | 1950 |  |  |  |  |

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства (бани, прачечные, гостиницы, пож. депо)

| 1 | Баня | ул. Советская, 6 | помыв. мест | 25 | 1951 | 1 | 140,9 | 493,0 | н/д | 65 | Спец. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по учреждениям жилищно-коммунального хозяйства: |  |  |  |  | 140,9 | 493,0 | - |  |  |  |  |

Общеобразовательные учреждения (школы, гимназии и т.п.)

| 1 | МКОУ «Уральская СОШ №34» | ул. Первомайская, 18 | мест | 325 | 1979 | 2 | 3152,6 | 10535,0 | 18720,0 | 40 | Спец. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по общеобразовательным школам: |  | 325 |  |  | 3152,6 | 10535,0 | 18720,0 |  |  |  |  |

Внешкольные учреждения (дома шк., худ.шк, муз.шк., ДЮСШ, ст. натуралистов и туристов и т.д.)

| 1 | Здание МКОУ «Уральская СОШ №34» | ул. Первомайская, 18 | мест | 266 | 1979 | 2 | 171,0 | 513 | н/д | 40 | Присп. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по общеобразовательным школам: |  | 266 |  |  | 3152,6 | 513 | - |  |  |  |  |

Дошкольные образовательные учреждения

| 1 | МДОУ детский сад «Родничок» | ул. Первомайская, 4 | мест | 40 | 1952 | 1 | 230,8 | 692,4 | 380,0 | 85 | Спец. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МДОУ детский сад «Одуванчик» | ул. Горького,5 | " | 95 | 1967 | 2 | 619,5 | 1858,5 | 3959,4 | 75 | Спец. |  | Муници- пальная |
| ИТОГО по дошкольным учреждениям: |  | 135 |  |  | 850,3 | 2550,9 | 4339,4 |  |  |  |  |

Учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, поликлиники и т.п.)

| 1 | МБУЗ Рыбинская ЦРБ Уральский ДСУ (дневной стационар) | ул. Октябрьская, 22 | коек | 25 | 1950 | 1 | 764,2 | 2326,0 | н/д | 100 | Присп. | Присп. | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Уральская врачебная амбулатория | ул. Советская, 5 | посещ. | 49 | 1949 | 1 | 237,7 | 675,0 | н/д | 100 | Присп. | Присп. | Муници- пальная |
| 3 | Аптека №189 | ул. Майская,4 | посещ. | 35 | 1950 | 1 | 114,0 | 342,0 | 114,0 | 80 | Присп. | 1- эт. жил. дом | Муници- пальная |
| ИТОГО по учреждения здравоохранения (стационары, диспансеры, полик.): |  | 109 |  |  | 11159,0 | 3343,0 | н/д |  |  |  |  |

Учреждения культуры и искусства (ДК, библиотеки)

| 1 | МУК «КСК п. Урал» | ул. Первомайская, 10 | посещ. | 400 | 1987 | 2 | 2293,5 | 14006,0 | 1673,4 | 39 | Спец. |  | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | библиотека | ул. Первомайская, 10 | тыс. том. | 33057 | 1987 | 2 | 100,0 | 300,0 | - | 39 | Присп. | Здание «КСК» | Муници- пальная |
| ИТОГО по учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  | 2393,5 | 17006,0 | 1673,4 |  |  |  |  |

Учреждения спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения (спорт. залы, бассейны, стадионы)

| 1 | Спортивный зал, МУК «КСК п. Урал» | ул. Первомайская, 10 | мест | 80 | 1987 | 1 | 278,2 | 834,6 | н/д | 25 | Присп. | здание адм. | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по физкультурно- спортивным сооружениям: |  | 80 |  |  | 278,2 | 834,6 | - |  |  |  |  |

Учреждения и предприятия торговли (магазины, торговые павильоны и т.п.)

| 1 | ООО «Валентина» | ул. Первомайская, 12 | торг. пл. | 73,0 | 1948 | 1 | 268,0 | 804,0 | н/д | 20 | Спец. |  | Частная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ООО «Родня» | ул. Первомайская, 8 | торг. пл. | 44,0 | 1950 | 1 | 81,9 | 245,7 | н/д | 100 | Присп. | здание адм. | Частная |
| 3 | ООО «Троица» | ул. Октябрьская, 15 | торг. пл. | 48,0 | 1948 | 1 | 46,7 | 140,1 | н/д | 28 | Спец. |  | Частная |
| 4 | ООО «Фаворит» | ул. Первомайская, 8 | торг. пл. | 165 | 1950 | 1 | 225,0 | 675,0 | н/д | 100 | Присп. | здание адм. | Частная |
| 5 | маг. «Радуга» | ул. Первомайская, 8 | торг. пл. | 24,0 | 1950 | 1 | 24,0 | 72,0 | н/д | 100 | Присп. | здание адм. | Частная |
| ИТОГО по учреждениям и предприятиям торговли: |  | 354 |  |  | 645,6 | 1936,8 | - |  |  |  |  |

Кредитно-финансовые учреждения

| 1 | Отделение Сбербанка РФ | ул. Первомайская, 8 | посещ. | 80 | 1950 | 1 | 57,3 | 171,9 | н/д |  | Присп. | здание адм. | Частная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по кредитно-финансовым учреждениям: |  | 80 |  |  | 57,3 | 17,19 | - |  |  |  |  |

Предприятия почтовой связи

| 1 | Филиал ФГУП Почта России | ул. Первомайская, 8 | мест | 10 | 1950 | 1 | 64,4 | 193,2 | н/д | 66 | Присп. | здание адм. | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по предприятиям почтовой связи: |  |  |  |  | 64,4 | 193,2 | - |  |  |  |  |

Учреждения ветеринарной службы

| 1 | Ветеринарный участок | ул. Первомайская, 8 | посещ. | 20 | 1950 | 1 | 17,4 | 52,2 | н/д |  | Присп. | здание адм. | Муници- пальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по учреждения ветеринарной службы: |  | 20 |  |  | 17,4 | 52,2 | - |  |  |  |  |