Экз. №

Инв. №

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Шифр: 1-ГП(676-11)

Заказчик:      Администрация Рыбинского района

Объект:    Генеральный план р.п. Урал

ТОМ I I

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Первый заместитель

директора – главный инженер				                       Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта                                                                        В.Н. Неня

г. Красноярск 2011г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования и отделом территориальной деятельности и транспортного развития.

Начальник мастерской  градостроительного

проектирования			                                                                Л.Г. Устинова

Начальник отдела территориальной деятельности

и транспортного развития                                                                             В.Н. Неня

Охрана окружающей среды:

Главный специалист	          Н.И. Васильева

Руководитель проекта			                                                       Т.Н. Черняева

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. Графические материалы

| № п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инв.№ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная карта-схема. | М 1:100 000 | 1 | 17/5914сп |
| 2 | Карта – схема современного состояния и использования территории (опорный план). Карта - схема планировочных ограничений. | М 1:5 000 | 2 | 17/5915 |
| 3 | Генеральный план и карта-схема функционального зонирования (основной чертеж). | М 1:5 000 | 3 | 17/5916 |
| 4 | Карта-схема охраны окружающей среды. | М 1:10 000 | 4 | 17/5917 |
| 5 | Карта-схема инженерной подготовки территории. | М 1:5 000 | 7 | 17/5920 |
| 6 | Карта-схема транспортной инфраструктуры. | М 1:5 000 | 8 | 17/5921 |
| 7 | Карта-схема инженерной инфраструктуры. | М 1:5 000 | 9 | 17/5922 |

Б. Текстовые материалы

ТОМ I – Архитектурно-планировочная часть          	          инв. № 17/5925

ТОМ II – Мероприятия по охране окружающей среды   	        инв. № 17/5926

ТОМ III– Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по чрезвычайным ситуациям

(ИТМ ГО и ЧС) 	      инв. № 17/5927сп

инв. № 17/5923сп

инв. № 17/5924сп

ТОМ IV – Правила землепользования и застройки                 инв. № 17/5928

ТОМ V – Инженерная инфраструктура                                    инв. № 17/5919

СД-диск – электронная версия                                   	         инв. № 239д(сп)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение …………………………………………………………………………..6

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Природные условия района	……….7

1.1.1 Климат…………………………………………………………………7

1.1.2 Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия в границах проектирования ………………………………………17

1.1.3 Гидрологическая характеристика района проектирования ………18

### 1.1.4 Природные минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы……21

1.2 Комплексная оценка природных условий	   25

1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны и

спецтерритории…………………………………………………………………28

1.3.1 Существующее положение…………………………………………28

1.3.2 Проектное планировочное решение………………………………..29

1.4 Комплексная оценка территории………………………………………….32

ГЛАВА II.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Охрана воздушного бассейна …………………………………………….35

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна…………35

2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна……………………...39

2.2 Охрана водного бассейна

2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна………………42

2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна…………………………..44

2.3 Охрана почв

2.3.1 Оценка существующего состояния почв……………………………51

2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения………………………54

2.4 Охрана растительного мира                                                                                                      2.4.1 Оценка существующего состояния растительности ……………….58

2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира……………………….58

2.5 Охрана недр………………………………………………………………...62

2.6 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов…….62

Приложения …………………………………………………………………64

Приложение А ………………………………………………………………65

Приложение Б

Карты загрязнения атмосферы поселка (существующее положение)…72

Карты загрязнения атмосферы поселка (расчетный срок)……………...80

Библиографический список…………………………………………………..86

## Введение

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:2000. Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных объектов.

При разработке учитывались:

- «Комплексная программа социально-экономического развития Рыбинского района на 2007- 2017 гг.»;

- Статистические сборники и бюллетени Красноярскстата за период с 2004 – 2008 г. включительно.

Для обеспечения безопасного и комфортного проживания людей проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, перечень которых приведен в библиографическом списке.

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

## I Природные условия

### Климат

Граница рассматриваемой территории накладывается на степную и лесостепную части Рыбинской котловины, расположившиеся вдоль северной окраины Восточного Саяна и представляющие собой расчлененную холмисто-увалистую равнину со средними высотами 200-500 м. Тектоническую основу Рыбинского района составляет мезо-кайнозойский прогиб на контакте со структурами Восточного Саяна. Современный рельеф района обусловлен новейшими тектоническими движениями и накоплениями среди мощных толщ обломочного материала. С юга котловина ограничена уступом Восточного Саяна, а к северу, постепенно повышаясь, переходит в Средне - Сибирское плоскогорье. В юго-западной части котловины рельеф мелкосопочный с отдельными грядами и холмами, возвышающимися на 200-250 м над долинами рек. Высота рельефа в границах поселковой черты варьируется в пределах от 218,4 до 321,6 м над уровнем моря в БС.

Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Основная часть территории расположена в прохладном, умеренно - прохладном и умеренно-влажном подрайоне.

Среднегодовая температура воздуха  наиболее холодных суток -45°. Температура воздуха  наиболее холодной пятидневки -40°. Абсолютная минимальная -50°. Абсолютная максимальная 36°.Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца -9,1°; наиболее теплого – 12,3.Зима умеренно-суровая и продолжительная. Лето теплое, продолжается свыше двух месяцев. Безморозный период длится 177 дней, число дней с температурой 8° и менее – 240, 10° и менее -257. /см. табл.1.1 - 1.2, 1.5: ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х. школа/.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца - 72%, холодного месяца - 75%. Атмосферные осадки распределяются неравномерно. Снежный покров устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта, в среднем имеет мощность 51 см. Максимум осадков приходится на лето. За  апрель - октябрь выпадает 385мм осадков, суточный максимум их – 63мм. За ноябрь – март выпадает 156 мм.  /см. табл.6 - 1.7,1.9 - 1.10/.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления /см. табл.1.3 - 1.4/. Сильные ветра /со скоростью 15 м/сек и более/, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее – зимнее - весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания. Число дней с сильным ветром – 30 дней в году. Наибольшее число их - в мае /7 дней/. Характерным для данного района является большая повторяемость штилей, которая достигает 24%, летом число дней с безветренной погодой уменьшается до 11-16%.

По строительно – климатическому районированию  район проектирования относится к подрайону IВ, по степени увлажнения – к умеренно – влажному.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА

/ст. Солянка/ст. Рыбинская с.- х. школа/

Таблица № 1.1

| № п\п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/ | -18,1 -18,2 | -16,2 -16,0 | -9,4 -9,3 | 0,0 -0,2 | 8,0 7,8 | 15,2 15,0 | 18,3 17,6 | 15,2 14,7 | 8,3 8,4 | 0,1 0,5 | -10,4 -10,2 | -17,3 -16,9 | -0,5 -0,6 |

| 2 | Средний минимум | -25,6 -22,3 | -24,2 -20,7 | -14,4 -14,6 | -4,7 -4,8 | 2.4 1,7 | 9,4 9,0 | 12,7 11,9 | 10,0 9,7 | 3,5 3,5 | -3,5 -3,2 | -14,5 -14,1 | -21,5 -21,8 | -5,3 -5,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Абсолютный минимум | -48 -49 | -42 -43 | -35 -37 | -28 -25 | -11 -11 | -3 -3 | -2 -4 | -1 -1 | -12 -10 | -31 -29 | -41 -44 | -46 -46 | -48 -49 |
| 4 | Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха | -37 | -33 | -26 | -16 | -6 | -2 | 7 | 4 | -3 | -15 | -29 | -37 | -41 -42 |
| 5 | Средний максимум | -14,2 -14,6 | -11.7 -11,5 | -5,4 -4,4 | 5.0 4,9 | 14.3 13,5 | 21,5 21,0 | 24,2 23,3 | 21.0 20,1 | 13,8 13,8 | 4.6 5,0 | -6,5 -6,5 | -13,5 -13,1 | 4.4 4,3 |
| 6 | Абсолютный максимум | 6 5 | 8 5 | 17 17 | 25 26 | 35 35 | 36 36 | 36 37 | 35 35 | 29 29 | 27 25 | 12 12 | 8 8 | 36 37 |
| 7 | Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха | -3 -3 | 0 1 | 7 7 | 16 17 | 26 26 | 30 30 | 31 30 | 29 29 | 24 24 | 18 18 | 5 6 | -1 -1 | 32 32 |
| 8 | Дата первого заморозка: самая поздняя средняя |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 22 |  |  |  |  |
| 9 | Дата последнего заморозка: самая ранняя средняя |  |  |  |  | 31 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Даты наступления и прекращения устойчивых морозов: наступление прекращение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность устойчивых морозов  - 138 суток. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -47◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 23,5С. Средняя температура отопительного периода – 8,1 С. Его продолжительность - 242 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ

Таблица № 1.2

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
|  | Температуры поверхности почвы /в градусах по шкале Цельсия/: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | средний минимум | -26 | -24 | -19 | -7 | 0 | 7 | 11 | 8 | 1 | -6 | -17 | -24 | -8 |
| 2 | средний максимум | -14 | -10 | -2 | 12 | 27 | 37 | 40 | 34 | 22 | 8 | -6 | -13 | 11 |
| 3 | абсолютный минимум | -50 | -46 | -39 | -27 | -14 | -6 | -1 | -4 | -15 | -33 | -45 | 48 | -50 |
| 4 | абсолютный максимум | 5 | 8 | 24 | 37 | 52 | 58 | 59 | 54 | 44 | 33 | 14 | 6 | 59 |
| 5 | средняя температура | -20 | -18 | -11 | 0 | 10 | 19 | 22 | 18 | 9 | -1 | -11 | -18 | 0 |
| 6 | Средняя дата первого заморозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Средняя дата последнего заморозка |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Средняя дата устойчивого промерзания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 9 | Средняя дата полного оттаивания |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Глубина промерзания почвы | 119 | 175 | 208 | 229 |  |  |  |  |  |  | 15 | 70 |  |

Средняя глубина промерзания почвы из максимальных –236; наименьшая - 150 см; наибольшая –279см. Средняя продолжительность безморозного периода – 92 дня.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА

Таблица № 1.3

| № п/п | Наименование параметра | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек | 3,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 4,8 | 4,3 | 3,7 |
| 2 | Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/ | 2,1 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 18 |
| 3 | Наибольшее число дней с сильным ветром | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 30 |
| 4 | Повторяемость направлений ветра и штилей, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
|  | СВ | 10 | 14 | 12 | 9 | 8 | 13 | 21 | 21 | 16 | 7 | 10 | 13 | 13 |
|  | В | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|  | ЮВ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|  | Ю | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
|  | ЮЗ | 44 | 36 | 35 | 32 | 31 | 28 | 21 | 20 | 32 | 46 | 45 | 46 | 35 |
|  | З | 34 | 32 | 33 | 27 | 32 | 29 | 25 | 28 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 |
|  | СЗ | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
|  | Штиль | 24 | 20 | 15 | 10 | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 |

ВЕРОЯТНОСТЬ СКОРОСТИ ВЕТРА ПО ГРАДАЦИЯМ (в % от общего числа случаев)

Таблица №1.4

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градации (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0-1 | 56,6 | 57,6 | 55,6 | 48,9 | 44,1 | 46,6 | 55,8 | 59,4 | 54,4 | 50,2 | 48,0 | 52,0 | 52,4 |
| 2-5 | 28,6 | 30,6 | 31,1 | 37,7 | 41,6 | 43,8 | 39,4 | 35,4 | 37,4 | 38 | 34,2 | 32 | 35,8 |
| 6-9 | 9,9 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 7,8 | 4,1 | 4,6 | 7,0 | 8,9 | 11,4 | 9,8 | 8,4 |
| 10-15 | 4,2 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 1,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 2,2 | 5,4 | 5,0 | 2,7 |

Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направ-лений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

СВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА

Таблица № 1.5

| Станция | Среднего-довая тем-пература воздуха (ºС) | Абсолютный максимум температуры воздуха (ºС) | Абсолют-ный мини-мум темпе-ратуры воздуха (ºС) | Средняя температура июля (ºС) | Средняя температура января (ºС) | Продолжи-тельность отопитель-ного периода (дни) | Расчетная температура вентиляции (ºС) | Расчетная температура отопительно-го периода (ºС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | -0,5 | 36 | -48 | 18,3 | -18,1 | 242 | -23,0 | -8,1 |
| Ключи | -0,1 | 37 | -48 | 18,4 | -17,5 | 239 | -22,6 | -7,8 |
| Рыбинская с.-х.. школа | -0,6 | 37 | -49 | 17,5 | -18,3 | 242 | -23,5 | -8,0 |

ДАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА

Таблица № 1.6

| Станция | Число дней со снежным покровом | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты образования устойчивого снежного покрова | Даты разрушения устойчивого снежного покрова | Даты схода снежного покрова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя | средняя | самая ранняя | самая поздняя |
| Солянка | 174 | 6X | 20IX | 8IX | 1IX | 10X | 2XII | 8IV | 15III | 30IV | 28IV | 30III | 26V |
| Ключи | 184 | 8X | 24IX | 30X | 24X | 8X | 12XI | 18IV | 31III | 20V | 29IV | 3IV | 20V |

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

Ст. Солянка/ст. Рыбинская с.-х.. школа

Таблица № 1.7

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 1 | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/ | 76 79 | 75 77 | 68 69 | 61 63 | 53 54 | 61 62 | 68 71 | 74 75 | 74 73 | 70 70 | 76 75 | 78 78 | 70 71 |
|  | Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | в час | 77 81 | 76 80 | 70 72 | 67 66 | 63 60 | 73 69 | 80 78 | 84 83 | 82 80 | 75 76 | 77 76 | 79 80 | 75 75 |
| 3 | в семь часов | 78 81 | 79 81 | 75 76 | 70 69 | 61 62 | 70 71 | 77 79 | 84 85 | 86 84 | 77 77 | 78 78 | 79 79 | 76 77 |
| 4 | в тринадцать часов | 74 77 | 71 73 | 61 61 | 51 57 | 41 45 | 48 50 | 54 57 | 58 60 | 58 58 | 60 60 | 72 71 | 76 76 | 60 62 |
| 5 | в девятнадцать часов | 76 80 | 73 75 | 64 67 | 57 59 | 46 51 | 54 59 | 62 68 | 68 73 | 72 70 | 69 69 | 76 75 | 78 78 | 66 69 |
| 6 | Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков наблюдения и более 80% в 13 часов | 0.1 11.6 | 0.0 9.0 | 0.4 3.6 | 4.0 3.2 | 13,4 2,3 | 5,2 2.0 | 1.4 3.1 | 0.9 4.0 | 1,0 4,7 | 1,7 5,1 | 0,1 10,9 | 0.0 13.0 | 28,2 72,5 |

Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Максимальный отрицательный баланс наблюдается в январе – 1.3 ккал/см2, максимальный положительный – в июне – 9.1 ккал/см2. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1917ч в год. в том числе в июле – 258 ч, в декабре – 29ч.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Ст.Солянка/ст.Ключи

Таблица № 1.8

| № п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| 1 | Число ясных дней по общей облачности: | 3.6 5,6 | 4,6 6,1 | 3.6 5,3 | 3,1 3,6 | 2,2 2,5 | 2.2 2,7 | 2.3 2,8 | 3.5 3,4 | 3,5 3,4 | 1.7 1,9 | 1,8 2,8 | 3,2 4,7 | 35 45 |
| 2 | Число ясных дней по нижней облачности | 19,3 19,9 | 19,5 19,7 | 21,4 19,6 | 13,1 12,8 | 10.1 10,4 | 10.5 10,1 | 9,4 11,9 | 9.4 9,4 | 9,0 9,5 | 9,5 10,2 | 12,5 12,4 | 16,0 16,8 | 160 163 |
| 3 | Число пасмурных дней по общей облачности | 11,4 9,1 | 9,9 6,8 | 10,2 8,1 | 11,0 9,4 | 11,1 10,0 | 10,9 9,2 | 9,9 7,6 | 9,9 9,5 | 12,1 10,1 | 15,3 13,5 | 14,7 13,5 | 13,4 12,2 | 140 119 |
| 4 | Число пасмурных дней по нижней облачности | 0,8 0,8 | 0,2 0,6 | 0,3 0,3 | 2,0 1,6 | 2,1 2,4 | 2,3 2,0 | 1,8 2,5 | 2,7 3,0 | 3,6 3,8 | 2,7 3,4 | 2,1 2,3 | 1,4 1,3 | 22 24 |
| 5 | Среднее число дней с туманом | 3 0,3 | 1 0,1 | 0,7 0,1 | 0,7 0,1 | 0,2 0,1 | 0,4 0,2 | 1 0,8 | 2 1 | 2 0,7 | 0,6 0,2 | 1 0,2 | 2 0,6 | 14 4 |
| 6 | Среднее число дней с грозой | - | - | - | 0,07 0,1 | 1 1 | 4 6 | 7 7 | 4 5 | 0,5 0,9 | 0.03 - | - | - | 17 20 |

СВОД - ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Таблица №1.9

| Станция | Среднегодовая влажность воздуха (%) | Среднегодовое количество осадков (мм) | Число дней с осадками более 30 мм (дни) | Число дней с градом (дни) | Средняя высота снежного покрова (см) | Число дней с метелями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солянка | 70 | 451 | 0,5 | 1,1 | 19 | 41 |
| Ключи | 70 | 615 | 0,5 | 1,5 | 47 | 39 |
| Рыбинская с/х школа | 71 | 430 | - | 1,0 | - | 6 |

ХАРАКТЕРИСТИКА  АТМОСФЕРНЫХ  ОСАДКОВ

Ст.Заозерный, ст.Солянка/ст.Ключи

Таблица  № 1.10

| №п/п | Наименование параметра | Месяц года |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | год |
| 1 | Среднее количество осадков мм ст.Заозерный | 11 | 9 | 9 | 18 | 30 | 39 | 60 | 58 | 44 | 23 | 23 | 16 | 68 | 272 | 340 |
|  |  | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | наибольшее количество | наименьшее количество | максимум | минимум |
|  |  | 10 | 5 | 2 | 80 | 90 | 95 | 1946год/1960год | 1945год/1945 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 2 | Годовое количество осадков различной обеспеченности мм | 465 600 | 505 640 | 550 690 | 285 410 | 265 375 | 255 350 | 552 689 | 244 315 |
| 3 | Ст.Солянка/ст.Ключи | % обеспеченности осадков | Зафиксированный за период наблюдений |
|  |  | 63 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | средний максимум | абсол. максимум |
|  | Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм | 21 23 | 37 39 | 46 48 | 55 55 | 66 62 | 73 66 | 28мм 30мм | 66мм 63мм |
| 4 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Осадки /мм/ |
|  |  | 0,1 - 0,5 | 0,5 – 1,0 | 1,0 – 5,0 | 5,0 – 10,0 | 10,0 – 20,0 | 20,0 – 30,0 | 30,0 и более |
|  | Число дней с осадками различной величины за год | 148 176 | 99 134 | 72 104 | 19 27 | 7 9 | 1 2 | 0,4 0,5 |
| 5 | Ст.Солянка/ст.Ключи | Появление снежного покрова | Образование устойчивого снежного покрова | Разрушение устойчивого снежного покрова | Сход снежного покрова |
|  |  | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее | ран-нее | позд-нее | сред-нее |
|  | Даты снежного покрова | 20. IX 24. IX | 8.XI 30.X | 6.X 13.X | 10.X 8. X | 2.XII 12.XI | 1.X 27.X | 15.III 31. III | 30. IV 20 V | 8.IV 18.IV | 30.III 3.IV | 26.V 20.V | 28.IV 29.IV |

Окончание таблицы № 1.10

| 6 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | Высота снежного покрова /см / |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 |
|  | Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % | 34 - | 15 9 | 18 27 | - 23 | 3 31 | - - | - 5 | - 5 |
| 7 | Ст.Солянка/ ст.Ключи | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |
|  | Средняя декадная высота снежного покрова, см | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Поле защ |
|  |  | - - | 1 3 | 2 5 | 5 10 | 8 16 | 10 21 | 10 24 | 10 28 | 11 31 | 12 34 | 13 37 | 13 38 | 14 39 | 14 41 | 15 41 | 16 42 | 15 40 | 12 33 | 6 19 | 2 8 | 0 4 |  |
| 8 | Высота снежного покрова на пос-ледний день декады, см | - - | - - | 4 6 | 8 13 | 12 20 | 13 23 | 15 26 | 17 31 | 19 35 | 19 37 | 20 39 | 21 41 | 21 41 | 21 44 | 21 45 | 22 44 | 20 43 | 14 31 | - 19 | - - | - - | поле |

Число дней со снежным покровом – 174/184. Наибольшая за зиму декадная  высота снежного покрова, измерена на поляне, достигает:  средняя – 19/47 см, максимум –51/86см. минимум – 4/26см.

Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

### 1.2. Геологические, геоморфологические и гидрогеологические условия в границах проектирования

Канско - Рыбинский предгорный прогиб с характерным для него равнинным и холмисто-увалистым рельефом с высотами 200-400 м, на котором расположился Рыбинский район, находится на стыке Средне - Сибирского плоскогорья и Восточного Саяна. Этот мезозойско-кайнозойский прогиб сложен в центральной части мощными толщами молодых осадочных пород, которые на окраинах сменяются породами палеозойского возраста.

По типу рельефа рассматриваемая территория поселка приходится на степную и лесостепную геоморфологическую зону, для которой характерна глубокая расчленённость рельефа эрозионными врезами речной сети, достигающей по мере увеличения высот местности от 218,4 до 280метров относительно верхних частей водоразделов.

Наибольшая расчленённость поверхности лесостепи наблюдается в южной предгорной части, которая характеризуется холмисто-увалистым и низкогорным рельефом. Поверхность северной части лесостепи менее расчленена и носит большей частью полого - увалистый характер. В связи с указанным строением рельефа наблюдается симметричность строения речных долин и междуречий. Именно в этой зоне проживает 60% населения Рыбинского района, к которой  относится и поселение Урал.

С южной части застройки поселка имеется водохранилище Южное. С восточной стороны к поселку примыкает горное образование, варьирующее свои высоты в пределах 232,2 - 321,6 метров, подножье которого окаймляет лог, снижающийся в границах поселка на уровень от 232,2 до 270м.

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных на отдельных строительных площадках близлежащего города Заозерный, в литологическом разрезе выделены шесть элементов:

элемент 1 – почвенно-растительный слой; суглинок просадочный первого типа с мощностью просадочной толщи 3,0м;

элемент 2 – суглинок непросадочный мягкопластичный, местами - с линзами песка мелкого и супеси текучей, с глубиной  распространения 4,50 – 4,80м;

элемент 3 – песок средней крупности, водонасыщенный, средней плотности с глубиной залегания 4,40 - 7,80м; в северной части города - суглинок тегучепластичный, непросадочный;

элемент 4 – на глубине 6,0 – 7,80м - песок гравелистый, обводненный;

элемент 5 – алевролит, песчаник выветрелый с прослоями сажи, глубина залегания 7,60 – 10,50м;

элемент 6 - алевролит выветрелый (элювий) на глубине 9,70 – 13,0м.

Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1.0м. Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м  /рекомендации технического отдела ТГИ» Красноярскгражданпроект»/.

Обводненность пород зависит от степени трещиноватости и уменьшается с глубиной. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и частично за счет перелива вод в местах гидравлической связи с вышележащими водоносными горизонтами. Разгружаются воды в речных долинах.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниевые, загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента.

Следует отметить, что в поселковой черте имеются нарушенные территории – карьеры, границы которых определены по имеющейся топооснове и требуют уточнения на последующих стадиях проектирования.

Ввиду давности выполнения топосъемки при разработке проектов последующих стадий необходимо проведение изысканий в границах проектирования.

### 1.1.3 Гидрологическая характеристика района проектирования

Гидрография в границах проектирования представлена прудом Южный (Баргинское водохранилище), впадающем в него ручьем Безымянный и рекой Барга. В 8,4 км  с востока от поселка протекает река Ирша длиной 21км - левый приток реки Большая Камала.

Река Барга является левым притоком реки Кан (бассейн р.Енисей) и впадает в нее на 108 км от устья.

Длина реки Барга равна 56 км, площадь водосбора составляет 308 км2.

Для реки характерно высокое половодье и летние паводки. Максимальный уровень воды 1% обеспеченности по данным Гидрометеорологического центра г. Красноярска – 195,98м БС.* /Створ водопользования расположен в 24,3 км от устья - 1.5 км ниже автомобильного моста через реку на северо-восточной окраине г. Заозерный/.     Половодье обычно наблюдается в конце апреля. С 20 октября по 20 ноября река замерзает и держит лед 170 – 185 дней. В конце апреля начинается ледоход.

В 14,7 км выше по течению от створа «24,3км» (в п.Урал) находится земляная плотина, образовавшая Баргинское водохранилище с объемом 4,2 млн.м3. При плановых сбросах воды с водохранилища на реке Барга образуются многоярусные наледи, увеличивающие в сторону левобережья ширину русла  по сравнению с меженной.

По данным МЧС периодичностью раз в пять лет, в период паводка, разливающимися водами р. Барга частично затапливается жилой сектор расположенных на ее берегах населенных пунктов (г. Заозерный). Заторы, образующиеся в этот период на Барге, являются следствием антропогенного воздействия на нее и неработоспособностью русла в этот период в силу его недостаточной пропускной способности, т. к. река неглубокая. В результате пойма реки /преимущественно пониженное левобережье/ заливается паводковыми водами, и в отдельных местах русло достигает ширины 600м. Река Барга окаймляет поселок Урал с его южной стороны. Т.к. п. Урал расположен на отметках на 10м выше меженного уровня реки паводковые воды для поселка опасности не представляют.

Гидрологические характеристики руч. Безымянный отсутствуют ввиду их неизученности. Ручей образуется в период снеготаяния, путем естественного сбора талых вод по тальвегу. В жаркое лето ручей пересыхает. Длина его 1360м. Выше истока (около 2 км) тальвег со временем превратился в овраг в результате водной эррозии.

В границах поселка постоянных водотоков нет.

ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ

Таблица № 1.11

| № п\п | Река-пункт | Длина реки от устья до пункта км | Длина реки от истока до пункта км | Длина реки км | Площадь водосбора км2 | Средняя высота стока м | Озер- ность ‰ | Заболо- чен- ность % | Лесис- тость % | Уклон реки ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сред- ний | средне- взвешен- ный |
| 1 | Река Барга | 29 | 27 | 56 | 308 | 297 | менее1 | менее1 | 7 | 2,9 | 1,7 |

РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ

Таблица № 1.12

| № п\п | Река-пункт, характеристика, год | Дата | Наибольший расход воды и дата м3/с | Продолжи-тельность половодья сут. | Сток половодья в % от годового | Слой стока за половодье мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала поло-водья | макс. расхо- да | окончания половодья | средне- суточн. | сроч- ный | дата срочного расхода |  |  |  |
| 1 | Река Барга | 16.IV 1964 | 27.IV 1964 | 21.V .1964 | 4,40 | 4,40 | 1964 | 36 | 1 | 14 |

МНОГОЛЕТНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАИБОЛЬШИХ ДОЖДЕВЫХ ПАВОДКОВ

Таблица № 1.13

| Река-пункт | Характеристики паводков | Максимальные расходы воды и слои стока дождевых паводков различной обеспеченности % |
| --- | --- | --- |
|  | за период наблюдений наибольшие | за многолетний период средние |  |
|  | расход м3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 | расход м 3/сек год | слой стока мм/год | модуль стока л/сек км2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 |
| Река Барга | - | - | - | 0,22 | 22 | 0,71 | - | -- | - | - | - | - |

### 1.1.4.  Природные минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы в границах проектирования представлены месторождениями глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также залежами пресных подземных вод.

В радиусе 4 км /без учета полезных ископаемых в черте г.Заозерного/ от существующих границ поселка сосредоточены месторождения глин и суглинков легкоплавких для кирпича, проявления камня строительного, торфа и залежи пресных подземных вод. Характеристика месторождений и проявлений представлена в табл.1.14.

Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.

Иршинское месторождение, /3М/, расположено между  пос. Ирша и пос. Урал, в С-В направлении от п. Урал и в 3 км от г.Заозерного. Открыто в 1940 году при оконтуривании месторождений угля КГУ. Разведано в 1952 году трестом «Востсибуглеразведка».

Полезной толщей являются лессовидные покровные суглинки четвертичного возраста мощностью 9,7-18,5м, залегающие под почвенно - растительным слоем мощностью 0,3м. Суглинки светло- и темно-бурого цвета, макропористые, с обильным включением белых вкраплений гипса и пропластками мелкозернистого песка. По гранулометрическому составу суглинки классифицируются в основном как средние пылеватые, реже – тяжелые и легкие пылеватые.

В результате лабораторных испытаний  установлена возможность получения из суглинков кирпича обыкновенного марок 100 -150 при температуре обжига не ниже 950С. Полузаводскими испытаниями, проведенными на Ирша - Бородинском кирпичном заводе, подтверждена возможность получения кирпича обыкновенного  марки 100, отвечающего требованиям ГОСТ 530-54. Месторождение не обводнено. Горнотехнические условия эксплуатации благоприятны для разработки открытым способом. Мощность вскрышных пород составляет 0,2-1,0 м, максимальная глубина отработки – 18,5м. Линейный коэффициент вскрыши 1: 5. Запасы суглинков  в качестве сырья для производства кирпича утверждены ТКЗ КГУ в 1953г. по сумме категорий А+В в количестве 1825 тыс. м³ (А-1065, В -760 тыс. м3) /см табл.1.14/. По состоянию на  01.01.2002 запасы без изменений. Месторождение не разрабатывается, является объектом государственного резерва.

Бурый уголь. Заозерновское проявление расположено в 1 км юго-восточнее ж/д станции Заозерная и в 3 км от п. Ирша. Выявлено в 1931г. Востсибуглем установлен пласт угля мощностью 3,0м. Проявление приурочено к Канско-Ачинскому бассейну Рыбинского угленосного района. Проявление не оценено. Качество бурого угля  не изучено. Ресурсы не подсчитывались.

Торф. Проявление Глубоковское (5П) расположено в 6 км юго-западнее п. Ирша, в 4км от п. Урал. Проявление изучено маршрутно Красноярск край ЗУ в 1936г.

Площадь проявления в границах промышленной глубины торфяной залежи составляет 244 га. Проявление низинного типа. Расположено в пойме р. Камала. Водоприемником является р. Камала., протекающая по торфяному проявлению. Средняя степень разложения торфа - 60%. Мощность торфяного пласта составляет 1,0м.

Прогнозные ресурсы торфа составляют по категории Р1 422 тыс.т.

Камни строительные.

Налобинское проявление 9(П) расположено на правом берегу реки Барга, около д. Налобино, вблизи ст. Заозерная /около железнодорожной магистрали/, в 5км от поселка Ирша и в 3км от п. Урал.

Проявление известно с давних пор. Песчаники с временным сопротивлением раздавливанию до 1510кг/см². Песчаники пригодны для бута. Проявление не оценивалось, не эксплуатировалось, не лицензировано.

Пресные подземные воды.

Баргинское месторождение (2) расположено в 9 км южнее города Заозерный, в 2км юго-западнее п. Урал, на левом берегу пруда Южный, в 5 км от п. Ирша.

Поисковые работы выполнены в 1989-1991гг. Осиновской партией  ГГП «Красноярскгеология». Площадь месторождения составляет 5км². Подземные воды перспективного водоносного горизонта приурочены к отложениям камалинской свиты. Водовмещающими породами являются песчаники и пласты бурых углей. Глубина залегания горизонта 50-135м. Верхним водоупором служат алевролиты и аргиллиты мощностью 10-30м, нижним водоупором - алевролиты  красногорьевской и переясловской свит. Воды горизонта напорные с величиной напора 50-150м. Запасы воды утверждены ТКЗ ГГП «Красноярскгеология» в 1991г. и по состоянию на 01.01.2002г. по категориям А+В+С1 составляют 6,3 тыс. м³/сут. (А-21,3 тыс. м³/сут., В-2,5 тыс. м³/сут., С1-2,5 тыс. м³/сут.). Месторождение не эксплуатировалось.

Подробную характеристику  эксплуатируемых скважин см. в табл.1.14.

Местоположение близлежащих к поселку  месторождений полезных ископаемых представлено на «Схеме охраны окружающей среды» /М 1:5000/.

Лесные ресурсы. По состоянию на 01.01.2008 г. земли лесного фонда Рыбинского района составляют – 112,3 тыс. га, из которых лесных площадей, покрытых лесом, 108, 7 тыс. га.

Предприятий лесного хозяйства муниципальной формы собственности в Рыбинском районе не имеется. Ликвидный запас в лесах составляет - 293,4 тыс.м. куб.

В границе поселка и в его окружении таковых территорий не имеется.

С южной, юго-западной и западной сторон к поселку примыкают пашни. Небольшой березовый лесной массив, который можно использовать в рекреационном назначении, находится на склонах примыкающего горного образования с северо-восточной стороны поселка. В поселке имеется небольшая березовая роща, вписавшаяся в застройку с западной стороны, где расположен парк культуры и отдыха. Парк не обустроен и не спланирован.

Рекреационные ресурсы.  В ресурсно-рекреационной системе Красноярского края Рыбинский район не относится к самым благоприятным, но тем не менее обладает определенными ресурсами для организации и развития массового сезонного кратковременного отдыха. Живописный рельеф, эстетическая  ценность природного ландшафта - предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей поселка.

В настоящее время на левом берегу реки Барга имеются пляжные площадки, необорудованные и неустроенные. Есть незначительные по площади лесопарковые зоны.

Собственных баз выходного дня и лыжных баз поселок  не имеет.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К ПОСЕЛКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ

Таблица № 1.14

| №п/п | № на плане | Вид полезного ископаемого | Наименование месторождения, проявления | Степень освоения | Масштаб-ность | Едини-ца измерен. | Запасы, учтенные балансом | Запасы, не учтенные балансом | Прогноз-ные ре-сурсы Р1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8/П/ | Бурый уголь | Заозерновское /проявление/ | резервное | М | тыс.т | Ресурсы не оценивались |
| 2 | 3/М/ | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича | Иршинское /месторождение/ | резервное | М | тыс. м3 | 1825 |  |  |  | Не оцени-вались |
| 3 | (5П) | Торф | Глубоковское |  | М | тыс.т | 360 |
| 4 | 9/П/ | Камни строительные | Налобинское | резервное |  | тыс. м3 | Ресурсы не оценивались |
| 5 | 2(М) | Пресные подземные воды | Баргинское | резервное | Предель-ная глу-бина изу-чения и добычи- 50-150м, | тыс. м3/сут | 6,3 Не оцени- вались |
| 6 | 17 |  | П. Ирша 1 скв. | Используем. на.глуб180м | Одиночная скважина | м3/сут | 700 |  |  |  |  |
| 7 | 13 |  | П.Урал 4скв | Использу-ем. на. глуб.150м | Группа скважин | м3/сут | 800 |  |  |  |  |
| 8 | 1 |  | В 2 км южнее п.Урал 6 скв, центр. водозаб. | Использу-ем. на. глуб.260м | Группа скважин | м3/сут | 6300 |  |  |  |  |

*

### 1.2  Комплексная оценка природных условий

В результате комплексного анализа природно-климатических условий в границах проектирования можно сделать следующие выводы:

- количества осадков, выпадающих за вегетационный период, достаточно для произрастания овощных, зерновых культур и зеленых насаждений;

- вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех, выращиваемых сельскохозяйственных культур;

- по ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.

В районе проектирования преимущественно дуют ветра северо-восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием юго – западного, а в летние месяцы – западного направления. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осеннее-зимне-весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 2,6– 4,8 м/сек.

По строительно-климатическому районированию  поселок Урал расположен в I климатическом районе с подрайоном IВ. Несущими могут быть грунты  2,3,4,5,6 элементов. Строительная категория грунтов при разработке их одноковшовым экскаватором для почвенно-растительного слоя – I,  для суглинка – II /СНиП IV-2-82 т.1/. Рекомендуются преимущественно свайные фундаменты с заглублением острия свай в песчаник или алевролит.

Подземные воды вскрыты  на глубине 3,0м – 3,9м., что соответствует отметкам 220,20 – 202,35м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1.0м.

Нормативная глубина промерзания для суглинка - 2.50м.

Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

На основании проанализированных данных климатические условия района можно признать достаточно благоприятными для постоянного проживания населения  и отнести их к комфортным.

Неблагоприятными для освоения территории факторами физико - геологического характера является наличие оврагов и карьеров,  образованных в результате хозяйственной деятельности предприятий п. Урал в пределах существующей застройки в период плановой экономики.

К неблагоприятным гидрохимическим факторам отнесено наличие в подземных водах Баргинского месторождения значительных концентраций бенз(а)пирена.

В результате анализа природных минерально-сырьевых ресурсов выделены  приоритетные направления для освоения глин и суглинков легкоплавких для кирпича, а также пресных подземных вод /см табл.1.15/.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Таблица № 1.15

| № п/п | Наименование полезного ископаемого | Полезное назначение ископаемого | Область применения | Возможная организация производства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича | как основная составляющая при производстве кирпича, как строительный и поделочный материал | в отрасли капитально-го строи-тельства, в гончарном производ-стве | Предприятие по добыче и переработке сырья (кирпичный, керамический завод, гончарное производство) |
| 2 | Торф | В виде различной торфяной продукции для обеспечения бездефицитности гумуса в почве: - специальные грунты для тепличных хозяйств; - жидкие, порошкообразные, торфогуминовые удобрения; - органические гранулирован-ные и органоминеральные смеси; - субстраты; - мелиоранты и др. | в отрасли сельского хозяйства | Предприятия по добыче, переработке и реализации |
|  |  | - торфяной бертинат- для восстановления загрязненных водных поверхностей; - волокнистые высокопористые фильтрующие материалы - в доочистке ливневых и сточных вод на локальных очистных сооружениях; - воск из торфа – заменяет стеарин в формах для точного литья, используется для полировочно – предохрани-тельных составов обувных кремов, технической бумаги, лаков, в парфюмерной про-мышленности /мыло, шам-пуни,кремы/,медпрепаратах. | в других отраслях народного хозяйства | Предприятия по добыче, переработке и реализации |

Окончание таблицы № 1.15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Камни строительные | Как строительный материал | в отрасли капитально-го строи-тельства, | Предприятие по добыче и поставке сырья |
| 4 | Пресные подземные воды | для питьевого водоснабжения подземные воды подстилающих песчаников, для производствен-но - хозяйственных нужд - дренажные | во всех отраслях страны | Расширение деятельности действующе-го предпри-ятия |

1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны

и спецтерритории

## 1.3.1 Существующее положение

Поселок Урал по Закону Красноярского Края от 18.02.2005 г. № 13-3019 входит в состав района, является городским населенным пунктом и имеет границу поселения. Площадь территории МО п. Урал – 2168,0 га, в том числе населённого пункта р.п. Урал – 426,0 га.

Население п. Урал на начало проектирования - 1810 человек.

Транспортно-географическое положение п.Урал относительно благоприятное - близость транспортных автомагистралей.

Расстояние до административного районного центра г. Заозерного 8 км.

Поселок находится в центральной освоенной части Рыбинского района, имеет круглогодично транспортную связь, как с районным центром г. Заозерным, г. Бородино, так и с краевым центром. Транспортное сообщение с населенным пунктом осуществляется по  автомобильным дорогам с выходом на федеральную трассу М-53.

Рабочий посёлок Урал возник для обслуживания предприятий  угольнодобы-вающей промышленности. В связи с прекращением добычи (иссякли запасы угля) на угольно-добывающих разрезах вблизи поселка прекратили свою деятельность и градообразующие предприятия, основная часть трудоспособного населения которого высвободилась, создав напряженную социально-экономическую обстановку в посёлке.

Средняя обеспеченность жилищным фондом, приходящаяся на 1 жителя – высокая, 28,9 м² (нормативные показатели по Закону Красноярского края -22м²/чел).

Техническое состояние жилищного фонда по поселку характеризуется  как удовлетворительное -  только 13,7 % строений с большим процентом износа, (свыше 65%).

Требуется проведение мероприятий по улучшению общего состояния жилищного фонда в посёлке:

- замена жилищного фонда, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 7,2 тыс. м² общ. пл.;- то есть реконструкция внутри существующей застройки.

Современный уровень культурно-бытового обслуживания в посёлке отстает от нормативных показателей, как по объему и номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг.  Следует отметить, что на систему обслуживания объектами соцкультбыта населения поселка влияет близость  районного  центра - г. Заозерного  с развитой сетью таковых. Размещение объектов обслуживания в поселке  будет предлагаться, исходя из занимаемого места  в системе расселения.

Здания детских садов имеют большой износ и требуют реконструкции.

Основными проблемами социально-экономического развития поселка на данный момент являются:

- недостаточное развитие экономической базы;

- низкая занятость населения трудовой деятельностью, отсутствие промышлен-ных и коммунальных  предприятий, занятость только в сферах обслуживания и то частичная;

- неудовлетворительное состояние 13,7 % жилищного фонда;

- недостаточное развитие социально-бытового обслуживания и коммунальной инфраструктуры.

- отсутствуют ветеринарный участок, пождепо, объекты спортивного назначения.

Застройка поселка неорганизованная (разбросанная), вытянутая на северо-восток и северо-запад с отсутствием пространственной организации коммунальных зон, наличием свободных, заброшенных территорий, появившихся в результате ликвидации предприятий вследствие дефолта в стране..

Жилая застройка характеризуется в основном мелкой сетью кварталов с преобладанием одноэтажных, некапитальных, с приусадебными участками домов.

Центральная часть поселка выражена одно-, двухэтажной капитальной кирпичной застройкой с инженерным благоустройством, включающим водоснабжение, канализацию и теплоснабжение. Весь поселок электрофицирован.

Промышленно-коммунальные площадки в настоящее время не используются по прямому назначению, заброшены и пустуют. Бывшая шахта Ирша – Бородинского разреза, образованная с восточной стороны, на сегодняшний момент выработана. Границы разработок утеряны вследствие пожара.

Баланс территорий поселка и его характеристики представлен в таблице 5.1 тома 1 «Архитектурно - планировочное решение».

В настоящее время функционирующих предприятий в поселке нет. Все работающие организации заняты в сфере обслуживания.

Оценка существующего положения спецтерриторий позволяет сделать вывод:

- местоположение кладбища благоприятное / удачное географическое расположение (за поселком) с соблюдением санитарно-защитных норм/;

- территории, используемые для захоронения твердых бытовых отходов неудачные - захоронение ТБО выражается  неорганизованным сваливанием отходов на две площадки, неблагоприятно расположенные по розе ветров в западной части поселка; СЗЗ зона практически всецело (более 70%) накладывается на жилую застройку, т. к. западная свалка примыкает к жилой застройке, а западная свалка коммунальной зоны находится в поселковой черте.

1.3.2 Проектное планировочное решение

Перспективное расчетное население по генеральному плану составит:

- на 1 очередь – 1810 человек;

- на расчетный срок –- на расчетный срок – 1850 человек.

Получит дальнейшее развития жилищное, культурно-бытовое и производствен-ное строительство.

Настоящим проектом генерального плана р.п.Урал  намечены и решены следу-ющие основные задачи:

- Упорядочение планировочной структуры поселка на основе сложившейся системы кварталов.

- Выравнивание, упорядочение главных магистралей и улиц местного значения с усовершенствованием дорожных покрытий.

- Улучшение качества жилищного фонда. Строительство новых домов взамен ветхого жилья.

- Развитие инфраструктуры общественных центров в районах сложившейся жилой застройки. Формирование системы поселкового центра.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий и формирование коммунальной зоны поселка.

- Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.

- Вынос спецтерриторий (свалок) поселка и определение местоположение захоронения ТБО.

Основными направлениями территориального развития поселка приняты ныне свободные от застройки и высвободившиеся,  вследствие ее упорядочения и функционального зонирования территории, зоны поселка:

- северо- восточная ( на территории бывшей ПМК) -  для размещения жилищ-ного строительства на расчетный срок;

- северная часть промкомзоны (территория бывшего завода по пр-ву торгового оборудования и примыкающие к ней свободные участки)  - для усадебной застройки с расширенным подсобным хозяйством;

- южная часть  поселка – в промкомзоне и примыкающие к ней свободные участки- для организации промышленно-коммунальной зоны с резервными площадками на расчетный срок.

Архитектурно - планировочная структура р.п. Урала, предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, макси-мальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся плани-ровочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе градостроительного анализа территории  и осуществляются  посредством комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в поселке развитой инфраструктуры  - для обеспечения  наилучших условий проживания.

Проектом  предлагается:

- на освободившихся территориях разместить на перспективу развития зоны жилой усадебной застройки;

- на территории коммунальной зоны предлагается создать свое производство продуктов питания, т.е. мини-предприятий  пищевой промышленности (молочное и хлебо-пекарное производство), а также предприятий малого и среднего бизнеса;  предложено не только производство, но и реализация собственной продукции на территории посёлка.

Основными  планировочными осями остаются  магистральные улицы, вдоль которых предлагается развивать  общественный центр. Основное размещение объектов обслуживания и административно-деловой застройки сформировалось в центральной части посёлка по улицам: ул. Первомайской, Майской, Горького, Октябрьской.

В  проектируемой парковой зоне размещается спортивно-оздоровительный комплекс для активного отдыха. Кроме активного отдыха, предлагается создание условий для  пассивного созерцательного отдыха – прогулочные аллеи, беседки, павильоны, площадки для отдыха родителей с детьми, а также  пляжного отдыха на берегах акватории.

Гаражи, хозпостройки в кварталах усадебной застройки предусмотрены непосредственно на приусадебных участках.

Складских объектов в поселке нет. Необходимы складские территории для объектов торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады для строительных материалов и твердого топлива.

К расчетному сроку для поселка необходимо иметь 1,08 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 0,83 тыс. м2.Основными складскими объектами поселка являются оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, холодильники, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории, необходимые для складов поселкового значения определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения поселка в потребительских товарах (таблица № 1.16).

Расчет вместимости  и площади участков складов поселкового значения

Таблица № 1.16

| № | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов, м2 | Площадь уч-ка, га | Площадь складов м2 | площадь уч-ка, га |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. населт.ч.м2 | расч. на 1т.ч., м2 | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продо-вольственных товаров | 77 | 139,4 | 310 | 0,06 | 77 | 142,5 | 310 | 0,06 |
| 2 | Склады непродо-вольственных товаров | 217 | 392,8 | 740 | 0,14 | 217 | 401,5 | 740 | 0,14 |
| 3 | Распределитель-ные холодильники | 27 | 48,9 | 190 | 0,04 | 27 | 50,0 | 190 | 0,04 |

Окончание таблицы № 1.16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Фруктохранилища | 17 | 30,8 | 1300 | 0,24 | 17 | 31,5 | 1300 | 0,24 |
| 5 | Овощехранилища | 54 | 97,7 | 1300 | 0,24 | 54 | 100,0 | 1300 | 0,24 |
| 6 | Картофелехрани-лища | 57 | 103,2 | 1300 | 0,24 | 57 | 105,5 | 1300 | 0,24 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля | - | - | 300 | 0,05 | - | - | 300 | 0,06 |
|  | Итого: | 449 | 812,8 | 5740 | 1,06 | 449 | 831,0 | 5740 | 1,08 |

### 1.4 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов в сово-купности с наличием свободных трудовых ресурсов позволяет сделать вывод: в по-селке имеется незначительный потенциал для добычи и переработки минераль-ных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отраслям капи-тального строительства, а также для организации производств продукции, вост-ребованной другими отраслями экономики страны, но учитывая близкое распо-ложение районного центра, имеющийся ресурсный потенциал рассмотрен, как сырье для запланированных к развитию предприятий города Заозерный.

Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматри-ваемом поселке позволил выделить основные объекты - загрязнители, которые представлены в таблице /см. табл.1.17 /.

Схема планировочных ограничений, выполненная в составе проекта, позволяет  сделать вывод, что производственно-коммунальные территории, неблагоприятно рассредоточившиеся в теле жилой застройки, существует там преимущественно не нарушая требований ныне действующих СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200- 03, благодаря их бездействию и требует их упорядочения.

СЗЗ открытой электроподстанции, частично накладываясь  на жилую застройку  требует с южной стороны проведения шумозащитных мероприятий.

Спецтерритории (свалки) нуждаются в выносе.

Антенна сотовой связи Компаний Билайн и Мегафон требует формирования зоны ограничения застройки по высоте.

В застройке, попадающей в водоохранную зону Барги и водохранилища, необходима выработка регламента на ее хозяйственную деятельность.

СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

Таблица № 1.17

| № п/ п | Источник загрязнения | Характер выпускаемой продукции | Загрязнение компонента окружающей среды | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воздушного бассейна | водного бассейна | раститель-ности | почв |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная, работающая на твердом топливе (ОООУральские тепловые сети-УТС) | отопительные коммунальные услуги | Выбросами из дымовой трубы | - | Через атмосф. выбросы | Твердые про-изводствен. и бытовые отх. | (Существ.) Контроля нет |
| 2 | Насосно - фильтроваль-ная станция (ООО УТС) | Водоснабжение для хо-зяйственных нужд в ЖКХ | - | хлором | - | - | Фонды изношены |
| 3 | Уральские тепловые сети (выпуски сточных вод) | коммунальные услуги- канализование и водоотведение жидких отходов | Летучими органи-ческ. веществами при разложении органики | Канализа-ционными стоками | - | Стоками путем инфильтрации их в почвы при авариях | Без очистки сбрасываются в Баргу. Очистные отсутствуют |
| 4 | ООО "Бородинское энергоуправление"- Электроподстанция | Выработка электроэнергии | - | - | - | - | Открытая Источник шума, ЭМИ |
| 5 | Автомобильный транспорт / личный и транзитный/ | - | Выбросами от авто-транспорта | При мой-ке машин | Через атмосф. выбросы | - | Источник шума |
| 6 | Кладбище действующее | Захоронение трупов | - | Инфильт в грунто-вые воды | Нарушен. почвен. покрова | При захоро- нении заразно- больных | Располож. вне жилой зоны, за поселком, в 200м. |

Окончание табл. № 1. 17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Две свалки для твердых отходов несанкционированные | Складирование отходов | Летучими органи-ческ. веществами | Инфильт в грунто-вые воды | Нарушен. почвен. покрова | Всеми видами отходов | Примыкающие к жилой зоне, организованы без проекта, СЗЗ не выдержана |
| 8 | Антенна сотовой связи ЕнисейТелеком | Услуги связи | Волны сверхвысокой частоты | - | - | - | За поселком, СЗЗ выдержана |
| 9 | Антенна сотовой связи Билайн, Мегафон | Услуги связи | Волны сверхвысокой частоты | - | - | - | В поселке СЗЗ выдержана |

*

## ГЛАВА II . ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 Охрана воздушного бассейна

2.1.1 Оценка существующего состояния воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна охарактеризовано по данным стационарных

наблюдений Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей    среды с региональными функциями (ЦГМС – Р). Среди 42 административных районов края Рыбинский район отмечен как средний по величине валовых выбросов  вредных  веществ в атмосферу. Краткая характеристика их годовых объемов по району и близле-жащему городу Заозерный /за 2008год/ представлена в таблицах 2.1-2.2:

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ) В АТМОСФЕРУ

Таблица № 2.1

| Пункт наблюдения | Количество источников выбросов загрязняющих веществ | Количество загрязняющих веществ от стационарных источников. тыс.тонн | В том числе выброшено без очистки |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч.органи-зованных ис точников |  | всего | в т.ч.органи-зованных ис точников |
| Рыбинский район | 196 | 147 | 2,3 | 1,3 | 0.9 |
| г.Заозерный | 76 | 54 | 1,6 | 0,6 | 0,5 |

ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Таблица № 2.2

| Пункт наблю- дения | Всего /тонн/ | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | твердых | газообраз-ных и жидких | из них |
|  |  |  |  | диоксид серы | оксид углерода | оксид азота | углеводо-роды без ЛОС |
| Рыбинский район | 1810 | 460 | 1350 | 149 | 765 | 112 | 249 |
| г.Заозерный | 1156 | 402 | 754 | 114 | 519 | 90 | - |

Фоновое состояние воздушного бассейна по последним  данным территориаль-ного центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ Красноярский ЦГМС – Р) оценено в таблице 2.3. Загрязнение колеблется в пределах от 0,34ПДК до 0,59ПДК. Это позволяет  оценить состояние воздушного бассейна как  «благоприят-ное».

Основными источниками существующего загрязнения атмосферы являются:

- котельная, работающая на твердом топливе;

- трубы индивидуальных жилых домов;

-  личные легковые автомобили;

- неорганизованные свалки.

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Таблица № 2.3

| № п/п | Наименование ингредиента | Фоновый уровень мг/м3 | Предельно- допустимая концентрация мг/м3 | Оценка загрязнения /доли ПДК/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 0,170 | 0,500 | 0,34 |
| 2 | Диоксид серы | 0,015 | 0,030 | 0,50 |
| 3 | Оксид углерода | 1,500 | 3,000 | 0,5 |
| 4 | Диоксид азота | 0,050 | 0,085 | 0,59 |

Все /за исключением кладбища и антенн/  источники загрязнения окружающей среды в рассматриваемом поселке являются и основными источниками загрязнения атмосферы /см. табл.1.17 /. По составляющей «теплоисточники» они охарактеризованы в таблице 2.4.

Основными зонами наиболее интенсивного пылевыделения является дымовая труба котельной.

Немалый вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят низкие источники – дымовые трубы индивидуальных жилых домов и личные автомобили.

При численности постоянного населения в районе - 34,7 тыс. человек – обеспе-ченность автомобилями на 1 тыс. жителей составляет 338единиц. Т.к. в поселке Урал проживает 1,8 тыс. человек, количество личного транспорта около 608 единиц.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИК/

Таблица № 2.4

| № п/п | Наименование, местоположение, мощность | Параметры трубы м | Тип и количество котлов | Сте- пень износа | Год постройки | Ингредиенты, выбрасываемые в атмосферу | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная фактич.: Котел №1 (4Гкал/час); Котел №2 (4Гкал/час); Котел№3 (5Гкал/час) ул.Октябрьская №23 | Металлич.: Н=27м, Ду=0,7м | Котел №1 КЕВ-6,5 -14; Котел №2 КЕВ-6,5 -14; Котел №3 КВ-5 ФС | 50 % | 1975 | Пыль неорганическая, ангидрид сернистый, диоксид азота, азота оксид, оксид углерода, бенз(а)пирен | Оборудована системой очистки- Циклон БЦ-259-(65х5),степень очистки-76,3% |

# ХАРАКТЕРИСТИКА   ВАЛОВЫХ   ВЫБРОСОВ  ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ   ВЕЩЕСТВ  В  АТМОСФЕРУ.

# Таблица № 2.5

| Наименования предприятий | Наименование вредных веществ в выбросе | Наличие газоочистного оборудования, степень очистки | Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу до очистки т/г | Количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферу после очистки, т/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «УТС» | Сажа | Циклон БЦ-259-(65х5),степень очистки-76,3% | 36,6 1,93 | 1,93 |
| ООО «УТС» | Пыль неорганическая:70-20% двуокиси кремния | Циклон БЦ-259-(65х5),степень очистки-76,3 | 83,695 4,405 | 4,405 |
| ООО «УТС» | Азота диоксид |  | 24,93 | 24,93 |
| ООО «УТС» | Азота оксид |  | 4,05 | 4,05 |
| ООО «УТС» | Ангидрид сернистый |  | 23,95 | 23,95 |
| ООО «УТС» | Окись углерода |  | 122,3 | 122,3 |
| ООО «УТС» | Бенз/а/пирен |  | 0,0001397 | 0,0001397 |

Для определения размера СЗЗ котельной произведен  расчет загрязнения атмосферы.

Согласно расчету рассеивания веществ, выбрасываемых дымовой трубой теплоисточника, выполненному по утвержденной программе УПРЗА "Эра", приземные концентрации по всем ингредиентам на границах жилой и санитарно-защитной зон не

превышают ПДК. Карты рассеивания ингредиентов продемонстрированы в М1:20000 (см. Приложение: Вариант1).

Расчет показывает, что при неблагоприятных погодных условиях приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемых котельной в границах жилой застройки варьируются в следующих пределах и достигают следующих максимальных значений (см.табл.№2.6):

Таблица № 2.6

| № п/п | Наименование ингредиента | Интервал концентрации вещества в атмосфере в жилой зоне поселка в долях ПДК | Максимальная концентрация ингредиента в атмосфере в долях ПДК | ПДК мг/м3 | Оценка уровня загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сажа | 0,002 – 0,050 | 0,0776 | 0,15000 | Благопр. |
| 2 | Пыль неорганичес-кая:70-20% двуокиси кремния | 0,003 - 0,050 | 0,0771 | 0,50000 | Благопр. |
| 3 | Азота диоксид | 0,255 - 0,450 | 0,4682 | 0,20000 | Благопр. |
| 4 | Азота оксид | < 0.05 | < 0.05 | 0,40000 | Благопр. |
| 5 | Ангидрид сернистый | 0,002 - 0,080 | 0,0839 | 0,50000 | Благопр. |
| 6 | Углерода оксид | 0,30 - 0,34 | 0,3428 | 5,00000 | Благопр. |
| 7 | Бенз/а/пирен | 0,002 - 0,06 | 0,0734 | 0,00001 | Благопр. |
| 8 | Суммация диоксида азота и сернистого ангидрида | 0,287 - 0,500 | 0,5821 |  | Благопр. |
| 9 | Суммация оксида углерода и пыли неорганической | 0,307 - 0,400 | 0,409 |  | Благопр. |

Санитарно-защитная зона принята равной 50м.

2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для повышения уровня благосостояния населения поселка, а также улучшения состояния его воздушного бассейна генеральным планом предусмотрено централизованное теплоснабжение и новой проектируемой застройки/. Источник загрязнения окружающей среды поселка на перспективу его развития по классу «теплоисточник» с перечнем природоохранных мероприятий на них приведены в табл.№ 2.7. Расширения котельной не требуется. Резервных мощностей достаточно для отопления новой застройки.

Источниками загрязнения атмосферы будут являться существующие источники, а также возможные производства с деятельностью 4 и 5 классов опасности. В настоя-щее время производственные предприятия не планируются, но при изменении эконо-мической ситуации в стране существование их возможно в коммунально – складской зоне с классом опасности не выше 4.

ХАРАКТЕРИСТИКА  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОЗДУШНОГО  БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИК/

Таблица № 2.7

| № п/п | Котельная /наименование, местоположение, мощность/ | Технические мероприятия | Ингредиенты, выбрасываемые в атмосферу | Природоохранные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная проектн.13Гкал/час ул.Октябрьская №23 | Капитальный ремонт | Пыль неорганическая, ангидрид сернистый, диоксид азота, азота оксид, оксид углерода, бенз(а)пирен | Оборудование котельной высокоэффектив-ной системой очистки с Коч.= 0,98 |

Согласно расчету рассеивания веществ, выбрасываемых дымовой трубой теплоисточника, работающего на полную мощность (которая по сравнению с действующей больше на 25%), выполненному по утвержденной программе УПРЗА "Эра", приземные концентрации по всем ингредиентам в границах поселка не превысят ПДК при внедрении рекомендуемых природоохранных мероприятий. Расчет показывает, что при неблагоприятных погодных условиях приземные концентрации вредных веществ, выбрасываемых котельной в границах жилой застройки будут варьироваться в следующих пределах и достигать следующих максимальных значений (см.табл.№2.8). По результатам расчета построены карты загрязнения атмосферы (см. Приложение: Вариант 1.2 - Расчетный срок). Предлагаемая высокоэффективная система очистки обеспечит присутствие в атмосфере таких ингредиентов, как сажа и пыль неорганическая  (с содержанием 70-20% двуокиси кремния) на уровне менее 0.05ПДК.  Наиболее загрязняемыми  веществами  в воздушном бассейне поселка будут диоксид азота (максим. 0,4682 ПДК) и оксид углерода (макс. 0,3428 ПДК)

и суммации от: оксида углерода и пыли неорганической (0,3477 ПДК),диоксида азота и сернистого ангидрида (0,5521ПДК). Поскольку ожидаемое присутствие загрязняющих веществ в атмосфере до 0.5ПДК  санитарно-защитная зона сохраняется равной 50м.

Рождение новых предприятий допустимо по проектам, включающим в комплект проектной документации раздел «Охраны окружающей среды», предусматривающий эксплуатацию объекта с учетом осуществления необходимых природоохранных мероприятий.

Таблица № 2.8

| № п/п | Наименование ингредиента | Интервал концентрации вещества в атмосфере в жилой зоне поселка в долях ПДК | Максимальная концентрация ингредиента в атмосфере в долях ПДК | ПДК мг/м3 | Оценка уровня загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Сажа | < 0.05 | < 0.05 | 0,15000 | Благопр. |
| 2 | Пыль неорганичес-кая:70-20% двуокиси кремния | < 0.05 | < 0.05 | 0,50000 | Благопр. |
| 3 | Азота диоксид | 0,255 - 0,450 | 0,4682 | 0,20000 | Благопр. |
| 4 | Азота оксид | < 0.05 | < 0.05 | 0,40000 | Благопр. |
| 5 | Ангидрид сернистый | 0,002 - 0,083 | 0,0839 | 0,50000 | Благопр. |
| 6 | Углерода оксид | 0,30 - 0,34 | 0,3428 | 5,00000 | Благопр. |
| 7 | Бенз/а/пирен | 0,002 - 0,06 | 0,0734 | 0,00001 | Благопр. |
| 8 | Суммация диоксида азота и сернистого ангидрида | 0,257 - 0,55 | 0,5521 |  | Благопр. |
| 9 | Суммация оксида углерода и пыли неорганической | 0,30 - 0,34 | 0,3477 |  | Благопр. |

В целях снижения воздействия выбросов на окружающую среду на действую-щем источнике  необходимо на первую очередь и перспективный период развития поселка проведение природоохранных мероприятий.

Проектом рекомендовано:

1. Руководству ОО «Уральские тепловые сети»:

а) на первую очередь развития поселка

- осуществить капитальный ремонт котельной;

- установить более эффективную систему очистки на дымовой  трубе котельной с    коэффициентом очистки 0,98;

- осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных нормативов - предельно-допустимых выбросов;

- сформировать зеленые СЗЗ вокруг предприятия;

- поддерживать оптимальный режим сгорания топлива в котельной;

- своевременно осуществлять ремонт, чистку и герметизацию газоходов;

- своевременно устранять отклонения в работе пылеулавливающего оборудования;

- исключить варианты хранения твердого топлива на открытых площадках;

- ликвидировать неорганизованные свалки ТБО.

2. Владельцам передвижных источников загрязнения:

б) на расчетный срок:

- перевести транспортные средства на газовый вид топлива.

Для поддержания благоприятного состояния воздушного бассейна необходимо осуществлять периодический производственный лабораторный контроль на ис-точниках загрязнения воздушного бассейна. Контроль проводить в соответствии с ГОСТом 17.2.3.02 – 78/3 аттестованной службой охраны, гигиены труда, промыш-ленной безопасности и экологического контроля.

Предпринимаемые генпланом планировочные мероприятия, включающие упорядочение  существующих производственных территорий, организацию промышленно – коммунальной зоны с учетом розы ветров, а также организацию санитарно - защитных зон немногочисленных предприятий /см. Схему ПСОС/, безусловно улучшат состояние воздушного бассейна в жилых зонах поселка и в комплексе с выполнением рекомендаций генплана сохранят состояние воздушного бассейна на благоприятном уровне.

2.2 Охрана водного бассейна

2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна

В настоящее время на рассматриваемой территории водозабор пресных вод осуществляется ООО «Уральские тепловые сети» из 2 одиночных скважин для питьевого водоснабжения поселка и из поверхностного источника - для хозяйственного и производственно – технического водоснабжения поселка

- артезианская скважина №1 «Береговая», п. Урал, ул. Береговая №1,производительность насоса ЭЦВ 8-16-140;

- артезианская скважина №2 «Шахтерская», п. Урал, ул. Шахтерская №16, производительность насоса ЭЦВ 6-10-140;

- поверхностный водозабор из Баргинского водохранилища. для производственных и хозбытовых нужд - 60,1тыс. м3

Из водозаборных скважин по водопроводным сетям вода поступает на подкачивающую насосную станцию или в две водонапорные башни, откуда направляется к потребителям. Водозаборные сооружения старые, износ основного оборудования составляет 70%, что при эксплуатации сопровождается нередкими порывами сетей и авариями. Забор вод осуществляется на глубине 30м. Очистке не подвергается. Вода рыжая с белым налетом, что свидетельствует о ее низком качестве и  наличии в ней высокого содержания железа и попадании шлаков. Результаты анализов на момент проектирования не представлены. Информация о качестве питьевой воды (протокол  № 087-2012 от 7 июля 2010г.) – не соответствует санитарным нормам по железу, превышая его норму содержания в 6 раз (результаты испытаний - 1,81+0,36 мг/дм3, величина допустимого уровня-0,3 мг/дм3).

Кроме того имеется магистральная водопроводная сеть, транспортирующая питьевую воду из п.Урал в Бородино, проходящая через поселок Ирша.

ООО «Бородинское энергоуправление» добывает пресную воду с пяти водозаборных скважин для водоснабжения п. Бородино, четыре из которых расположены на левобережье р. Барги. Эти воды предварительно поступают на фильтровально-насосную станцию, где подвергаются очистке на хлораторных установках, а затем передаются потребителям в г. Бородино.

Зоны санитарной охраны всех водозаборов отсутствуют. Однако в районе тре-буемых СанПиН ЗСО 1 и 2 поясов четырех скважин ООО «Бородинского энергоуп-равления», расположенных на левобережье Барги, препятствий их формированию нет, а вот поселковая свалка Урала попадает в их СЗО третьего пояса.

В индивидуальной застройке по поселку рассредоточены водозаборные колонки и колодцы. Зоны санитарной охраны не сформированы.

Состояние подземных вод не изучено, не контролируется. По результатам  изысканий отдельных объектов, построенных в г. Заозерный, находящихся по плану в 3 км от Урала, можно отметить, что подземные воды вскрыты на глубине 3,0м. В весеннее время возможен подъем уровня на 1,0м. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно - магниевые, местами гидрокарбонатно - кальциевые, загрязненные, неагрессивные к бетону на всех видах цемента. Грунтовые воды в Урале залегают от поверхности земли ниже, чем в Заозерном, о чем свидетельствует отсутствие заболоченных территорий, а также наличие акватории и водотока на отметках, находящихся на 10м ниже, чем застройка поселка.

Поверхностные воды в границах поселка представлены рекой Барга,  озером Южное (Баргинское водохранилище) и впадающим в него ручьем Безымянный. Питание озера и водотоков осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Река Барга протекает с южной стороны от поселка в 30-40м от основания возвышенности, на склоне которой  раскинулась застройка, удаленная на 60-70м от реки. А с восточной стороны от застройки протекает ручей, периодически пересыхающий в жаркое лето и впадающий в водохранилище.

Состояние этих вод изучено слабо, ручья не изучены вовсе. Характеристики водотоков приведены в разделе «Природные условия» /см.табл 1.11-1.12/. Ежегодно прибрежная зона реки Барга затапливается паводковыми водами. В границах проектируемой зоны они разливаются преимущественно на левобережье, свободное от застройки.

На  38 км от устья р. Барги в южной части поселка Урал расположено Баргинское водохранилище, регулирующее паводковые воды, НПГ которого находится на уровне 228м. Объем - 4.2 млн.м3. Средний уклон реки - 6%. Средневзвешенный - 4%. По данным Красноярского Гидрометеорологического центра / ЦГМС-Р/ наивысший уровень воды 1% обеспеченности равен 209,78м (г.Заозерный).  Зона затопления 1% паводковыми водами не доходит до границ поселка.

Источниками загрязнения водного бассейна в поселке /см.табл.1.16/ являются все потребители, как жители поселка, так и немногочисленные предприятия, и организации, имеющие жидкие отходы и сбрасывающие их в септики, выгребные ямы и канализацию. Протяженность существующих сетей канализации - 11544,3метра, по которым собираются и отводятся жидкие отходы, сбрасываемые по двум выпускам без очистки в реку Барга, безусловно ее загрязняя. Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы – 0,23 (тыс. куб. / сут.). Очистные сооружения канализации отсутствуют. Собранные в поселке стоки отводятся за поселком по грунтовым канавам. Путем инфильтрации отходы попадают  в грунтовые воды, естественно их загрязняя.  Инфильтрационным путем происходит загрязнение грунтовых вод в местах неорганизованных свалок, через которые проходят дождевые и талые воды. Сброс неочищенных стоков неблагоприятно сказывается на состоянии поверхностного водотока.

Местоположение свалок представлено на схеме планировочных ограничений.  Следует отметить их недопустимо близкое расположение: одна-практически примыкает к поселку, другая-находится в поселковой черте, примыкая с юга - к жилью, с востока - к парку культуры и отдыха. Оценка степени загрязнения вод в проекте не представлена ввиду отсутствия таковых исследований. Однако состояние водного бассейна  в границах проектирования можно смело оценить, как неудовлетворительное и требующее незамедлительного проведения водоохранных мероприятий.

Оценка источников загрязнения водного бассейна представлена в табл.2.10, где сделаны выводы для выработки рекомендаций по охране вод от загрязнения.

Причинами, способствующими неблагополучному санитарному состоянию источников питьевого назначения, а так же  поверхностных вод являются:

- отсутствие надлежащим образом устроенных зон санитарной охраны;

- недостаточный контроль за режимом хозяйствования на их территории;

- отсутствие надлежащим образом устроенных водоохранных зон водотоков;

- отсутствие защитных полос водотоков;

- природное загрязнение водоемов;

- антропогенное загрязнение водоемов и подземных горизонтов;

- неудовлетворительное состояние надземных объектов водоснабжения населения,

- недопустимое водоотведение канализационных стоков.

2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна

Для предотвращения загрязнения питьевой воды в качестве первоочеред-ных мероприятий в генплане организованы зоны санитарной охраны первого и второго пояса водозаборных скважин и водонапорных  башен /см.схему ПСОС/, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110 – 02  и составляют: /см.таблица № 2.7/.  В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется  ведение мониторинга водного бассейна,  как поверхностного так и подземного, мест складирования твердых отходов и санитарно-защитной зоны существующих свалок, регулярное осуществление периодического контроля питьевых вод на всех водозаборах.

ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица № 2.7

| № п/п | Источник водоснабжения | Зона санитар-ной охраны 1 пояса | Зона санитарной охраны 2 пояса | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | га | м | га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водозаборная скважина №1 | 30 | 0,3 | 200 | 12,5 | Хозяйственно - питьевое назначение ООО «Уральские тепловые сети» |
| 2 | Водозаборная скважина №2 | 50 | 0,78 | 200 | 12,5 |  |
| 3 | Водонапорная башня №1 | 10 | 0,0313 | 30 | 0,7814 |  |
| 4 | Водонапорная башня №2 | 10 | 0,0313 | 30 | 0,7814 |  |

Окончание таб. № 2.7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Поверхностный водозабор | 100 |  |  |  | Производственно – хозяйст-венного назначения |
| 6 | Водозаборная скважина №1 ООО «Бородинского энергоуправления» | 50 | 0,78 | 200 | 69,8 | Питьевого назначения |

Зоны санитарной охраны источника хозпитьевого водоснабжения включают три пояса:

I пояс - зона строгого режима;

II пояс - зона ограничений;

III пояс - зона ограничений и регулирования.

Территория I пояса ограждается по суше забором по столбам высотой не менее 2 м. Вдоль границы устанавливаются указатели с надписью «Запретная зона».

На территории зон II и III поясов в характерных точках устанавливаются столбы - указатели с перечнем запрещенных мероприятий. В каждом из поясов, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- выпас скота, расположение стойбищ и животноводческих ферм, сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и прочих загрязнений;

- расположение зданий, не оборудованных канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-венного покрова, производить при обязательном согласовании с центром госу-дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запретить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли.

- не допускать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- предприятиям и производствам, адресно  находящимся в данных зонах, разра-ботать водоохранные мероприятия, обеспеченные источниками финансирования и согласованные с центром государственного санэпиднадзора;

- при отведении территории под строительство или перепрофилирование действующих предприятий согласовывать степень опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- работы по добыче песка, гравия, в пределах ЗСО производить лишь при обосновании и согласовании с органами государственного санэпиднадзора;

- запретить сброс промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и ливневых сточных вод;

- осуществлять регулярную зачистку от загрязненного снега и отходов промдея-тельности территорий, находящихся в ЗСО.

В этих зонах не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Обязательны выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенного пункта и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Организациям, контролирующим  ныне состояние питьевой воды: Ачинскому филиалу «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и Испытательному лабораторному центру «ЦГиЭ» рекомендуется выполнять химические анализы и микробиологические исследования питьевой воды не периодически и выборочно, а систематически и на всех водозаборах  поселка, включая колодцы и колонки.

В генплане разработана схема централизованного водоснабжения поселка с канализованием  его бытовых и производственных стоков на предусмотренные проектом канализационные очистные сооружения (см. схему инженерной инфраструктуры). Объем стоков  на 1 очередь составит 3245,8м3/сут.; на расчетный срок – 333м3/сут.

В проекте учтены водоохранные зоны существующих водотоков и определены ВОЗ озера /см. схемы планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды – ПОиССОС и ее прогнозируемого состояния - ООС/, размеры которых представлены в таблицах 2.8 - 2.9.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- захоронение скота;

- погребение умерших;

- захоронение любых отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, живых организмов;

- движение и стоянка транспортных средств;

В границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы шириной 50 м от береговой линии, на которых введены дополнительные ограни-чения хозяйственной деятельности, а именно запрещены:

- распашка земель;

- размещение  отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ

Таблица № 2.8

| № п/п | Наименование водотока | Длина, км | Водоохранная зона | Приток реки | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ширина м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Река Барга | 56 | 200 | Река Кан | левый |
| 2 | Ручей Безымянный | менее 10 км | 50 | Баргинское водохранилище | правый |

Т.к. возможное экономическое развитие поселка предполагает освоение природных месторождений и проявлений полезных ископаемых (между п. Ирша и п. Урал), в случае вскрытия водоносных горизонтов при использовании недр, целесообразно принять меры по охране подземных водных объектов.

ВОДООХРАННАЯ  ЗОНА  АКВАТОРИИ

Таблица № 2.9

| № п/п | Наименование акватории | Водоохранная зона | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина м | площадь га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Озеро Южное (Баргинское водохранилище) | 200 | 96,2 | Поверхностный водозабор произ-водственно – хозяйственного назначения, акватория рекреационного назначения |

В границах поселковой черты выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки поселка, в которой  все стоки поверхностных и талых вод с асфальтированных территорий, преимущественно по открытой системе отвода, собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. В целях охраны вод от загрязнения проектом предусмотрено два локальных очистных сооружений ливневых стоков закрытого типа для полной очистки собранных поверхностных загрязненных вод, которые впоследствии, очищенные, сбрасываются:

- с №1- в р.Барга;

- с №2 – в оз. Южное.

В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод со стороны ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

В табл.2.10, где дана комплексная оценка загрязнению водного бассейна, сделаны выводы и даны рекомендации по охране его от загрязнения.                                                                                                Проектом рекомендовано:

- срочное строительство поселковых канализационных очистных сооружений по предварительно разработанному и согласованному проекту, предусматривающему полную биологическую очистку стоков с доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков для сброса в водоток рыбохозяйственного назначения на уровень предельно – допустимых концентраций;

- закрытие несанкционированных свалок ТБО;

- ликвидация сливных ям и надворных туалетов по окончанию строительства общепоселкового канализационного коллектора и очистных сооружений;

- проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод и в первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах, колонках и колодцах;

- разработка проекта ЗСО источников водоснабжения (водозаборных скважин №1, 2);

- организация зон санитарной охраны первого и второго поясов водозаборных скважин и водонапорных башен с регламентированием хозяйственной деятельности в них;

- формирование водоохранных зон акватории и водотоков;

- выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой линии;

- реконструкция существующей системы инженерного оборудования ЖКХ поселка;

- реконструкция и модернизация водозаборов с добычей питьевой воды с проектного уровня (Н -150м) с установкой на них систем водоочистки;

- чтобы ограничить поступление в подземные воды окислителей, являющихся причиной повышенного ожелезивания подземных вод /зафиксированное в пробах скважин/, при эксплуатации водозабора следует выполнять необходимые требования:

- затрубное пространство кондуктора должно быть зацементировано;

- устье скважины закрыто герметично;

- при установке фильтра необходимо избегать интервалов с мощными прослоями углей.

-  предприятиям существующим и вновь организовывающимся необходимо организовывать очистку производственных и поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях.

# ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА

# Таблица № 2.10

| № п/п | Источник загрязнения вод и его местоположение | Источники водоснабжения предприятий, объектов | Условия сбора жидких отходов, пути загрязнения | Условия удаления жидких отходов | Оценка сбра-сываемых стоков | Выводы и рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предприятия | С фильтроваль-но-насосной станции по водо-сточн. сетям | Канализационная сеть | Сброс в реку Барга | крайне неблагопри-ятно- | Строительство канализационных очистных сооружений и отвод стоков на них |
| 2 | Благоустроен-ные объекты ЖКХ поселка | Водозаборные скважины | Канализационная сеть | Сброс в реку Барга | крайне неблагопри-ятно |  |
| 3 | Полублагоуст-роенные объекты ЖКХ поселка Урал | Водозаборные колонки, колодцы | Септики | Вывоз на свалку твердых отходов | неблагопр. | Экспертизирование септи-ков и ликвидация не соот-ветствующих требованиям СанПиН |
| 4 | Неблагоустро-енные объекты недвижимости | Водозаборные колонки, колодцы | Выгребные ямы | Инфильтрация в грунт | неблагопр. | Установка герметичных септиков или подключение к поселковому канализац. коллектору |
| 5 | Свалки ТБО | - | Грунтовые воды загрязняются при инфильтрации в них дождевых и талых вод, проходящих ч/з свалку | Распрост-ранение с F=1,4га | неблагоприят-но-вблизи жи-лой зоны-СЗЗ свалок налага-ется но ЗСО колодцев, колонок | Закрытие, вынос и рекультивация свалок |

Окончание таблицы № 2.10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Кладбище |  | Грунтовые воды загрязняются при инфильтрации в них продуктов разложения трупов | Стоков нет. | Расположено в 298м от жилья (СЗЗ - 100м) –усл.благоприят | Формирование СЗЗ в 100м. |
| 5 | Благоустроен-ные объекты ЖКХ (проекти-руемые) | Из взб. сква-жин централи-зованного во-доснабжения | В канализационную систему | Очищенные на канализа-ционных очистных сооружениях в р.Барга | благоприятное | Строительство канализа-цион. очистных сооружен. по предварительно разработанному и утвержденному проекту |

2.3 Охрана почв

2.3.1 Оценка существующего состояния почв

Площадь территории МО п. Урал – 2168,0 га, в состав которого входит рабочий поселок Урал, по обмеру чертежей генерального плана равна 426,0 га.

ТЕРРИТОРИИ р. п. УРАЛ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Таблица № 2.11

| № п/п | Территории | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
| 1. | Сельскохозяйственного использования (огороды и другие цели) – всего в т.ч.: | 23,8 | 5,6 |
| 2. | Под застройкой без резервных территорий (жилая застройка, общественно-деловая, озеленение общего пользования, улицы и т.д.) – всего в т.ч.: | 214,8 | 50,4 |
|  | - жилой | 125,9 | 29,6 |
|  | - общественно-деловой | 3,4 | 0,8 |
|  | - озеленением общего пользования | 16,0 | 3,8 |
|  | - улицами, проездами | 43,2 | 10,0 |
|  | - промышленно-коммунальной, складской и инженерно-технических сооружений | 26,3 | 6,2 |
| 3. | Прочие территории – всего, в т.ч.: | 187,5 | 44,0 |
|  | - поселковый лес и растительность | - | - |
|  | - под водными объектами | 85,5 | 20,1 |
|  | - под дорогами | - | - |
|  | - нарушенные – карьеры | 7,9 | 1,9 |
|  | - свалки | 2,47 | 0,5 |
|  | - не вовлеченные в градостроительство (природный ландшафт, болота, неудобицы) | 91,63 | 21,5 |
|  | Итого: | 426,0 | 100,0 |
|  | - кладбище (за поселковой чертой) | 2,3 | 0,5 |
|  | - свалка (за поселковой чертой) | 6,0 | 1,4 |

По современной структуре использования земель, в границах населённого пункта можно сделать вывод, что большая часть земель занята застройкой, почти 44 %.

Кроме этого, 22,6 % территории, не вовлечено в градостроительство, а с учетом нарушенных территорий ( занятых свалками и карьерами)- 24,8 % территории.

ТЕРРИТОРИИ  РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА УРАЛ  ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Таблица № 2.12

| № п/п | Показатели | Современное использование | По генплану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | %% | на 1 очередь | на расчетный срок |
|  |  |  |  | га | %% | га | %% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общая площадь территорий в пределах границы -всего в том числе: | 426,0 | 100,0 | 426,0 | 100,0 | 426,0 | 100,0 |
| 1.1. | Территории жилой застройки усадебного типа – всего | 109,5 | 25,7 | 109,5 | 25,7 | 125,0 | 29,3 |
| 1.2. | Территории общественно-деловой застройки – всего | 16,4 | 3,8 | 17,0 | 4,0 | 18,0 | 4,2 |
| 1.3. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 0,9 | 3,8 | 0,9 |
|  | – парки, бульвары, скверы | 16,0 | 3,8 | 24,2 | 5,7 | 24,2 | 5,7 |
|  | - санитарно-защитное озеленение | 16,0 | 3,8 | 24,2 | 5,7 | 24,2 | 5,7 |
| 1.4. | Территории лесопарков – всего | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Территории улиц, проездов | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Территории производственно -коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | 43,2 | 10,0 | 49,3 | 11,6 | 49,3 | 11,6 |
| 1.7. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) – всего | 26,3 | 6,2 | 23,5 | 5,4 | 23,5 | 5,4 |
| 1.8. | Территории прочие: | 23,8 | 5,6 | 23,8 | 5,6 | 23,8 | 5,6 |
|  | - поселковый лес и растительность | 187,5 | 44,0 | 174,9 | 41,0 | 158,4 | 37,2 |
|  | - под дорогами | - | - |  |  |  |  |
|  | - под водой и пляжем | 85,5 | 20,1 | 86,8 | 20,4 | 86,8 | 20,4 |
|  | - нарушенные (карьеры) |  |  |  |  |  |  |
|  | - рекультивируемые | 7,9 | 1,9 | - | - | - | - |
|  | - иные территории (невовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | - | - | 7,9 | 1,8 | 7,9 | 1,8 |

По современной структуре использования земель в границах поселения можно сделать вывод, что занятая под застройкой территория – это преимущественно жилая застройки усадебного типа, более 50% которой  занято садами и огородами  т.е.под сельскохозяйственным  использованием.

Почвенный покров рассматриваемого района характеризуется неоднородно-стью, выражающейся в морфологических и физико – химических свойствах почв. Сильно расчлененный рельеф и активная деятельность ветра – причина формирования почв различной мощности гумусовых горизонтов, различного естественного плодо-родия.

Территория расположена в двух почвенно-географических зонах, характеризу-ющихся несколько  различными условиями создания почвенного покрова. Основная часть проектируемого района находится в лесостепной зоне среднесибирской про-винции серых лесных почв, выщелоченных и обычных черноземов.

Серые лесные почвы сформированы в условиях большого влияния длительного сезонно-мерзлотного горизонта. Механический состав их обычно суглинистый и тяжелосуглинистый, иловато-пылеватый, с содержанием частиц ила до 25-30 %. Структура – комковато-зернистая, что обуславливает их хорошие водно-физические свойства.

Выщелоченные черноземы – наиболее распространенный подтип почв среди черно-земов лесостепи. Они составляют основные освоенные массивы на которых возделывают-ся сельскохозяйственные культуры. Выщелоченные черноземы лесостепи по механичес-кому составу обычно суглинистые.

Обыкновенные черноземы. Мощность гумусового горизонта колеблется от 25-30 до 40-45 см, а гумуса от 7 до 10%. Содержание питательных веществ в этих почвах высокое, но во влажные годы растениям не хватает соединений фосфора, в таких условиях бурно развивается зеленая масса, но задерживается созревание.

Эрозия почв. Особенности климата становятся факторами активного развития водной и ветровой эрозии. Ветровая эрозия (дефляция) – интенсивное перемещение частиц почвы и подстилающих ее пород по земной поверхности и в воздушном потоке повседневно протекает медленно, но постоянно истощает и разрушает почву. Может проявляться зимой, особенно после сухой осени. Интенсивным и вредоносным видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие с конца апреля на не занятых растительностью распаханных полях и на территориях нарушенных земель, и продолжающиеся до середины июня, когда поверхность уже защищается зеленым покровом всходов яровых культур. В период ливней имеет место плоскостная (смыв) и линейная (размыв) водная эрозия. Ливни в июле – августе вызывают смыв распаханных и взрыхленных слоев на земледельческих участках поселка. Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное отношение к земле, неправильная, без учета рельефа, обработка почвы, распашка эрозионноопасных участков.

Основными источниками загрязнения почв в проектируемом районе являются свалки, септики, выгребные туалеты и кладбище /см. табл.№1.16/.  Площадь земель, занятая свалками, оврагами - это территория нарушенных земель.

Овраги преимущественно природные- результат деятельности водной эрозии. Овраги в районе бывшей ПМК – результат деятельности человека: добыча  глин и гравия для местных нужд.

Складирование твердых отходов осуществляется неорганизованно. СЗЗ свалкок составляет 1000м, фактически накладываясь на весь поселок, занятый усадебной застройкой, что составляет 70% от всей селитебной территории. Расположены свалки:

- северо-западная примыкает  с западной стороны к поселку, площадью 6 га;

- юго-западная примыкает к жилой застройке, находясь в границах поселка, площадь 2,8га.

Т.о. эти спецтерритории в силу несанкционированности и устройству их не по проекту  неорганизованно принимают все виды ТБО в объеме 328,9т/год, имея СЗЗ в 1000м и налагаясь ею практически на 70% территории поселка, попадая на сады, огороды, ЗСО колонок и колодцев питьевого назначения, а также водоохранную зону реки Барга.  В настоящее время отведена площадка временного хранения ТБО в п. Урал (площадь-400 кв. м, местоположение- примерно в 500 м от п. Урал по направлению на юго запад, наличие разрешительной документации-договор аренды №23/6, на период эксплуатации с 26.07.2010г по 25.07.2015г.

Характер и ассортимент твердых бытовых отходов, складируемых на свалках, включает отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор, неопасные отходы предприятий поселка. Транспортировка отходов к месту складирования осуществляется специализированным автотранспортом. Все виды работ, связанные с погрузкой и выгрузкой отходов немеханизированы.

Кладбище находится на расстоянии 298м от жилья, требующего 100-метрового санитарного разрыва до жилой застройки. Условия расположения благоприятные. Площадь его составляет 2,3 га.

Комплексная характеристика источников загрязнения почв и их оценка отражена в таблице 2.14.

В поселке 50%  асфальтированных дорог. Придорожные канавы отсутствуют. Локальных очистных сооружений не имеется. Поверхностные стоки не организованы. Т.о. все образующиеся загрязнения инфильтруются в почвы.

Неочищенные жидкие  стоки, сбрасываемые неблагоустроенными хозяйствами поселка на почвенный покров, вне сомнений загрязняют их всем содержимым.

2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения

Разработка генерального плана констатирует, что в поселке останется высокий процент усадебной застройки на селитебной территории, что свидетельствует об  использовании 70 % этих земель в сельскохозяйственном назначении. Т.е. почвенный слой на этой территории ежегодно будет  распахиваться и периодически рыхлиться.

На дальнейших этапах освоения посёлка произойдет трансформация. Часть про-чих территорий перейдут в категории земли застройки, а также рекреации, спорта под промышленную и иную застройку.

Баланс проектной территории составлен по результатам обмера чертежей проекта генерального плана и приведен в таблице № 2.12.

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению

с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий.

На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения.

В целях охраны почв от загрязнения проектом вертикальной планировки все загрязнения с асфальтированных территорий стоками поверхностных и талых вод по лоткам собираются и отводятся на локальные очистные сооружения.

Несанкционированные свалки, а так же некогда выделенный участок для размещения площадки для хранения ТБО  проектным решением ликвидируются с единовременной рекультивацией  нарушенных земель.

План мероприятий по нарушенным территориям и источникам загрязнения почв освещен в табл. 2.14.

РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Численность населения на 1 очередь составляет 1810 человек.

Расчетная численность населения на расчетный срок – 1850 человек.

Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

на 1 очередь составляет 300 кг ×1810 =543тонн /год

на расчетный срок	300 кг × 1850 =555тонн /год

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 19,44га. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг в год с 1 м2 твердых покрытий составит:

- на 1 очередь                     5 кг  × 194400м2 = 972т /год

- на расчетный срок 	5 кг  × 194400м2 = 972т /год

- общее количество отходов   на 1 очередь

543  т/год + 972 т/год = 1515 т/год

- общее количество отходов на расчетный срок

555 т/год + 972  т/год = 1527 т/год

В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, таблица 12, размер земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год 0,02 - 0,05 га. Необходимый резерв территории для полигона ТБО составит:

- на первую очередь       1,515  т/год × 0,02 га × 15 лет =  0,45 га

- на расчетный срок        1,527  т/год × 0,02 га × 15 лет = 0,46 га

Необходимое количество машин  для уборки территорий и вывоза мусора опре-делено согласно СНиП и сведено в таблицу 2.13. Количество уборочных машин рас-считано, исходя из площади твердых покрытий, которая составляет 260805м2 из ко-торых 214470 м2  - дорожные одежды, 46335 м2 – тротуары и площади.

Таблица 2.13

| Тип машин | Нормативное | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 | 2 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий | 1 | 2 |

Твердые отходы поселка целесообразно вывозить на полигон для компостирования ТБО города Заозерный,  выполненный по проекту с соблюдением технологии захоронения ТБО, определенный в генеральном плане города в восточной части города площадью 4,6га с организацией СЗЗ в 500м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В целях улучшения санитарно - гигиенического состояния почв поселка проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий и рекомендуется:

- вынос существующих несанкционированных свалок ТБО с  проведением механической рекультивации   территорий;

- разработать рациональную схему сбора производственных и бытовых отходов по поселку, определив и оборудовав мусоросборные площадки для временного хранения ТБО;

- систематически, согласно требованиям СанПиН, выполнять санобработку мусоросборных контейнеров;

-  разработать программу, направленную на сокращение отходов производства и потребления;

- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах поселковой черты и в районах хозяйствующих предприятий поселка;

- овраги в границах поселка проектом предлагаются к засыпке;

- участки нарушенных территорий подлежат биологической рекультивации;

- захоронение ТБО осуществлять на полигоне города Заозерный, своевременно собирая и транспортируя их на полигон;

- сбор и транспортировку к месту утилизации отходов 3кл. опасности и ниже осуществлять на контрактной основе с предприятиями, имеющими лицензию на их утилизацию.

В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ

Таблица № 2.14

| № п/п | Источник загрязнения почв и его местоположение | Существующее положение | F га | Оценка | Предлагаемые проектом мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Свалка ТБО №1 (северо-западная) | Вне поселковой черты от жилой зоны в 30м с нарушением санитарных разрывов до жилья Складируются твердые отходы всех видов. | 6 | Несанкционированная, неконтролируемая, не по проекту; СЗЗ не вы-дежана(треб.1000м); налагается на жилые зоны | Ликвидация с последующей рекультивацией. Захоронение отходов на полигон ТБО города Заозерный, выполненный по проекту. |
|  | Свалка ТБО №2 (юго-западная) | В черте поселка. Примыкает к жилой зоне, в 30м от парка культуры и отдыха | 2,8 | Несанкционированная Неблагоприятно-СЗЗ 1000м налагается на жилые зоны | Ликвидация с последующей рекультивацией. Захоронение отходов на полигон ТБО города Заозерный |
| 2 | Кладбище действующее | Вне поселковой черты в юго- восточной части | 2,3 | Расположено в 298м от жилья (СЗЗ – 100м) –усл. Благоприятно | Формирование СЗЗ в 100м. |
| 3 | Септики жилого сектора и объектов соцкультбыта, Надворные туалеты | В застройке жилого назначения |  | Осн.часть установлена без проекта, в нарушении сан. норм., негерметичные загрязняют почвы | Все септики проэкс-пертизировать и, несоот-ветствующие требованиям СанПиН, ликвидировать; |
| 4 | Карьеры | Рядом с застройкой жилого назначения | 1,0 | Нарушенные территории | Биологическая рекультивация |
| 5 | Овраги | Рядом с застройкой жилого назначения |  | Нарушенные территории | Биологическая рекультивация |

2.4 Охрана растительного мира

2.4.1 Оценка существующего состояния растительности

Анализ существующего положения озеленения поселка показывает, что, не смотря на богатое ландшафтное окружение, Урал не имеет ярко выраженного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в палисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, час-тично, вдоль улиц. Не озеленены производственные территории. Отсутствует озеленение санитарно-защитных зон.

Отмечен крайне малый процент территорий под зелеными насаждениями общего пользования – 1 м2 /чел. Березовый природный лес, примыкающий к по-селку с восточной стороны, удален и раскинулся на окаймляющих  поселок склонах. Благоприятно наличие березовой рощи в Урале, где находится посел-ковый парк культуры и отдыха.

Преобладающим видом древостоя являются лиственные (береза). На пологих участках пойм водотоков растет тальник.  Существенный вклад в озеленение поселка вносят садовые и дачные участки. Средний возраст древостоя  в прилегающем к поселку лесе – 40 лет.

Ассортимент произрастающих пород в лесах района: из хвойных - сосна, ель, пихта, лиственница, кедр; из мягколиственных - береза, осина, тополь, ивы древовидные.

Почвенно-растительный слой нарушен незначительно (в карьерах, оврагах). Условия для формирования озеленения благоприятные.

2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира

Система зелёных насаждений формируется для  оздоровления окружающей человека среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения архитектурно-художественного облика посёлка.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственно-коммунальных участках.

Проектом генерального плана предусматривается  единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания, а также с имеющимся зелёным массивом.

Проектная система включает в себя  озеленение улиц, организацию бульва-ров, скверов, лесопарковой зоны, санитарно-защитных полос, а также палисадни-ков и усадебных участков. Согласно планировочному решению вокруг озера и по берегам водотоков формируются водоохранные зоны (ВОЗ).

Улицы озеленены рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарни-ков. Отдельные зелёные элементы вводятся в планировочную структуру, занимая непригодные для застройки территории. Существенно увеличивается площадь зе-леных насаждений общего пользования.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Таблица № 2.15

| № п/п | Показатели | Един.измер | Современ состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Территория |
|  | Общая площадь территорий в преде-лах границы населённого пункта – всего в том числе: | га % | 426,0 100,0 | 426,0 100,0 | 426,0 100,0 |
| 1.3. | Территории озеленения общего пользования – всего в т.ч.: | -//- | 16,0 3,8 | 24,2 5,7 | 24,2 5,7 |
|  | – парки, бульвары, скверы | -//- | 16,0 3,8 | 24,2 5,7 | 24,2 5,7 |
|  | - защитное озеленение | -//- | - | - | - |
| 1.4. | Территории лесопарков | -//- | - | - | - |
| 1.5. | Территории улиц, проездов | -//- | 43,2 10,0 | 49,3 11,6 | 49,3 11,6 |
| 1.6. | Территории производственно-коммунальные, складские и инженерно-технических объектов – всего | -//- | 26,3 6,2 | 23,5 5,4 | 23,5 5,4 |
| 1.7. | Территории с/х использования (огороды и другие цели) – всего | -//- | 23,8 5,6 | 23,8 5,6 | 23,8 5,6 |
| 1.8. | Территории прочие: | -//- | 187,5 44,0 | 174,9 41,0 | 158,4 37,2 |
|  | - поселковый лес и растительность | -//- | - | - | - |
|  | - под дорогами | -//- | - | - | - |
|  | - под водой и пляжем | -//- | 85,5 20,1 | 86,8 20,4 | 86,8 20,4 |
|  | - нарушенные (карьеры) | -//- | 7,9 1,8 | - | - |
|  | - рекультивируемые | -//- | - | 7,9 1,8 | 7,9 1,8 |
|  | - иные территории (не вовлеченные в градостроительную деятельность, природный ландшафт, неудобицы, резерв для застройки и др.) | -//- | 92,8 21,8 | 80,2 18,8 | 63,7 15,0 |
| 1.9 | Водоохранные зоны | га | 0,0 | 103,5 | 153,5 |

Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы ввиду  резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.

В границах поселковой черты т. о. будут присутствовать леса только I группы (водоохранные леса, защитные полосы вдоль автомобильных дорог, санитарно-защитные зоны коммунальных и производственных предприятий). В балансе территорий генерального плана поселка это выражено технико-экономическими показателями табл.№11.1 (том 1).В лесах 1 группы допустимы только рубки ухода, санитарные рубки и другая лесохозяйственная деятельность, направленная на воспроизводство лесного фонда, сохранение экологического равновесия.

Производственные и коммунальные территории проанализированы на условия формирования СЗЗ, согласно СанПиН. В генеральном плане СЗЗ организованы и представлены в таблице 2.16.

ФОРМИРОВАНИЕ САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН

Таблица № 2.16

| № п/п | Наименование предприятия, территории | Размер СЗЗ | Предлагаемые проектом мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная (фактическая мощность) | 50 | Орган. озелен. СЗЗ |
|  | Котельная (проектная мощность) | 50 |  |
| 2 | Фильтровально-насосная станция | 30 | Формир. охр. зоны |
| 3 | Электроподстанция | 300 | открытая - озелен. СЗЗ |
| 4 | Кладбище | 100 | Орган. озелен. СЗЗ |
| 5 | Несанкционированные свалки (№1,№2) | 1000 | ликвидация |
| 6 | Коммунально-складская территория | 50 | Орган.озелен.СЗЗ |
| 7 | Вышка сотовой связи (ЕТК, Билайн, Мегафон) | 200 | Озеленение кустар-ником( не выше 6м) |
| 8 | ЛЭП /110кв/ | коридор50м | Формирование зе-леного газона, воз-можна невысокая живая изгородь |
| 9 | ЛЭП /35кв/ | коридор40м |  |
| 10 | ЛЭП /до 20кв/ | коридор 5м |  |
| 11 | Предприятия с деятельностью не выше 5кл. опас. /на резервных территориях/ | 50 | С организ. озелен. СЗЗ |
| 12 | Предприятия с деятельностью не выше 4кл. опасн. /на резервных территориях/ | 100 | С организ. озелен. СЗЗ |
| 13 | Канализационные очистные сооружения в закрытом помещении (проектируемые) | 150 | С организ. озелен. СЗЗ |
| Окончание табл.№ 2.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Локальные очистные ливнестоков (проектируемые) закрытые | 50 |  |

Резервные площадки размещены с учетом санитарно-защитных разрывов от жилья и продемонстрированы на схемах генплана и «Охрана окружающей среды». В таблицах атрибутов предписана возможная деятельность, предполагающая различные условия использования производственно-коммунальных  территорий согласно классам опасности /4 - 5/.

Составной частью общей системы озеленения поселка будут и зеленые насаждения немногочисленных производственно-коммунальных территорий и их санитарно-защитных зон, подбор которых рекомендуется осуществить из ассортимента газоустойчивых и пылеустойчивых.

Водоохранные зоны, предлагаемые проектом,  также рекомендуется озеле-нить лесопосадками. А в коридорах  вдоль воздушных линий электропередач –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом, возможно формирование невысоких живых изгородей (до 1,5м)

Благоустраиваются с озеленением и организацией мест отдыха для жителей поселка побережье водохранилища.

Рекреационные зоны предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки. На последних предполагается формирование спортивного газона из трав, устойчивых к вытаптыванию.

Помимо декоративных функций на озеленение возлагаются важные санитарно-защитные, ветрозащитные, шумозащитные и снегозащитные функции.

На немногочисленных лесных территориях и будущих сформированных СЗЗ и ВОЗ обязательно своевременное лесовосстановление – соблюдение основного принципа воспроизводства лесов.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, повреждённых лесов путем естественного, искусственного или комби-нированного методов лесовосстановления. В целях содействия естественному ле-совосстановлению осуществляются следующие мероприятия:

- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспо-собного поколения главных лесных древесных пород, способных образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения (подрост);

- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древесных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвующих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров (молодняк);

- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

- минерализация поверхности почвы;

- огораживание площадей.

Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, ре-комендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и надлежащим образом беречь лес от пожаров.

2.6 Охрана недр

Перспективное развитие экономики предполагает появление в поселке пред-приятий, добывающих минеральные природные ресурсы – глины и суглинки, являющиеся объектом государственного резерва, пресные подземные воды. Поскольку недра – невозобновляемая часть литосферы, целесообразно осуществлять разработку месторождений не хаотично, а по предварительно выполненным проектам.

Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указананной раз-ведкой, что при совершенствовании технологии добычи приведет не только к уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных ископа-емых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры  после выработки подлежат своевременной рекультивации.

2.7 Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов

Физическими  факторами в проектируемых границах являются зоны электро-магнитного излучения /ЭМИ/, формирующиеся на путях прохождения линий электропередач, электромагнитные поля /ЭМП/, создаваемые передающими ради-отехническими объектами, объектами связи и шум, порождаемый различным громко работающим оборудованием и транспортом.

Источником электромагнитного излучения в поселке является объект сотовой связи  – антенна ОАО «Мегафон», ОАО «Билайн», расположенная на крыше ФНС на высоте 245,5м относительно уровня моря, формирующая зону ЭМИ радиусом 200м на высоте 8м от поверхности земли. Т.о.  постройки, достигающие высотной отметки 253,5 м будут являться и преградой для улавливания сигналов, и находиться в зоне сверхвысоких частот. В настоящее время таковые отсутсвуют, а на перспективу развития поселка - это зона ограничения застройки по высоте.

За поселком, на самой высокой точке близлежащего склона (в сторону кладбища) находится антенна сотовой связи ОАО ЕТК, формирующая 200-метровую зону СВЧ на высоте27м от поверхности земли. В этой зоне и высотная, и малоэтажная  застройка отсутствует.

Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП в проекте выделены и рекомен-дуются:

- СЗЗ от подстанции – 300м / подстанция закрытого типа/, с южной стороны- в сторону от жилой застройки предусматривается шумозащитный экран;

- СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /110кв/ - шириной 50м;  ЛЭП /35кв/ - 40м и  ЛЭП /до 20кв/ - шириной 5м;

- установку новых антенн сотовой связи допускать с предварительно разрабо-танными проектами СЗЗ для них вне жилой застройки на высокогорных отметках.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Градостроительный кодекс  РФ;

- Водный кодекс РФ № 74-ФЗ.

3. Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ

4.  Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5.  Федеральный закон № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

6.  Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

- Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды».

10. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов  загрязняющих веществ в атмосферный воздух,- СПб.: НИИ Атмосфера, 2005

11. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, - М.: Министерство Транспорта. Федеральный дорожный департамент, 1995г.

12. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами»

- СанПиН 2.4.1.1249-03 Детские дошкольные учреждения, - М.: Рострой, 2004

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования, - М.: Рострой, 2003

- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, - М.: Рострой, 2004

- СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качест-ву почвы.

- СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383 – 03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов,- М.: Минздрав России, 2003

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, .- М.: Рострой, 2003

23. СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым   зданиям и помещениям

24. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,  общественных зданий и на территории жилой застройки»

25. СНиП 2.07.01-89* Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест.

26. СНиП 23.01-99.Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003 Защита от шума

- СНиП II-12-77 Защита от шума (справочное)

29. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 22 – 02 – 2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.- М.: Рострой, 2004

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, - М.: Рострой, 2004

- СН 496-77. Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- Федеральный классификационный каталог отходов.